# 沉淀法制备ZrO2-Al2O3-CeO2复合粉体的煅烧反应过程及物相表征

### 论文摘要

鉴于纳米CeO2的广泛应用，本文首先利用不同方法制备了单相CeO2粉体，从粒度、分散性、形貌等方面进行对比研究。结果表明以Ce（NO3）3·6H2O为铈源，采用氨水沉淀法可得到平均粒径9.5nm、分散性好的球形CeO2颗粒；借助微波的溶胶-凝胶法在成胶和烘干方面大大节省了时间和能源，300℃煅烧后可得到平均粒径为15nm、粒度分布窄的CeO2粉体；利用NH4HCO3沉淀法制备出了平均长度84nm、直径15nm的棒状CeO2粉体，发现CeO2与其前驱体Ce2O（CO3）2·H2O在形貌上具有继承性。通过液相共沉淀法分别制备了Al2O3-ZrO2、Al2O3-CeO2、ZrO2-CeO2和ZrO2-Al2O3-CeO2系粉体，利用X射线衍射、差热-热重分析、透射电子显微术等方法对粉体进行分析表征。认为氨水共沉淀法制备的ZrO2-30wt％Al2O3复合粉体经1200℃煅烧处理后，t-ZrO2在室温下仍能存在的原因并不是Al2O3固溶到ZrO2晶格中稳定实现的，而是因为热胀系数失配，高弹性模量的Al2O3对ZrO2产生应力作用抑制了t→m相变；Al2O3是由非晶态直接转变为高温稳定态α-Al2O3。ZrO2-12mol％CeO2复合粉体在700℃时即形成结晶良好的立方ZrO2-CeO2固溶体；经1200℃煅烧后主要以四方相存在。Al2O3-CeO2复合粉体经700℃煅烧后仅有立方萤石结构的CeO2，950℃煅烧后有弱结晶的γ-Al2O3出现但1200℃后其完全转变为结晶良好的α-Al2O3。结合两相复合粉体的分析结果，研究了ZrO2-Al2O3-CeO2系粉体在煅烧过程中发生的固溶、相变等过程以及在不同温度下的物相组成。结果表明以氨水作沉淀剂制备的ZrO2-Al2O3-CeO2系复合粉体从室温煅烧至1300℃过程中相转变过程为：非晶态→c-（Zr，Ce）O2→t-（Zr，Ce）O2→t-（Zr，Ce）O2+α-Al2O3，不同煅烧温度下均未出现CeAlO3或其他Ce-Al化合物的衍射峰；CeO2优先与ZrO2形成固溶体；Al2O3在低温下是以无定形态存在的，直到1300℃才直接转变为结晶度较低的α-Al2O3。而碳酸氢铵沉淀法制备的三相复合粉体经1200℃煅烧1h后出现四种物相的衍射峰，分别为立方相（Ce，Zr）O2固溶体、四方相（Zr，Ce）O2固溶体、单斜相ZrO2和α-Al2O3，分析认为粉体的不均匀性使其在富铈区域形成c-（Zr，Ce）O2固溶体，而在富锆区域形成t-（Zr，Ce）O2固溶体；缺少CeO2稳定和Al2O3抑制作用的t-ZrO2在1000℃煅烧后就发生t→m相变。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 绪论

- 1.1 陶瓷粉体的制备与测试表征方法

- 1.1.1 粉体制备方法

- 1.1.2 粉体的分析表征方法

- 1.2 实验研究目的

- 1.3 实验内容及方案

- 2粉体的对比研究'>第二章 不同液相法制备CeO2粉体的对比研究

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验内容

- 2.3.1 氨水沉淀法

- 2.3.2 溶胶-凝胶法

- 2.3.3 碳酸氢铵沉淀法

- 2.3.4 氧化铈棒状晶的形成过程

- 2.4 本章小结

- 第三章 两相复合粉体的制备与研究

- 3.1 实验原料

- 3.2 实验仪器

- 2-Al2O3复合粉体的制备与表征'>3.3 ZrO2-Al2O3复合粉体的制备与表征

- 3.3.1 实验过程

- 3.3.2 DTA/TG分析

- 3.3.3 XRD物相分析

- 3.3.4 SEM-EDS分析

- 2O3稳定t-ZrO2的机理研究'>3.3.5 Al2O3稳定t-ZrO2的机理研究

- 2-CeO2复合粉体的制备与表征'>3.4 ZrO2-CeO2复合粉体的制备与表征

- 3.4.1 实验过程

- 3.4.2 DTA/TG分析

- 3.4.3 XRD物相分析

- 2O3-CeO2复合粉体的制备与表征'>3.5 Al2O3-CeO2复合粉体的制备与表征

- 3.5.1 实验过程

- 3.5.2 DTA/TG分析

- 3.5.3 XRD物相分析

- 3.6 本章小结

- 2-Al2O3-CeO2系粉体的制备与物相表征'>第四章 ZrO2-Al2O3-CeO2系粉体的制备与物相表征

- 4.1 实验原料

- 4.2 实验仪器

- 2-Al2O3-CeO2系粉体的制备与表征'>4.3 ZrO2-Al2O3-CeO2系粉体的制备与表征

- 4.3.1 氨水沉淀法

- 4.3.2 碳酸氢铵沉淀法

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].两级沉淀法处理液晶面板生产中含氟废水的研究[J]. 中国给水排水 2019(21)

- [2].超声波沉淀法制备不同粒径的纳米氧化锌[J]. 山东化工 2012(03)

- [3].用酸沉淀法分离大豆糖蜜中蛋白质的研究[J]. 黑龙江粮食 2008(01)

- [4].沉淀法分离镍锌研究进展[J]. 湿法冶金 2013(05)

- [5].硫酸锰溶液氟化沉淀法除镁的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(12)

- [6].溶解-沉淀法回收废弃聚砜膜的工艺[J]. 化工进展 2011(S1)

- [7].氧化-沉淀法处理冶炼废水中铊的研究[J]. 山西冶金 2018(04)

- [8].多级沉淀法处理含砷废水[J]. 过程工程学报 2017(02)

- [9].汽车磷化废水的磷沉淀法处理原理和应用[J]. 中国新技术新产品 2009(22)

- [10].基于并流沉淀法研究纳米氧化锌的表面改性[J]. 矿冶 2009(02)

- [11].选择沉淀法分离电镀废水中铜和镍的研究[J]. 贵州化工 2008(03)

- [12].诱导沉淀法处理选矿厂循环水的研究[J]. 梅山科技 2013(05)

- [13].无皂沉淀法制备聚乙烯醇缩丁醛[J]. 中国塑料 2013(08)

- [14].赢创大幅扩产用于制造高品质汽车轮胎的沉淀法二氧化硅[J]. 上海化工 2012(12)

- [15].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究[J]. 化工中间体 2010(07)

- [16].磷酸盐沉淀法除铬热力学研究[J]. 有色金属科学与工程 2017(05)

- [17].无表面活性剂快速沉淀法制备盐酸吡格列酮微粉[J]. 化工技术与开发 2014(10)

- [18].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究进展[J]. 化学工业与工程技术 2010(05)

- [19].酸性沉淀法测定腐殖酸尿素中缩二脲含量的研究[J]. 山西化工 2020(01)

- [20].用硝酸铵复盐沉淀法制备高纯硝酸铈铵[J]. 湿法冶金 2016(01)

- [21].沉淀法制备纳米硫酸四氨合铜[J]. 化工中间体 2014(09)

- [22].再沉淀法制备聚酰亚胺粒子[J]. 应用化工 2012(01)

- [23].浅谈沉淀法的测定[J]. 广东建材 2009(04)

- [24].离子沉淀法提取揭阳地区绿茶茶多酚的基础研究[J]. 化学工程与装备 2009(12)

- [25].氟化锰沉淀法除去硫酸锰中钙镁的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2020(01)

- [26].焦锑酸钾沉淀法在百合花柱钙分布研究中的应用[J]. 北方园艺 2014(01)

- [27].煅烧温度对沉淀法制备羟基磷灰石纯度的影响[J]. 中原工学院学报 2012(05)

- [28].碳酸氢铵沉淀法制备大颗粒CeO_2的研究[J]. 稀土 2008(04)

- [29].碳酸钙沉淀法从钨酸钠溶液中深度脱除磷的研究[J]. 中国钨业 2019(05)

- [30].沉淀转化法处理铜冶炼含砷污酸的工业化应用[J]. 中国有色金属 2018(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69bb14540647c83e5979bb36.html