# 某轻型武装机器人枪塔动力学特性分析研究

### 论文摘要

本文主要进行了某轻型地面武装机器人的火力平台—枪塔系统的总体方案设计及动力学特性的分析和研究。本文通过对某轻型武装地面机器人的火力平台技术指标分析,为了实现其作战任务所需要的高低俯仰转动和水平方向转动,设计了通过电机分别带动两对蜗轮蜗杆传动来实现运动要求,由塔座、托架、摇架等支撑部件组成的枪塔系统总体方案。运用ADAMS软件建立了枪塔系统的虚拟样机模型,分析了所设计的枪塔系统的运动学特性,论证了所建模型的运动可行性。运用ANSYS Workbench软件,计算了枪塔零部件在3组不同材料参数设置的情况下枪塔系统的固有模态及振型,分析了材料性能对枪塔系统振动模态的影响。将枪管按弹性元件处理,通过ADAMS对枪塔系统进行了动力学仿真分析,总结出枪塔系统在瞄准目标、发射枪弹(发射冲量5N·s)和发射火箭弹(对架座冲量5N·s)三种不同状态下的动力学特性。根据枪塔初样机制造后调试过程中出现的蜗轮蜗杆噪声问题,运用齿轮动力学理论对蜗轮蜗杆的噪声进行分析,从理论上讨论了控制和减小噪声应采取的措施。以上研究成果可供某轻型地面武装机器人研制及相关项目作参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外轻型地面武装机器人武器平台的研究状况

- 1.2.1 国外研制情况

- 1.2.2 国内研制情况

- 1.3 某轻型地面武装机器人研究中待解决的问题

- 1.4 本论文主要研究内容

- 2 枪塔系统的总体方案

- 2.1 总体方案设计

- 2.2 枪塔系统的工作原理

- 3 枪塔系统的运动学分析

- 3.1 枪塔系统三维模型的建立

- 3.2 枪塔系统虚拟样机的建立

- 3.2.1 虚拟样机技术及软件应用简介

- 3.2.2 枪塔模型的重定位及简化

- 3.2.3 枪塔系统三维实体模型导入ADAMS

- 3.2.4 枪塔系统进行布尔运算及定义材料

- 3.2.5 枪塔系统约束的添加

- 3.3 枪塔系统的运动学仿真

- 3.4 本章小结

- 4 枪塔系统的模态分析

- 4.1 计算模态分析的基础理论

- 4.1.1 计算模态分析的理论基础

- 4.1.2 坐标变换和方程解耦

- 4.2 ANSYS Workbench简介

- 4.2.1 ANSYS Workbench功能

- 4.2.2 ANSYS Workbench基本分析步骤

- 4.3 计算枪塔系统模态分析的求解过程

- 4.3.1 建立枪塔系统的几何模型

- 4.3.2 设置枪塔模型各个零件的材质属性

- 4.3.3 枪塔的ANSYS Workbench模型的建立

- 4.3.4 枪塔网格划分的设置

- 4.3.5 添加枪塔的约束和模态分析阶数的设定

- 4.3.6 枪塔模态分析计算求解

- 4.4 枪塔模态分析结果分析

- 4.4.1 三组不同材料参数下枪塔固有频率的比较分析

- 4.4.2 6阶典型振型图分析

- 4.4.3 枪塔系统模态分析的意义

- 4.5 本章小结

- 5 枪塔系统的动力学分析

- 5.1 枪塔多刚体动力学仿真模型的建立

- 5.1.1 基本假设

- 5.1.2 刚体和自由度确定

- 5.1.3 ADAMS动力学仿真模型的完善

- 5.2 动力学仿真及分析

- 5.2.1 瞄准过程

- 5.2.2 发射枪弹状态

- 5.2.3 发射火箭弹状态

- 5.3 本章小结

- 6 蜗轮蜗杆传动的噪声分析

- 6.1 蜗轮蜗杆传动动力学模型及分析

- 6.2 对噪声控制的建议

- 7 结束语

- 7.1 本文工作总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69c87df6dce855fcc47c2185.html