# 浅议室内空气品质

王嫣（中国人民解放军91440部队）

摘要：随着空调的使用量增大和空气污染的加重，室内空气品质问题成为热门话题。文中叙述了室内空气品质的概念，分析了对室内空气品质影响的多种因素，提出了几点建议。

关键词：室内空气品质；室内环境；新风量；过滤器

中图分类号：TU834.6+1文献标识码：A文章编号：1673-0992（2010）09A-0025-01

1室内品质的降低给人们造成的影响

在很多装有空调的建筑中，人们经常会出现各种不良反应，如乏力、头昏、眼痒、鼻腔不适、口干、胸闷、嗜睡、精神不佳等症状，甚至出现烦躁、爱发火、注意力不集中等行为上的改变，这是因为各种装饰装潢材料、新型涂料不断被采用，新型的办公用具不断涌现，高效简便的清洁剂、杀虫剂、除臭剂的大量使用，使得室内空气中出现许多以前未曾考虑的污染物，如甲醛、放射性氡气、臭氧、各类微生物和有机粒子、挥发性有机混合物(VOC)、以及电脑的低辐射、电子设备的微波辐射等，工作人员长期接触这些污染物，并受到它们的综合作用，从而造成人的不舒适、导致空调病症状的出现。在世界范围内，这样的“病态建筑”以百万计。随着人们在室内活动时间的增加，人们对建筑物室内环境的要求已从传统的温、湿度环境到舒适环境、健康环境。IAQ的好坏直接影响人们的生活质量，如果室内环境恶化将会导致病态建筑综合症，使人们的健康与工作直接受到影响。

2室内空气品质研究简介

在相关研究中，室内空气品质成为衡量室内环境好坏的重要标准，人们开始认识到改善室内空气品质的重要性与紧迫性。因此，研究IAQ问题也成为建筑环境领域内的热点。

丹麦Fanger教授在对IAQ研究过程中取得了一系列成果，并提出了一些关于IAQ的评价指标。其中著名的有IAQ评价指标QPD(quality—causedpercent—agedissatisfied)和IAQ感知值C(IAQperceivedvalue)。英国的CIBsE认为：如果室内少于50％的人能察觉到任何气味，少于20％的人感觉到不舒服，少于10％的人感觉到黏膜刺激，而且少于5％的人在不足2％的时间内感到烦躁，可认为此时的IAQ是可接受的。然而房间内的一些有害气体(如氡、CO)虽无刺激性气味，但对人体危害是很大的，因此只有主观的感受并不能够完整地反映IAQ。美国ASHRAE标准62-1999《Venti1ationable

IndoorAirQuality》中定义可接受的IAQ：“空气中没有已知污染物达到公认权威机构所确定的有害浓度，且处于该环境中的绝大多数人(≥80％)没有表示不满。”我国暖通空调技术人员认同国际定义，根据这个定义空气质量可分为清洁、未污染、轻污染、中污染、重污染五个等级。由于室内环境中的污染浓度相对较低时，短期内不会对人体健康有明显的伤害，因此采用综合指数的大小将IAQ加以区别。

3影响空气品质的因素

3.1新风量对空气品质的影响

室内新风量是影响室内空气品质的重要因素之一，调查分析表明，在病态建筑中的人员一旦到了室外，呼吸新鲜空气后，空调病症状就会自然消失。这说明，房间内部的舒适性与新鲜空气有直接关系。如C02浓度为0．1％时，人员长时间呼吸无害；2.0%持正常生理活动的极限值。

由于新风的焓值远大于回风的焓值，新风量的取值越大，空调设计负荷与空调运行能耗就越高，在设计中新风的取值通常是按最小新风量来确定。但有的空调系统为了节约经费根本未考虑新风量，只考虑室内热环境，忽略了其他因素对人体的影响，严重降低了空气品质。

3.2室内热湿环境对空气品质的影响

温度是室内热环境的主要指标，它的高低影响人的舒适感。根据调查研究表明：空气温度在25℃左右时，脑力劳动的工作效率最高、低于l8℃或高于28℃，工作效率急剧下降。然而，现使用的一般建筑空调设定，往往是夏季室温过冷(低于标准设定值)或冬季室温过热(高于标准设定值)。这不但浪费了能源，同时也对人体的健康造成了影响。因为室内外环境的较大温差会导致人体生物节律的破坏，免疫力下降，更容易受到病毒的攻击和感染。另外许多研究还证明，较低的温度可以掩盖许多空气品质问题（比如气味），可能会使人体失去对某些室内污染的敏感性和预警功能。因此，在设计中要避免夏季温度设定过低，冬季温度设定过高。

空气湿度直接影响人体皮肤表面的蒸发散热，从而影响人体的舒适感。湿度过低，人体的免疫系统会受到伤害。室内湿度过高，室内环境中的细菌、霉菌有了良好的生长繁殖条件。

3.3空调系统设备选用对空气品质的影响

过滤器在空调设备中对空气过滤或进行各种过程处理时，如果空气过滤不足或由于设备本身原因，会使空气中灰尘的含量增大、含带细菌增多等，造成空气不够清洁。目前，大部分一次回风的全空气系统的空气处理机组内只设粗效过滤器，只能对粉尘进行过滤。回风净化针对的主要是臭味、VOC、烟尘、病毒等微细的有机物，只采用初效过滤器不可能有效地过滤空气中的微生物（活性颗粒物）。我们知道，无论是病毒还是细菌均可看成粒子。只有依附尘粒（作为营养源）上的微生物，才能在空气中悬浮存在，我们称之为生物粒子。生物粒子粒径较大，一般场合下采用中效空气过滤器应能达到环境控制要求。

风管材料也会影响到空气品质。目前采用的铝箔管道质量轻，具有安装方便，隔音效果好等优点，但是它含有纤维成分，常有微尘脱落到管道中污染室内空气。

3.4设备日常维护管理对空气品质的影响

系统的运行管理对于空气品质的影响也是至关重要的。病菌的产生是室内空气品质降低的一个主要方面，其在水体统中很容易滋生。因此，科学有效的维护保养不仅可以延长空调的使用寿命，节省电费，维持良好的制冷，也是室内空气品质良好的保障。

4提高室内空气品质的几点建议

（1）提高新风比。前面已经提到，由于新风的焓值较高，故引入新风需要耗费更多的冷量，使能耗增大，可以采用热回收装置降低能耗。因排风的温度和湿度都较低，可以考虑通过热回收装置使新风和排风进行热交换。

（2）在设计过程中，充分考虑到设备材料对空气品质的影响，合理选用空气过滤器、干燥和加湿装置等设备及风管材料，另外，还可以应采用活性碳、光催化剂，LTC-M2触媒等新技术防菌、灭菌以确保室内空气品质不受影响。

（3）加强对空调系统的维护保养。首先要规范维护保养，及时对系统设备进行清洗，按规定更换过滤器，另外，还可以通过在水系统中投入各种杀菌灭藻的化学试剂地方法控制冷却水水质，从而确保室内空气品质不受影响。其次，可以通过优选技术人员，强化人员培训等手段，建立一支业务水平较高的空调系统维护队伍。

5结语

室内空气品质是一门综合科学，目前还有一些无法了解的因素在影响人们对环境的感觉和反应，在理论上进一步研究室内空气品质问题的本质非常必要的。可持续发展纲领要求我们尽可能利用自然能源或以最小的能耗，创建健康、舒适的室内环境，并保护大环境。因此我们应该在室内空气品质和节能之间找到结合点。对改善室内空气品质而言，设计人员思路应该强调细菌控制的综合措施，以最大限度地减少感染风险，但不是片面强调净化的级别，室内空气品质的合理才是最终的目的。另一方面，努力完善这一领域中的建材技术，尤其是过滤设备的材质和送风管道材料，这些新型材料应用对室内空气品质的改善将产生重大影响。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69f12822192ce42d197bdd42.html