# 电沉积Zn-Fe-SiO2复合镀层工艺、机理及应用研究

论文题目: 电沉积Zn-Fe-SiO2复合镀层工艺、机理及应用研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 有色金属冶金

作者: 范云鹰

导师: 张英杰

关键词: 电沉积,复合镀层,微粒,腐蚀,机理,应用

文献来源: 昆明理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 金属的腐蚀给人类带来巨大的经济损失和社会危害。目前镀锌广泛用于钢铁零件的防护,但是镀锌存在耐蚀性低、氢脆高、钝化工序毒性大等不足。国内外对Zn-Fe合金镀层的研究表明:低铁Zn-Fe合金镀层（Fe%wt<1%）耐蚀性较高,但是镀层需要钝化;高铁Zn-Fe合金镀层（Fe%wt>1%）无需钝化,但镀层的耐蚀性不是很理想。 为了开发出镀层性能优良、清洁无污染的电沉积技术,本课题自主开发了Zn-Fe-SiO2复合镀层的电沉积制备工艺,并对该技术系统地进行了小试,扩大试验及中试研究,深入探讨了Zn-Fe-SiO2复合镀层的沉积机理和腐蚀机理,客观地分析了该技术的应用前景,主要包括以下内容: 硫酸盐体系可制备高铁含量的Zn-Fe-SiO2复合镀层,镀层Fe含量为2～3%,SiO2含量为0.4～0.6%,镀液组成及操作条件为:FeSO4·7H2O 20～40g/L;ZnSO4·7H2O 40～60g/L;（NH4）2SO450～70g/L;C6H8O7·H2O 20～40g/L;Al2（SO4）3·12H2O 6～9g/L;SiO220～40g/L;抗坏血酸2～3g/L;光亮剂ZFS-1 2～4ml/L;促进剂ZFS-2 15～20ml/L;添加剂ZFS-3 4～8ml/L;pH.值 2.4～2.8;电流密度 2～3A/dm2;温度 15～35℃。该工艺主盐、pH值、温度、电流密度对镀层成分、外观和耐蚀性影响都很大;配合剂、缓冲剂对镀层成分、外观和耐蚀性影响都不大,但是浓度不能过低;导电盐、添加剂ZFS-3对镀层成分影响较小,对外观和耐蚀性影响较大:微粒浓度、促进剂ZFS-2对镀层SiO2含量和耐蚀性影响较大,但对镀层铁含量和外观基本没有影响;光亮剂ZFS-1对镀层成分和耐蚀性影响较小,对外观影响很大;稳定剂对镀层SiO2含量影响小,但对镀层铁含量、外观和耐蚀性影响较大。 氯化物体系可制备低铁含量的Zn-Fe-SiO2复合镀层,镀层Fe含量为0.2～0.8%,SiO2含量为0.4～0.6%,镀液组成及操作条件为:FeSO4·7H2O 6～10g/L;ZnCl2 80～100g/L;KCl 200～230g/L;SiO2 1～3g/L;抗坏血酸 0.8～1.2g/L;光亮剂ZFS-1 8～12ml/L;促进剂ZFS-2 8～10ml/L;添加剂ZFS-3 15～25ml/L;pH值 3.5～505;电流密度 1～2A/dm2;温度 15～35℃。该工艺主盐、镀液pH值、电流密度、温度对镀层成分、外观和耐蚀性影响都很大;添加剂ZFS-3对镀层成分影响较小,对外观和耐蚀性影响较大;稳定剂对镀层SiO2含量和耐蚀性影响小,但对镀层铁含量和外观影响较大;促进剂ZFS-2对镀层Fe含量和外观影响都不大,但对镀层SiO2含量和镀层性能影响较大;微粒浓度对镀层铁含量影响小,但对镀层SiO2含量、外观和耐蚀性影响较大;导电盐和光亮剂ZFS-1对镀层成分和耐蚀性影响较小,对外观影响很大。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 电镀锌及锌合金研究概况

1.3 复合电沉积工艺研究概况

1.4 复合电沉积的影响因素

1.5 复合电沉积机理研究概况

1.6 本课题的主要研究内容和意义

第二章 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层小试工艺研究

2.1 制备Zn-Fe-SiO_2复合镀层的试验方法

2.2 硫酸盐体系电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层工艺研究

2.3 氯化物体系电沉积Zn-Fe—SiO_2复合镀层工艺研究

2.4 最佳工艺条件和镀层成分

2.5 Zn-Fe-SiO_2复合镀层的性能

2.6 Zn-Fe-SiO_2复合镀液的性能

2.7 小结

第三章 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层扩大试验及中试研究

3.1 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层扩大试验

3.2 硫酸盐体系和氯化物体系的综合对比

3.3 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层中试研究

3.4 小结

第四章 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层基础理论研究

4.1 Zn-Fe-SiO_2复合镀层的沉积机理研究

4.2 Zn-Fe-SiO_2复合镀层的腐蚀机理研究

4.3 小结

第五章 电沉积Zn-Fe-SiO_2复合镀层应用研究

5.1 大气暴露腐蚀试验

5.2 Zn-Fe-SiO_2复合镀层的用途及市场分析

5.3 Zn-Fe-SiO_2复合镀层的试生产

5.4 经济、社会效益分析

5.5 小结

第六章 结论

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间发表论文目录)

附录B (攻读学位期间从事科研项目、申请专利及所获奖励)

发布时间: 2005-10-17

参考文献

- [1].电加工用Cu-ZrB2复合镀层的制备及其电加工性能研究[D]. 张旻.大连理工大学2006

- [2].有机小分子修饰碳纳米管及复合镀层的研究[D]. 陈传盛.湖南大学2006

- [3].铝合金表面Ni-Co-P三元合金纳米化学复合镀层的制备与性能研究[D]. 胡佳.重庆大学2014

- [4].Ni、Cu基复合镀层制备及其电化学基础研究[D]. 谭澄宇.中南大学2008

- [5].Ti3SiC2、Ni/Ti3SiC2的电化学沉积及性能研究[D]. 梁莹.东北大学2012

- [6].Ni-P-纳米SiO2化学复合镀层制备及耐蚀和冷凝性能强化研究[D]. 侯峰.华东理工大学2011

- [7].镍基金属镀层的电沉积制备及其性能研究[D]. 田亮亮.兰州大学2011

- [8].一步电镀镍复合纳米层改善低碳钢表面性能及相关技术的拓展研究[D]. 赵国辰.上海大学2016

- [9].镍钛合金表面银基复合镀层的制备与性能研究[D]. 马福秋.哈尔滨工程大学2012

- [10].机械镀锌无结晶形层的研究[D]. 王胜民.昆明理工大学2010

相关论文

- [1].Ni-P、（Ni-P）-SiC镀层的电沉积及其组织性能[D]. 邵光杰.燕山大学2002

- [2].金属电沉积过程枝晶生长的分形研究[D]. 陈书荣.昆明理工大学2002

- [3].脉冲电沉积纳米晶铬-镍-铁合金工艺及其基础理论研究[D]. 邓姝皓.中南大学2003

- [4].硫酸盐电沉积锌铁合金及腐蚀、力学性能[D]. 龙志林.湘潭大学2005

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69f56b94dee02f1541dff912.html