# 泡沫铝复合结构传递损失研究

### 论文摘要

泡沫铝具有减振、阻尼、吸音、隔音、散热、吸收冲击能、电磁屏蔽等多种其他材料所不可比拟的结构及性能优势,但由于其本身强度不高,因而在很多应用领域受到限制。而传统的致密金属虽然具有高于单纯泡沫金属的强度,但能量吸收等性能低于单纯泡沫金属。泡沫铝不适合单独作为吸能结构件。若利用它们各自的优点,弥补它们的不足之处,把两种结构组成复合件使用将是最有利的发展方向。泡沫铝复合结构不但具有了泡沫铝自身的特性,而且还具有轻质量高强度的特点,在飞机制造、机械工程等许多领域,这种结构已经超过了传统结构,得到了越来越广泛的应用。然而,过去几十年里,复合结构的振动和阻尼特性一直是弹性一粘弹性阻尼复合板研究涉及较多的主题,而对隔声性能的研究理论相对较少。基于以上现状,本文对泡沫铝复合板结构的传递损失进行研究,建立泡沫铝复合板的传递损失数学模型；对所建立的泡沫铝复合板的传递损失数学模型用Matlab软件进行数值仿真,研究泡沫铝复合板的结构参数及泡沫铝材料参数对复合板传递损失的影响；设计合理的试验方法,对泡沫铝复合板结构进行试验研究,并与理论数值进行比较。结果显示,与普通的基层铝板相比,泡沫铝复合结构的传递损失有显著的提高；本文所得传递损失的理论模型仿真结果与实验结果吻合性很好,可用于实际的工程预测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 泡沫金属复合结构的发展及应用

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 多孔材料声学特性

- 2.1 声学基础知识

- 2.2 均匀无界介质中声波的传播

- 2.3 多孔性材料

- 2.4 本章小结

- 3 复合结构传声损失

- 3.1 单层板的隔声特性

- 3.2 复合结构隔声的理论

- 3.3 泡沫铝复合板传递损失

- 3.4 数值分析

- 3.5 本章小结

- 4 实验分析

- 4.1 传递损失测量方法

- 4.2.实验测量设备简介

- 4.3 实验测试

- 4.4 实验数据

- 4.5 理论与实验的可比性

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间从事科学研究及发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].泡沫铝粉末冶金制备工艺研究[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [2].泡沫铝的性能研究与应用前景[J]. 城市建筑 2020(02)

- [3].泡沫铝的性能研究与应用前景[J]. 大众标准化 2019(18)

- [4].闭孔泡沫铝在动态加载下的压缩力学行为研究[J]. 振动工程学报 2020(02)

- [5].机翼前缘局部填充泡沫铝抗鸟撞特性[J]. 科学技术与工程 2020(08)

- [6].闭孔泡沫铝防护下的钢筋混凝土桥墩撞击损伤试验研究[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].泡沫铝制备技术专利分析[J]. 中国科技信息 2019(14)

- [8].泡沫铝在氯化钠溶液中腐蚀行为的研究[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [9].浸泡腐蚀对泡沫铝-环氧树脂复合材料弯曲性能的影响[J]. 材料导报 2017(22)

- [10].冲击荷载作用下内嵌泡沫铝耗能节点试验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(12)

- [11].新型泡沫铝复合结构的三点弯曲性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(02)

- [12].基于渗流法的泡沫铝细观结构模型研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [13].制造泡沫铝用的新型发泡剂[J]. 铝加工 2016(05)

- [14].泡沫铝填充管研究进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [15].非公企业“三会一课”备受青睐[J]. 四川党的建设(农村版) 2016(12)

- [16].闭孔泡沫铝在压剪加载下的双向力学行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(01)

- [17].中低应变率下闭孔泡沫铝动态力学性能研究[J]. 振动与冲击 2020(03)

- [18].诱导结构对泡沫铝填充薄壁方管轴向压溃特性影响的研究[J]. 振动与冲击 2020(06)

- [19].采用泡沫铝填充薄壁结构的穿透器缓冲防护研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [20].闭孔泡沫铝轧制性能研究[J]. 锻压技术 2018(12)

- [21].泡沫铝及其复合材料的研究进展?[J]. 粉末冶金技术 2019(01)

- [22].泡沫铝复合结构的声学性能研究[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [23].泡沫铝的低速冲击吸能性能[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [24].熔体发泡法制备闭孔泡沫铝的热学性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(12)

- [25].泡沫铝填充钢铝复合管的静态压缩和吸能特性研究[J]. 燕山大学学报 2017(02)

- [26].工业闭孔泡沫铝压缩力学性能及变形机理[J]. 材料导报 2017(18)

- [27].创意材料——泡沫铝[J]. 天津冶金 2016(03)

- [28].高g值冲击下泡沫铝填充壳结构抗冲击性能多目标优化[J]. 应用力学学报 2016(05)

- [29].穿孔铝和泡沫铝成空中隧道隔音秘密武器[J]. 铝加工 2016(05)

- [30].固相颗粒粉末冶金泡沫铝的性能研究[J]. 粉末冶金工业 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69f594cad5abe31673fd5182.html