# 油田压裂废液深度氧化处理研究

### 论文摘要

压裂技术是油田增产、增注的有效措施,同时也是改造油气层的重要方法之一,随着石油工业的飞速发展,压裂工艺己广泛应用于国内、外各大油气勘探与开发中。因此,压裂施工后返排到地面的废液（压裂液）便成为当前油田水体的主要污染源之一。为积极推行清洁生产,井下作业废水包括压裂液、酸化施工残留液的无害化处理便成为当前亟待解决的一个问题。本文通过对油田压裂废液的来源、组成、分类、处理现状及前景的归纳总结,以废液中CODcr的含量为主线,对油田某处的两种压裂液进行监测分析,根据监测数据,设计相关的工艺流程以降低废液中污染物的含量,并提出了适用于各自水质的“两步法”处理方案。其中1#压裂液的处理方案为:混凝沉降-ClO2催化氧化;2#压裂液的处理方案为:NaClO氧化-Fe/C内电解。文章探讨了两种不同处理方法的机理,并通过实验确定最佳工艺条件,结果表明,经各自的“两步法”处理工艺后,1#压裂液出水澄清透明,pH值为4,COD值由3759mg/L降低到149.57mg/L,COD去除率达到96%;2#压裂液出水澄清透明,pH值为6,COD值由2695mg/L降低到124.74mg/L,COD去除率达到95.37%,并将处理前后的水样用紫外-可见光光谱进行了表征,结果显示,2种压裂液经各自的处理单元处理后,出水均可达到国家综合污水排放标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 油田压裂技术简介

- 1.1.1 压裂技术的发展

- 1.1.2 压裂作业原理

- 1.1.3 压裂工艺及其流程

- 1.1.4 压裂的作用

- 1.2 压裂液的组成及分类

- 1.2.1 压裂液的组成及作用

- 1.2.2 压裂液的分类

- 1.3 水基压裂液中各种添加剂

- 1.3.1 稠化剂

- 1.3.2 交联剂

- 1.3.3 破胶剂

- 1.3.4 杀菌剂

- 1.3.5 粘土稳定剂

- 1.3.6 粘弹性表面活性剂

- 1.3.7 降阻剂

- 1.3.8 降滤失剂

- 1.3.9 温度稳定剂

- 1.4 水基压裂液对储层及环境造成的影响与危害

- 1.4.1 水基压裂液对储层的危害

- 1.4.2 水基压裂液对环境造成的影响

- 1.5 压裂液的处理现状

- 1.5.1 挖坑填埋

- 1.5.2 固化法

- 1.5.3 焚烧

- 1.5.4 化学药剂处理

- 1.6 本论文研究的主要意义及目的

- 第二章 油田压裂废液中污染物分析与评价

- 2.1 实验仪器及试剂

- 2.1.1 主要药品

- 2.1.2 主要仪器

- 2.2 环境污染指标的监测分析

- 2.2.1 分析内容及方法

- 2.2.2 评价方法

- 2.2.3 评价结果

- 2.3 本章小结

- 第三章 絮凝沉降―二氧化氯催化氧化法的研究

- 3.1 实验仪器及试剂

- 3.1.1 主要试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 絮凝沉降

- 3.2.1 絮凝的基本原理

- 3.2.2 絮凝剂的筛选

- 3.2.3 絮凝剂用量的确定

- 3.2.4 絮凝剂的复配实验

- 3.2.5 絮凝反应最佳pH 值的确定

- 3.2.6 最佳反应温度的考察

- 3.2.7 絮凝最佳反应时间的确定

- 3.3 深度氧化处理

- 3.3.1 化学氧化处理

- 3.3.2 催化剂的制备与表征

- 3.3.3 催化氧化处理

- #压裂液紫外—可见光吸收光谱分析'>3.4 1#压裂液紫外—可见光吸收光谱分析

- 3.4.1 压裂液紫外光谱分析法

- 3.4.2 压裂液中有机物的表征图谱

- 3.5 处理前后水质对比图

- 3.6 本章小结

- 第四章 次氯酸盐氧化―内电解法的研究

- 4.1 实验仪器及试剂

- 4.1.1 主要试剂

- 4.1.2 实验仪器

- 4.2 氧化处理

- 4.2.1 氧化剂的筛选试验

- 4.2.2 氧化剂投加量的确定

- 4.2.3 反应温度的考察

- 4.2.4 反应时间的考察

- 4.3 Fe/C 内电解试验

- 4.3.1 Fe/C 内电解的反应机理

- 4.3.2 Fe/C 内电解的正交试验

- 4.3.3 各因子对COD 去除率的影响

- 4.3.4 曝气对铁炭内电解的影响

- #压裂液紫外—可见光吸收光谱分析'>4.4 2#压裂液紫外—可见光吸收光谱分析

- 4.4.1 压裂液的紫外光谱分析法

- 4.4.2 压裂液中有机物的表征图谱

- 4.5 处理前后水质对比图

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 附录A 实验数据

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].污水压裂液现场应用探索与认识[J]. 中国煤层气 2019(06)

- [2].新型相变压裂液对钢材的腐蚀行为研究[J]. 广州化工 2020(05)

- [3].可再生低分子胍胶压裂液技术研究与发展[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [4].近十年国内超高温压裂液技术研究进展[J]. 油田化学 2018(04)

- [5].无水压裂液技术研究现状及展望[J]. 精细石油化工进展 2019(02)

- [6].阳离子表面活性剂清洁压裂液耐温性研究进展[J]. 化工进展 2017(12)

- [7].压裂液回收再利用技术综述[J]. 新疆石油科技 2017(04)

- [8].压裂液技术研究现状[J]. 石化技术 2018(01)

- [9].清洁压裂液的研究现状与展望[J]. 当代化工 2018(02)

- [10].新型低浓度压裂液在压裂中的应用[J]. 云南化工 2018(05)

- [11].低伤害压裂液研究现状及发展趋势[J]. 现代化工 2018(09)

- [12].油水井压裂液性能及分类[J]. 石化技术 2018(09)

- [13].新型超分子压裂液的流变性能研究及应用[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [14].自增能压裂液适用性研究[J]. 中国石油石化 2016(S2)

- [15].清洁压裂液研究的应用与发展[J]. 石油化工应用 2017(04)

- [16].大港油田:新型环保压裂液问世[J]. 石油知识 2017(04)

- [17].浅谈压裂液技术的现状和发展前景[J]. 化学工程与装备 2017(08)

- [18].大港油田新型环保压裂液问世[J]. 能源化工 2017(03)

- [19].稠化水酸性压裂液的应用及改进建议[J]. 中国资源综合利用 2017(08)

- [20].煤层气井水力压裂液分析与展望[J]. 煤田地质与勘探 2017(05)

- [21].压裂液组合泵注在井下的压裂应用的探讨[J]. 石化技术 2017(10)

- [22].一种新型阴离子型清洁压裂液的性能评价[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [23].煤层气压裂液研究现状与发展[J]. 煤炭科学技术 2016(05)

- [24].关于清洁压裂液及其在油田上的应用研究[J]. 石化技术 2016(06)

- [25].二氧化碳压裂液研究及应用现状[J]. 化工管理 2016(24)

- [26].二氧化碳压裂液研究及应用现状[J]. 石油化工应用 2014(12)

- [27].石油压裂液混配车自控系统的设计与应用[J]. 化工自动化及仪表 2015(01)

- [28].清洁压裂液的研究与应用进展[J]. 油田化学 2015(01)

- [29].氮气泡沫压裂液性能及应用评价[J]. 天然气勘探与开发 2015(01)

- [30].石油压裂液技术现状与未来发展[J]. 石化技术 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a1dd2f4bb1735901836dbf6.html