# 终南山公路隧道岩爆发生机理研究

### 论文摘要

岩爆是影响公路隧道安全施工的重要灾害之一,岩爆发生机理研究是影响隧道施工安全的关键技术问题之一。开展高速公路隧道岩爆发生机理研究具有重要的工程应用价值。本文以终南山特长公路隧道工程为依托,以岩爆问题为研究主线,开展了终南山公路隧道岩爆机理、预测方法和防治技术研究。秦岭终南山公路隧道地质条件复杂,岩爆问题是主要灾害。基于秦岭终南山特长公路隧道区域的工程地质条件,论述了有关岩爆基本概念及预测方法的研究成果,讨论了岩爆的力学特性,分析了岩爆岩石的破坏特征和机理,表明在岩爆的形成发生过程中既有张性劈裂破坏,也有剪切破坏,是以劈裂破坏为主的张剪复合型破坏机理。对岩爆的影响因素进行研究的结果表明,引起岩爆的原因非常复杂,与地应力状况、地层岩性、埋深、岩体结构、地下水与开挖断面的大小、形状、开挖方法等诸多因素有关,其中地应力条件和地层岩性是产生岩爆的决定性因素,其他因素的影响也是不可忽视的。通过对研究区地应力、岩性条件、岩体结构、地质构造等方面的分析并结合岩石力学试验研究发现,秦岭终南公路隧道2号通风竖井及风道系统已达到中等～高等地应力条件,满足发生岩爆的地应力条件,在Ⅱ级、Ⅲ级围岩地段施工中可能发生轻微～中等程度岩爆。预测了主要岩爆地段并提出了防治的技术措施。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 隧道建设成就及现状

- 1.2.2 在理论研究方面的进展情况

- 1.2.3 岩爆机理的研究进展

- 1.2.4 岩爆测试手段方面的进展

- 1.3 主要研究内容与研究思路

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究思路

- 2 岩爆机理及影响因素理论分析

- 2.1 岩爆机理的理论分析

- 2.1.1 岩爆的破坏特征

- 2.1.2 岩爆的动力学特征

- 2.1.3 岩爆的物理力学特征

- 2.1.4 岩爆破坏机理

- 2.2 岩爆影响因素分析

- 2.2.1 地应力

- 2.2.2 岩性

- 2.2.3 埋深

- 2.2.4 岩体结构

- 2.2.5 地下水

- 2.2.6 开挖方式

- 2.3 小结

- 3 研究区工程地质环境条件

- 3.1 地形地貌

- 3.2 地层岩性

- 3.3 地质构造

- 3.3.1 构造应力场及地应力

- 3.3.2 节理裂隙发育特征

- 3.3.3 构造应力场演化

- 3.4 水文地质条件

- 3.5 水系

- 3.6 气象特征

- 3.7 地震基本烈度

- 3.8 施工中可能发生的岩爆

- 3.9 小结

- 4 基于MTS-AE的室内岩石力学实验

- 4.1 概述

- 4.2 实验目的及方法

- 4.3 实验仪器及设备

- 4.3.1 MTS电液三轴伺服试验系统

- 4.3.2 SWAES数字化全波形声发射检测仪

- 4.4 实验内容及步骤

- 4.4.1 现场取样

- 4.4.2 试件的加工

- 4.4.3 混合片麻岩的物理力学指标

- 4.5 实验数据分析

- 4.5.1 单向压缩下岩石的变形特征

- 4.5.2 单向压缩下岩石的破坏特征

- 4.5.3 三轴加压卸压下岩石的变形破坏特征

- 4.6 试件破碎过程中声发射活动特性的分析

- 4.6.1 声发射技术的基本原理与特点

- 4.6.2 声发射特征规律

- 4.7 岩爆预测结果及防治措施

- 4.8 小结

- 5 结语

- 5.1 结论

- 5.2 进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].探讨试验检测对保证工程公路隧道质量的重要性[J]. 科技创新导报 2019(23)

- [2].山区公路隧道路段事故分析及改善建议研究[J]. 黑龙江交通科技 2019(11)

- [3].高速公路隧道机电设施的管理与维护初探[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [4].浅谈公路隧道预防性养护[J]. 科技创新导报 2020(04)

- [5].公路隧道渗水原因分析及治理技术[J]. 建材与装饰 2020(13)

- [6].高速公路隧道分布式智慧供配电技术探讨[J]. 低碳世界 2020(09)

- [7].中国公路隧道的发展现状与展望[J]. 住宅与房地产 2018(12)

- [8].公路隧道超前地质预报中地质雷达的应用[J]. 低碳世界 2017(04)

- [9].中国公路隧道数据统计[J]. 隧道建设 2017(05)

- [10].2017年全国公路隧道学术年会在重庆成功召开[J]. 公路交通技术 2017(03)

- [11].浅谈公路隧道标准工程施工项目成本控制的方法[J]. 中国标准化 2016(15)

- [12].高速公路隧道节能管理工作研究[J]. 交通世界 2017(30)

- [13].自然通风下高海拔低交通量双向公路短隧道中汽车交会过程污染物传输模式研究[J]. 天天爱科学 2016(14)

- [14].浅谈水电站进场公路隧道开展定期检查[J]. 城市地理 2016(22)

- [15].5G公路隧道部署方案及性能验证[J]. 电信科学 2020(10)

- [16].高速公路隧道机电设施检测技术要点[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [17].高速公路隧道节能型供配电系统应用探究[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [18].高速公路隧道机电设施养护检测技术[J]. 交通世界 2019(28)

- [19].顶部开口的城市浅埋公路隧道内气压脉动特性及分布规律[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [20].高速公路隧道机电工程施工管控要点[J]. 黑龙江交通科技 2017(03)

- [21].高速公路隧道节能管理工作研究[J]. 交通节能与环保 2017(02)

- [22].公路隧道照明设计中节能措施的设计[J]. 绿色环保建材 2017(07)

- [23].公路隧道工程地质勘察实例分析与探讨[J]. 西部资源 2017(04)

- [24].浅谈公路隧道的设计和施工[J]. 科技展望 2016(08)

- [25].公路隧道桥梁存在的问题分析[J]. 科技与创新 2016(09)

- [26].关于公路隧道渗漏水原因及防水举措的相关思考[J]. 黑龙江交通科技 2014(07)

- [27].高速公路隧道机电施工常见问题与解决措施[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [28].山区公路隧道改扩建施工方法研究与应用[J]. 建筑安全 2020(10)

- [29].公路隧道衬砌裂损病害检测与治理对策[J]. 西部交通科技 2020(07)

- [30].公路隧道交通拥堵疏散决策技术研究[J]. 地下空间与工程学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a1f1883e1400bae9e50cc7c.html