# 多目标矿业复杂图像特征提取与分类

### 论文摘要

矿石的特征提取与分类能够实时反映采选现场矿石性质的变化,及时调整各流程上的负荷分配,实现整个生产流程的高效稳定运行。矿石的类型决定了其应用的领域及实用价值,而分类的效果由提取的特征数据影响,因此矿石的特征提取与分类具有非常重要的意义。基于计算机的智能分类系统比传统的人工筛分具有更高的效率,且能够提供更准确的分类结果。由于传送带矿石图像目标堆积,目标和背景不易区分。同时采集环境恶劣,使得采集图像昏暗模糊,使得对图像中各目标的准确分类非常困难。本文着重研究传送带矿石图像的特征提取与目标分类问题,矿石目标的特征提取是矿石准确分类的基础。因此,本文研究了多目标矿业复杂图像的颜色、纹理和形态特征提取方法。首先对采集到的高噪声且模糊的矿石图像进行预处理,在分水岭分割区域的基础上应用八链码技术提取区域的形状特征;并基于RGB和HSV颜色空间提取目标区域的颜色特征；同时基于统计方法的共生矩阵提取区域的纹理特征。为了综合考察提取出的形状、颜色和纹理特征,提出基于目标区域的融合特征提取技术,该方法能够综合考虑目标矿石的整体形态特征与内部细节特征,通过支持向量机对提取的目标矿石特征向量进行分类实验,分类结果不仅反映矿石目标的性质,同时验证特征提取方法是否有效。本文研究了对图像像素的颜色和纹理综合特征进行kmeans聚类,对图像分割后目标区域内综合颜色、纹理和形态特征进行支持向量机分类,及对目标区域内的颜色、纹理和形态特征经过PCA降维后进行支持向量机分类实验。结果表明形态特征有利于矿石目标的正确分类,目标识别率得到明显提高；提取出的颜色、纹理和形态特征进行PCA降维后也有利于矿石目标的正确分类。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 图像特征提取及分类在矿业领域的研究意义

- 1.2 矿业领域图像特征提取研究

- 1.2.1 颜色特征提取研究

- 1.2.2 纹理特征提取研究

- 1.2.3 形状特征提取研究

- 1.3 矿石图像的分类研究

- 1.4 研究内容

- 第二章 矿石形状特征提取

- 2.1 矿石图像预处理

- 2.2 基于分水岭方法的矿石目标提取

- 2.2.1 分水岭分割算法

- 2.2.2 矿石图像分割实验

- 2.3 目标区域形状特征提取

- 2.3.1 目标区域边界提取

- 2.3.2 区域形状特征值提取

- 2.3.3 矿石形状特征提取实验

- 2.4 本章小结

- 第三章 矿石颜色纹理特征提取

- 3.1 矿石图像增强

- 3.1.1 灰度变换增强

- 3.1.2 双边滤波参数讨论

- 3.2 矿石纹理特征提取

- 3.2.1 灰度共生矩阵特点

- 3.2.2 矿石目标纹理特征选取

- 3.2.3 纹理特征聚类效果

- 3.3 矿石颜色特征提取

- 3.3.1 颜色模型选择

- 3.3.2 矿石颜色特征提取

- 3.3.3 颜色特征聚类实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 矿石图像目标分类

- 4.1 图像像素颜色和纹理特征融合

- 4.1.1 图像像素颜色纹理特征融合

- 4.1.2 融合特征集降维

- 4.1.3 特征集聚类结果及分析

- 4.2 矿石目标内像素特征融合

- 4.2.1 目标区域内颜色和纹理特征融合

- 4.2.2 目标区域内纹理颜色和形态特征融合

- 4.2.3 聚类结果及分析

- 4.3 分类训练样本提取

- 4.3.1 矿石目标样本的选取

- 4.3.2 样本特征的提取

- 4.4 SVM在矿石目标分类中的应用

- 4.4.1 SVM核函数选择

- 4.4.2 SVM分类结果分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].混配矿石图像的分割优化及级配检测算法[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(06)

- [2].金矿石中的汞在选冶过程中的走向[J]. 湿法冶金 2017(05)

- [3].中国科学家发现世界上最为古老的琥珀矿石[J]. 安装 2016(06)

- [4].天空的矿石[J]. 中国电视(动画) 2012(06)

- [5].天空的矿石[J]. 中国电视(动画) 2012(05)

- [6].常压密闭微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定锑矿石中的锑[J]. 岩矿测试 2020(02)

- [7].浅谈压力对矿石采集的影响[J]. 科技风 2017(05)

- [8].不妨制作个矿石收音机[J]. 大众科学 2015(07)

- [9].基于电感耦合等离子发射光谱法测定矿石中的金属元素[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [10].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 科技展望 2015(07)

- [11].含金矿石分析测定方法研究及分析[J]. 风景名胜 2019(09)

- [12].火焰原子吸收分光光度法测定矿石中的铜、铅、锌、钴、镍的含量[J]. 世界有色金属 2019(04)

- [13].高含泥矿石浮选综述[J]. 有色金属(选矿部分) 2020(01)

- [14].矿石中微量元素的测试分析方法探讨[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [15].海底寻宝之美丽矿石[J]. 小哥白尼(趣味科学) 2020(05)

- [16].矿石之声[J]. 上海文学 2013(07)

- [17].矿石金分析结果不确定度评定的几点思考[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [18].矿石中铜量测定锰的干扰及消除[J]. 黄金 2019(12)

- [19].金矿石中金含量的分析测定方法研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [20].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 化工管理 2018(10)

- [21].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 化工管理 2018(12)

- [22].如何挖掘自身矿石写好演讲稿——以演讲稿《不忘初心》为例[J]. 应用写作 2018(07)

- [23].高品位矿石金标准物质的研制与应用[J]. 黄金 2017(01)

- [24].锗矿石和铟矿石化学成分分析标准物质研制[J]. 岩矿测试 2015(03)

- [25].新时期矿石企业思想政治工作的实践探讨[J]. 企业研究 2014(16)

- [26].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫[J]. 分析测试技术与仪器 2010(04)

- [27].用OIA预测冶金和矿石特性[J]. 铀矿冶 2008(03)

- [28].动载冲击下的矿石强度及损伤变化实验研究[J]. 化工矿物与加工 2019(03)

- [29].稀散元素镓矿石标准物质的制备与定值[J]. 化学与黏合 2017(01)

- [30].含金矿石的分析测定方法研究[J]. 化工管理 2015(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a259fcd37e8987c13cd49dc.html