# 西南山区膨胀土地区铁路路基工程风险评估与决策

### 论文摘要

在西部大开发的浪潮中,西南地区的铁路建设取得了飞速的发展,铁路建设的标准也不断提高。西南地区地质情况比较复杂,铁路建设过程中地质灾害频繁发生。膨胀土在西南地区的分布比较广泛,膨胀土地质灾害对铁路建设和运营的危害日趋严重,膨胀土地区铁路路基安全风险因素很多且很复杂,而国内针对铁路路基工程风险评估开展的工作并不多,相关的研究成果较少。因此,在西南山区的铁路建设中,开展和进行膨胀土地区路基的风险评估,避免工程事故的发生和减少风险损失是十分必要的。本学位论文在国内外风险评估现状及常用方法的基础上,借鉴隧道工程和水电工程风险评估的已有成果,并根据铁路路基工程的特点,选用了定性与定量相结合的方法,综合运用层次分析法和专家打分法,建立了膨胀土地区路基风险评估的分析模型,得出各风险因素对膨胀土地区路基安全性影响大小,并针对影响较大的因素提出了合理的建议。制定了铁路路基工程风险等级划分标准,提出了相应的可接受准则。基于风险发生的可能性等级和风险后果等级两项指标,通过专家调查评判膨胀土地区路基各风险的风险等级,并提出相应的可接受准则。对路堑重力式挡墙土压力计算进行了敏感性分析,得出了膨胀土重力挡墙的敏感性因素。以南昆铁路某路堑段的风险评估为实例,演绎了具体工程的风险评估和决策的操作方法。最后,提出了膨胀土地区路基风险因素在设计阶段和施工阶段的具体防治处治对策。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 风险管理国内外研究现状

- 1.2.2 膨胀土国内外研究现状

- 1.2.3 我国铁路路基工程安全与管理的现状和面临的问题

- 1.3 研究内容及创新点

- 第2章 风险评估理论及方法研究概述

- 2.1 工程风险概述

- 2.1.1 工程风险的定义

- 2.1.2 工程风险的特点

- 2.1.3 工程风险的分类

- 2.2 风险评价基本流程

- 2.2.1 风险识别

- 2.2.2 风险估计

- 2.2.3 风险评价

- 2.2.4 风险决策

- 2.3 风险评价的基本方法

- 2.3.1 专家调查法

- 2.3.2 层次分析法

- 2.3.3 模糊评价法

- 2.3.4 敏感性分析

- 第3章 膨胀土地区路基风险分析

- 3.1 层次分析法概述

- 3.2 膨胀土地区路基风险识别分类

- 3.3 膨胀土地区路基风险分析评价

- 3.3.1 路堤失稳、路肩开裂、边坡坍滑风险分析

- 3.3.2 路堤沉降后宽度不足风险分析

- 3.3.3 基床病害风险分析

- 3.3.4 膨胀土路堑边坡溜坍风险分析

- 3.3.5 骨架护坡坍塌、开裂风险分析

- 3.3.6 重力式挡土墙风险分析

- 3.3.7 抗滑桩风险分析

- 3.3.8 锚索桩风险分析

- 3.3.9 渗沟风险分析

- 3.3.10 反压重塑土和外包材料风险分析

- 3.3.11 土工格栅加筋和基床加固风险分析

- 3.4 膨胀土地区路基风险分级和可接受准则

- 3.4.1 铁路路基风险分级与可接受准则

- 3.4.2 西南山区膨胀土地区路基、路基支挡和加固后各种风险等级估计

- 第4章 膨胀土路堑重力式挡土墙土压力计算敏感性分析

- 4.1 土压力计算方法

- 4.1.1 一般地区土压力计算方法

- 4.1.2 膨胀土地区土压力计算方法

- 4.1.3 设计中膨胀力的计算方法

- 4.2 土压力计算单因素的敏感性分析

- 4.2.1 膨胀力选择

- 4.2.2 墙后岩土内摩擦角和容重的选择

- 4.2.3 墙顶平台宽度的选择

- 4.2.4 墙顶刷方坡率的选择

- 4.3 土压力计算结果

- 4.4 土压力计算结果敏感性分析

- 第5章 膨胀土路堑土钉墙安全性评价实例分析

- 5.1 工程概况

- 5.1.1 地质概况

- 5.1.2 工程措施

- 5.1.3 工程施工

- 5.2 风险识别

- 5.2.1 风险因素识别

- 5.2.2 风险识别结果

- 5.3 风险评价

- 5.3.1 用层次分析法对风险因素排序

- 5.3.2 运用模糊评价法对膨胀土路堑土钉墙整体风险评价

- 5.4 风险评价分析

- 第6章 膨胀土地区路基的风险防范对策

- 6.1 设计阶段可能出现的风险预防措施

- 6.2 施工阶段风险的管理与应对措施

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间参与的科研工作

### 相关论文文献

- [1].论膨胀土地区路基的设计要点[J]. 科技信息 2010(23)

- [2].膨胀土地区路基的养护与维修[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(06)

- [3].浅谈膨胀土地区路基施工技术[J]. 科技信息 2010(07)

- [4].膨胀土地区路基的防护加固[J]. 黑龙江交通科技 2013(02)

- [5].溴烷铵改良膨胀土性能试验研究[J]. 施工技术 2009(12)

- [6].高速公路膨胀土路基施工中常见几种处理措施[J]. 今日科苑 2009(08)

- [7].提高膨胀土路基施工效率措施[J]. 科技致富向导 2014(27)

- [8].浅谈路基膨胀土处理[J]. 科技创新导报 2011(06)

- [9].膨胀土路基处理设计特点[J]. 钢铁技术 2011(01)

- [10].大型电子工业厂房室外工程监理工作研究[J]. 工程与建设 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a43be761a86544eda4f580e.html