# 浅析大型火电厂锅炉安装技术雍剑峰

新疆恒泰安全技术咨询有限公司新疆乌鲁木齐830000

摘要：科技在不断的发展，社会在不断的进步，锅炉是大型火力发电厂的必备设备，整个发电厂的电力都是依靠锅炉来进行的，所以火电厂锅炉的安装技术也是十分重要的，安装锅炉时要依据发电厂的现场情况合理的安装，注意好安装的一些细节，使锅炉的使用更加方便，更加利于发电厂的运行。在这里主要对安装锅炉时需要注意的技术性问题来进行简要分析，同时列出一些安装锅炉时常见的问题，为锅炉的安装提供一些参考建议。

关键词：大型火力发电厂；锅炉安装；安装技术；安装问题

引言

在大型火电厂中锅炉设备是一种比较独特的设备，它是一类具有很大危险性、爆炸性的压力容器。因此，在火电厂中对于锅炉设备的安装是十分重视的。因为锅炉设备的安装是否合格直接影响着大型火电厂的经济效益与火电厂人员的安全，所以说锅炉设备的安装技术在大型火电厂中起到关键性作用。

1大型火电厂锅炉安装的基本顺序

火电厂锅炉的安装和其它设备的安装是有一定区别的，它有自己独立既定的程序，在安装时要按照程序和步骤逐步完成，进而保证锅炉的安装质量，最终达到锅炉安装的技术要求。首先是施工的准备阶段。在这个阶段应做这些工作，即：安装技术交底，制定安装的基本规划图，明确安装步骤、安装技术的试验以及校正钢架和组焊的安装。其次是安装阶段，在这个阶段主要的工作就是焊接顶板梁吊装、安装顶部过热器以及进行其它的大件安装。这个环节是锅炉安装中最关键、最重要的环节。最后进行锅炉后期的安装和试运行，在这个环节主要包括安装燃烧器、汽水管以及安全阀的调试等。在所有的设备安装完成之后，要进型空机的试运行，保证锅炉能够正常使用，在试运行的过程中，调试各个组成部件的性能。在能有效保证安全性的前提下，使各个部件能发挥出其最大性能。最后再移交进行相关验收。大型火电厂锅炉的安装主要体现在六个方面，即：安装钢架组、安装水冷壁、安装锅筒、安装空气预热器、安装省煤器、安装过热器等。

2锅炉安装的技术分析

2.1钢架组安装的技术分析

锅炉安装过程中很重要的一个部位就是钢架组的安装，钢架组在锅炉中就相当于锅炉的骨架，如果钢架组安装的不够牢固的话，那么的结构性能将会大打折扣，并且会严重影响锅炉的使用，所以钢架组的安装十分重要。钢架组的安装主要是使用热冷校正技术的结合，来焊接校正一些变形量过大的钢架和器件。在安装的时候，必须依靠现场的施工情况来做出适当的改变，需要考虑到立柱的卡头的标准高度，并且安装过程中严格按照之前制定好的设计图纸，一定要确立好的安装位置，不能有丝毫的误差，当确定安装无误后再进行下一个步骤。就是焊接固定好立柱下部，保证好立柱不会再有移动，固定好它的位置。在整个的安装步骤里，如果出现一些器件变形或者器件不达标的情况，必须马上对器件进行校正和更改，并且在钢架组安装完成后，由专业的技术人员来进行检查，对各项指标都进行检验，确保安装的精确性。

2.2过热器安装的要点

过热器在安装的过程中需要注意三个方面：（1）吊装：这项操作是在锅炉设备的尾部首先设置一个竖井式空气预热器和省煤器下才能够实施。吊装时需要确保过热器中的蛇形管和吊管之间的交错安置，实行单片吊装，避免出现在组合过程中过热器的损坏。完成此项操作后，需要迅速进行水压测试，按照设备给出的标准数据进行吊装质量的合理分析，及时调整；（2）组对：确定管束的基准，按照集箱的位置固定下来，确保达到安装集箱的要求。检验集箱和蛇形管位置安装的效果，保证蛇形管与集箱管头对接的准确无误后才可以对其他管的安装与对接；（3）焊接：在操作过程中应该确保管束数据是否具有真实性和有效性，确保间距始终保持在标准之内以及管与管之间的垂直度达到标准，与焊接的准确要求相吻合。尤为重要的是不同材质的吊管在安装时，要根据材质性质的不同采用正确的焊接方法对蛇形管热气夹板等焊接的效果进行审核。

2.3空气预热器的安装技术

在空气预热器安装之前，要对各个管箱的外形尺寸进行测量，同时要根据实际要求，进行相应的包括灰尘、杂物以及锈蚀等的外部处理，对管子和管板的焊接质量以及安全性能进行检查，要根据实际情况，对管板的渗油情况作相应的处理，在这方面进行相应的试验，保证管板的严密性能。如果发现管板周围有毛刺以及焊疤等要及时破平，还要注意安装时上下的方向。管箱吊装的顺序是由下到上，当整个管箱就位之后，能够割掉起吊钩并进行焊接和安装，除此之外，空气预热器的安装，要保证内部的气压差，所有的焊缝必须严实不透风，在安装时，要和尾部做竖井式链接，安装支持梁和联梁要交叉进行，从而确保其相互之间的协调性和稳定性。

2.4锅筒和集箱的安装技术分析

安装锅筒和集箱的步骤分为两部分，吊装前和吊装后，安装锅筒之前要先测量好锅筒的质量，然后由专业的技术人员根据锅筒的质量来制定出详细的工作方案。在吊装的过程中，必须设立专业的管理人员来监管施工，保证施工时严格按照标准，确保施工安全。施工人员也必须有专业的施工经验，操作时不能够违规操作或者超负荷吊装，要把施工安全放在第一位。当吊装完成后，工作人员必须精准的找到锅筒和集箱的位置，然后检测安装完成的地方，发现一点不达标的部位立马进行改正，当所有部位都检查合格后才能进行下一步的工作。

2.5安装省煤器的技术

省煤器的安装分为两层，底下一层是低温省煤器，上面一层是高温省煤器。要按事先的规定安装省煤器的蛇形管件组合，依据相关要求进行单片水压试验。省煤器蛇形管的安装首先是进行集箱的固定和安装，然后才进行其它管排的安装，从中间到两侧进行组合管排的安装，防护罩和管夹要在水压试验合格后才能进行安装。

3安装时需要注意的事项

以上讲述的都是安装操作时的重点，那么在大型火电厂的锅炉设备安装过程中，还需要注意一些事项。（1）锅筒吊装安全事项。在锅筒吊装时，技术人员应该认真检查锅筒中所包含的内件，确保每个内件的完整性。这项操作很容易出现由于空气流动的缺乏导致工作人员存在安全隐患。所以，锅筒吊装的时候一定及时开启两边的封盖，保证锅炉内的通风效果。更要掌握住吊筒内部照明灯所需要的电压，确保内部时刻处于低压状态，避免出现吊筒爆炸的状况。（2）做好锅炉本体管的路阀试行。锅炉本体管路阀一定要具有定时功能与漏气检测的能力，本体管中的重量计应该是安装管路和本体管路的分界线。在本体管路阀的每一次试行中，都应该做出真实的记录，方便技术人员对锅炉设备的调整。在锅炉设备本体管焊接组合完成后，技术人员需要对本体管路阀进行试验以及各项测试看看是否达到指定的标准。（3）焊接需要注意的事项。锅炉设备在焊接时需要严格遵守国家有关规定进行操作，根据材料的不同选择合理的焊接方法。焊接操作员需要通过焊接资质的考核，保证操作人员有资格完成此项焊接任务，才可以进行安装操作。

结语

综上所述，在进行大型火电厂的锅炉安装过程中，还用一些或多或少不规范的地方，这给锅炉的安装质量也造成了一定的影响，针对这种情况，一些相关部门应该将锅炉吊杆受力定量调整的成功经验进行推广，对其安装检验方法进行统一规范，从而确保吊杆受力均匀，负荷分配合理，对以前仅凭经验感觉进行调整的做法进行改变，尽量做到符合设计的要求，从根本上满足大型火电厂锅炉的安全运行需要。

参考文献：

[1]冯志毅.锅炉安装常见要点及其质量控制要点[J].四川建材.2009（10）.

[2]张玉雷.火电厂2×600MW超临界机组锅炉安装技术分析探讨[J].中外建筑.2008（2）.

[3]冯志毅.锅炉安装常见要点及其质量控制要点[J].山东大学学报.2007（4）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a5c2f3d768d3ec7990644d7.html