# 水文地质工程勘察中存在的问题及对策分析

内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院内蒙通辽028000

【摘要】工程地质勘察工程的有效开展，对于工程安全性能的提高起到了重要的保障作用，关系着工程后期的使用效果。结合现阶段工程地质勘察的发展现状，可知部分技术人员对于其中的水文地质问题重视程度不够，对最终的勘察结果带来了较大的影响。本文主要对水文地质工程勘察中存在的问题及对策进行了简要的分析。

【关键词】水文地质；工程勘察；问题；对策

1工程勘察中水文地质的评价内容

①对于地下水对岩土体和建筑造成的作用和影响一定重视，并据此进行着重的评价，然后根据地下水对于岩土工程可能带来的危害进行初步的预测和分析，从而制定出一系列有效的预防措施；②根据对建筑地基基础的类型需要进行研究，从而确定勘察地的水文地质的情况，并提供必要的水文地质资料；③从工程建设的角度出发，根据地下水对工程可能产生的影响和作用提出一系列的在不同情况之下的水文地质评价的侧重点，比如：如果建筑物的基础在地下水位线之下，就要重点考察研究地下水对于混凝土和钢筋的腐蚀程度，如果建筑场地的建筑基础持力层为膨胀土、软质岩石、强风化层和残积土等，则要根据地下水的活动对岩土体所带来的软化、涨缩、崩解等危害来进行重点的评估，如果地基基础的压缩层之内包含了松散或者饱和的粉土和粉细砂时，要对流砂、潜蚀、管涌等情况发生的可能性进行评级和预测，如果地基基础的下部位于承压含水层时，则要重点评估计算承压水在基坑开挖后冲毁基坑底板的概率，如果基坑开挖处于地下水位之下时，则要进行富水性和渗透性的实验，重点评估因人工降雨而导致土体沉降、边坡失稳以及建筑稳定性的可能性。

2岩土的水理特性

岩土与地下水之间的相互作用体现了它的水理特性，也就是说地下水的存在方式会对岩土的水理特性产生影响。地下水的存在方式一般有重力水、毛细管水和结合水三种，其中结合水可以被细分为弱结合水和强结合水这两种。由于地下水的存在形式是不一样的，因此在对岩土的水理特性进行测试时主要要依据以下五个方面进行测试：①胀缩性。胀缩性是岩土在失水或者吸水之后发生体积变化的特性，这主要是由于岩土颗粒外层的结合水膜在吸水后体积出现变化，在失水之后厚度发生变化的特性。这种特性会导致基坑的隆起以及地表的开裂现象，从而导致地基出现变形。②给水性。给水性是在饱和状态之下的岩土中，由于水受重力的作用而从裂隙及孔隙中流出来的特性，给水性会对施工场地的排水时间造成影响。③透水性。透水性指水受到重力的作用而从岩土中透过的特性，透水性受岩土中岩溶或者坚硬裂隙的影响，岩土中岩溶或者坚硬裂隙越多则透水性越强。④软化性。软化性就是岩土在浸水之后降低力学强度的特性，软化性会使得岩石层中易被软化的岩层在地下水的作用下转变为软弱夹层。⑤崩解性。崩解性就是指在岩土浸水变湿之后，岩土的土颗粒之间的连接受到了削弱和破坏，从而导致岩土崩散和解体的特性。

3工程地下水对的岩土工程的危害

3.1地下水位对岩土工程的影响

地下水对建筑物的危害只要是由于地下的水位升降以及地下水的不断流动而产生的压力所导致的。地下水位的升降会直接导致建筑的不稳定,质量出现问题或者使用寿命变短的问题。因此,在工程勘察中必须着重了解地下水位的条件以及水位的升降变化。在自然的状态下,地下水位的变化一般都是随着季节的变化而变动,并且地下水位的变化存在一定的地域性。有时地下水位的天然变化是渐变的并且变化的幅度不大,人为因素导致的地下水位的变化往往尤其明显。水位上升会引发岩土工程的质量严重下降。而潜水位上升的原因众多,主要就是由于水文气象因素的骤变。除此之外地下水位还受人为条件以及施工方式的影响。在实际情况往往是上述多种原因综合导致的。

3.2地下水位对岩土物理性质的影响

首先应该了解地下水位的变化会导致岩土的膨胀而产生岩土不均匀膨胀变形,严重的情况下会出现地裂,从而引发建筑物尤其是低层以及轻型建筑的损坏和灾难的发生。总的来说,当地下水的水位升降发生的特别频繁的时候或者是变化的幅度较大的情况下,岩土的膨胀和收缩的形变的更加频繁,进而就会严重影响建筑物的质量。由此可见,在进行具有特殊的膨胀性岩土地区的工程勘探的时候必须充分考虑地下水文地质条件的研究,要重点考察的就是地下水升降的变化规律。早考察的过程中,地下水的高度以及变化的规律必须做详细的研究,这对于地基的选择起着重要作用。地下的岩土尤其是各种各样软质岩石,风化残积产生的土壤和由于多种原因产生的粘性土壤的物理性子的变化是考察的重中之重。由此可见,在探讨岩土的物理性质变化的时候,必须充分考虑地下水的因素。

3.3地下水动水压力对岩土工程的危害

地下水对建筑工程不良影响巨大,不仅仅体现在地下水位的升降的影响,还体现在地下水的不断流动而带来的严重损害的负面作用。地下水的流动对岩土工程危害同样不容小觑。首先,必须明确地下水在天然的状态下的压力是非常的微弱的,其天然状态对建筑工程影响微乎其微,几乎没有负面影响。但是,在人为的进行工程建设的过程中对地下水的影响却尤为显著,改变了其原有的动态平衡。在一定的流动的地下水的压力作用下,通常会导致严重的岩土工程质量问题,常见的诸如,流砂和管涌问题,必须严加控制人为影响。

4解决工程地质勘察中水文地质问题的有效措施

4.1全面提高水位地质勘察对工程质量的认识

像地下水位上升、下降及不同类型的地下水等，都会对工程质量造成较大的影响。因此，技术人员在完成水位地质勘察报告的过程中，应该对地下水在工程施工中所造成的影响进行科学地评价，详细地说明它给工程质量带来的众多不利影响，使得工程施工中可以采取更多针对性较强的预防措施，最大限度地延长建筑物的使用寿命，提高工程结构的稳定性。

4.2加大水文地质勘察中的水理性质的研究力度

所谓的水理性质主要针对的是地下水与岩土体相互作用而客观反映出的性质，对于工程实际的施工质量有着明显的影响。因此，工程地质勘察中应该对不同季节的地下水进行有效地采集，确定地下水位的变化范围，进而为工程施工方案的制定和实施提供可靠的参考依据，从根本上减少水理性质对工程质量的影响。水文地质勘察中勘探孔的布置要求如表1所示。

4.3完善水文地质勘察的评价机制

水文地质勘察对于工程安全性能的增强起着重要的保障作用，有利于延长建筑物的使用寿命，增强工程结构的稳定性。因此，技术人员应该采取有效的方式完善水文地质勘察的评价机制，使得相关的测试报告能够充分地满足水文地质勘察的实际需要，从而增强各种预防措施的适用性，对水文地质勘察中存在的问题进行全面地分析，增强工程的质量可靠性。

5结语

水文地质问题在工程地质勘查中具有非常重要的意义，必须予以加强，全面综合考虑，特别在岩土水理性质方面，更应当加强测试，全面了解影响地勘质量的地下水情况，解决好水文地质问题，采取必要的对策，有效提升工程地质勘察质量。

参考文献:

[1]王燕.工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策研究[J].科技致富向导,2012,09:255+277.

[2]鲁守刚.水文地质工程勘察中存在的问题及危害[J].黑龙江科技信息,2014,17:60-61.

[3]曾宪军.地质工程勘察中的水文地质问题重要性分析[J].经营管理者,2015,21:331-332.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a747d25eb6b8fc9c744deed.html