# 脉搏信号远程自动监测器系统原型研究

### 论文摘要

本课题研究的是现代远程医疗监控系统的一种具体实现。现代远程医疗监控系统通常结合传统医疗监控和现代先进的电子通信技术。本课题研究的脉搏信号远程自动监测器系统相当于一种无线远程医疗监控终端，无线远程医疗监控终端是以嵌入式技术为基础将医用传感器技术和现代先进的通信技术，如GPS、GSM技术，进行有效的结合，应用于医疗监控的一个终端，具有广泛的社会应用价值。脉搏信号远程自动监测器系统是综合运用移动通信，卫星定位和电子信息处理技术开发的集脉搏检测、自动报警和定位于一体的便携式嵌入式远程医疗产品系统。系统主要通过脉搏传感器采集脉搏信号，通过嵌入式微处理器进行滤波以及脉图算法等数字化的分析处理，得知用户的健康状况。当疾病突发时通过GSM模块进行报警信息的传送，并通过GPS模块准确定位，实现及时救助。系统在传统的中医诊脉基础上融合了电子信息处理技术，是一种用于初步检查的医疗辅助设备。它可适用于家庭老人或者有突发性疾病人员的监护，有广阔的应用前景。文章首先介绍系统概况，包括系统整体功能，硬件设备选型和开发平台，操作系统，软件开发工具以及软件整体设计思路，然后针对脉搏信号处理算法的技术的实现，信号的接收和信息提取以及处理进行了详细说明，接下来概括了整套系统的软件实现和硬件实现过程和方法，最后进行了总结并提出改进意见。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究目标、研究内容

- 1.3 应用价值和创新之处

- 1.4 论文的结构安排

- 第二章 系统整体原型设计

- 2.1 系统整体结构

- 2.2 系统开发环境

- 2.2.1 嵌入式系统概念

- 2.2.2 Windows CE 嵌入式操作系统

- 2.2.3 开发工具介绍

- 2.3 本章小结

- 第三章 脉搏算法研究

- 3.1 脉搏检测原理

- 3.2 脉搏检测算法的研究与探讨

- 3.2.1 倒谱分析法

- 3.2.2 时域分析法

- 3.3 本章小结

- 第四章 系统硬件设计

- 4.1 设计原则

- 4.2 电源模块

- 4.3 微处理器及其外设接口模块

- 4.3.1 核心板物理特性

- 4.3.2 核心板硬件资源

- 4.3.3 外设资源接口

- 4.4 脉搏信号采集模块

- 4.4.1 脉搏传感器

- 4.4.2 血氧检测仪

- 4.5 GSM 数据通信模块

- 4.6 GPS 定位模块

- 4.7 系统整体PCB 板的设计与实现

- 4.8 本章小结

- 第五章 系统软件设计

- 5.1 软件整体设计原则

- 5.2 脉搏数据处理与分析原则

- 5.3 GSM 数据通信原理

- 5.3.1 拨打电话

- 5.3.2 发送短信

- 5.3.2.1 模块中与发送短信有关的AT 指令介绍

- 5.3.2.2 PDU 编码规则

- 5.4 GPS 数据的获取原则

- 5.4.1 GPS 系统定位原理

- 5.4.2 GPS 信息提取

- 5.5 操作系统的定制实现

- 5.6 应用程序的实现

- 5.6.1 应用程序的UI 设计

- 5.6.2 各模块功能的程序实现

- 5.7 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].脉搏信号的采集与分析[J]. 科学大众(科学教育) 2019(07)

- [2].基于数据挖掘的脉搏信号干扰段检测算法[J]. 电子科技 2017(06)

- [3].脉搏信号的干扰段检测与质量评估[J]. 中国医疗器械杂志 2015(04)

- [4].基于脉搏信号融合分析的心率监测方法[J]. 电子测量与仪器学报 2020(10)

- [5].基于流水线结构的脉搏信号小波去噪硬件实现[J]. 中国集成电路 2013(09)

- [6].脉搏信号的频谱分析[J]. 中国科技信息 2016(12)

- [7].浅析极值法提取脉搏信号特征点的方法[J]. 电子质量 2014(02)

- [8].脉搏信号和主成分分析在亚健康状态识别中的应用[J]. 计算机应用与软件 2013(03)

- [9].脉搏信号采集传输实验系统设计[J]. 实验技术与管理 2018(08)

- [10].一种光电式脉搏信号检测装置[J]. 渭南师范学院学报 2018(08)

- [11].心音、脉搏信号采集、调理电路的设计[J]. 现代电子技术 2011(08)

- [12].基于嵌入式技术的脉搏信号测试系统[J]. 计算机与现代化 2011(05)

- [13].以应变式传感器为核心的人体脉搏信号采集与处理[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [14].基于腐蚀法的脉搏信号分析研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2013(05)

- [15].脉搏信号检测仪的设计与实现[J]. 自动化仪表 2012(11)

- [16].基于压缩采样脉搏信号的抗运动干扰心率提取算法[J]. 计算机工程 2019(04)

- [17].基于光电容积法的脉搏信号检测装置的设计[J]. 电子制作 2014(13)

- [18].基于心电脉搏信号的实时动态血管建模方法[J]. 机械与电子 2012(09)

- [19].基于脉搏信号的心电特征研究[J]. 电子测量技术 2009(08)

- [20].视屏显示终端视觉疲劳对脉搏信号的影响[J]. 中国工业医学杂志 2010(03)

- [21].基于小波变换实现脉搏信号降噪处理[J]. 通信技术 2011(05)

- [22].游泳脚环心率监测系统的设计与优化[J]. 新型工业化 2020(02)

- [23].基于PCANet的脉搏信号亚健康检测[J]. 光电子·激光 2019(03)

- [24].基于FPGA的脉搏信号VGA显示设计[J]. 科技风 2020(10)

- [25].情感识别中脉搏信号的特征提取与分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [26].基于Android平台的脉搏信号干扰检测及其质量评估方法研究[J]. 中国医疗器械杂志 2018(05)

- [27].基于STM32的无线脉搏信号监测系统设计[J]. 计算机与现代化 2012(02)

- [28].脉搏信号采集及无线监测系统的设计[J]. 宁波工程学院学报 2012(04)

- [29].一种用CEEMDAN和排列熵去除脉搏信号噪声的方法[J]. 中国科技论文 2019(03)

- [30].基于改进HHT的脉搏信号分析方法[J]. 计算机工程 2019(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a8e36eadce807edb74a60c7.html