# 果品臭氧保鲜监控系统的设计与研究

### 论文摘要

果品的臭氧保鲜监控技术是数字化监控技术的研究内容之一,也是食物先进储藏保鲜技术研究的基础。数字化控制与监测技术作为果品保鲜的监测和控制体系,很大程度地提高了果品保鲜在农业自动化领域中的地位。本设计根据果品储藏、保鲜所需的即时臭氧环境要求,综合运用自动化控制技术、上位组态技术及Windows通信技术开发了一套功能完备的保鲜监控系统。本论文主要完成了如下研究内容:（1）介绍了上位组态软件CITECT和下位三菱FX2N-48MR型PLC的组成及功能,通过SWOPC-FXGP/WIN-C软件编写控制程序,完成监控系统的下位控制。（2）完成整个设备工作过程的信息监控,以CITECT6.10为技术平台,组态了系统的监视与控制画面,使系统具备了对现场过程数据的动态监视功能、对异常信号的报警功能。（3）上位机与现场层的控制设备PLC,通过三菱的编程电缆SC-09以串行通信方式进行通信来完成监控层与现场层的数据交换,实现了监控功能。（4）基于Windows操作系统,利用CITECT的web功能,上位监控计算机同时作为系统的web服务器,通过web服务器系统工程完成了在CITECT中的web发布,使操作人员可以随时随地通过Internet/Intranet和IE浏览器实施远程监控。采用该监控系统对设备进行监控的初步测试,证明此计算机监控系统结构设计合理,使用起来方便灵活,而且便于系统修改和维护;监控画面能够准确、及时地以动态的形式反映出设备的工作状况,对设备运行时出现的异常情况能够及时报警;上位机和下位机通信良好,使画面上的图素与真实设备能够很好的实现同步工作,能够达到对真实设备工作的实时监控;并且通过Internet可以实现远程监控。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的提出

- 1.1.1 研究的目的和意义

- 1.1.2 果品保鲜的研究现状

- 1.1.3 监控系统的研究现状

- 1.1.4 计算机监控系统的意义

- 1.2 计算机监控系统的组态软件

- 1.2.1 组态软件及其特点

- 1.2.2 CITECT6.10

- 1.3 研究内容

- 第二章 系统的硬件结构

- 2.1 监控系统的总体设计思想

- 2.2 监控系统的总体结构与功能

- 2.2.1 系统总体结构

- 2.2.2 监控系统功能

- 2.2.3 上位PC 机系统

- 2.3 保鲜监控设备的功能分析

- 2.3.1 保鲜监控设备的硬件系统

- 2.3.2 保鲜监控设备的整体结构与工艺流程

- 2.3.3 传感器、检测仪和流量计

- 2.4 可编程逻辑控制器（PLC）

- 2.4.1 可编程逻辑控制器的组成

- 2.4.2 可编程逻辑控制器（PLC）的工作方式

- 2.4.3 三菱FX2N 可编程序逻辑控制器的特点

- 2.5 小结

- 第三章 保鲜监控系统设计

- 3.1 监控系统的组态软件功能设计

- 3.1.1 监控软件设计方法

- 3.1.2 故障报警处理

- 3.1.3 趋势显示

- 3.1.4 安全体系

- 3.2 定义外部设备

- 3.3 构造变量数据库

- 3.3.1 CITECT 中变量的类型与定义

- 3.3.2 PLC 中变量定义

- 3.4 CITECT 上位机与下位机PLC 通讯的实现

- 3.4.1 PLC 的控制及上位机监控系统的结构

- 3.4.2 串行通信方式

- 3.4.3 通信电缆（SC-09）

- 3.4.4 通讯参数的设置

- 3.5 小结

- 第四章 系统的远程监控设计

- 4.1 远程监控系统提出的要求

- 4.2 远程监控网络实现的两大关键技术

- 4.2.1 Web Server 的实现

- 4.2.2 网络安全

- 4.3 现场监控系统在CITECT 中完成WEB 发布

- 4.3.1 Citect Client 插件

- 4.3.2 组态客户用户使用组

- 4.3.3 在Web 服务器上配置SCADA 工程并建立工程传送的用户文件

- 4.4 如何实现在IE 浏览器端的监控

- 4.5 小结

- 第五章 试验结果分析

- 5.1 PLC 程序检查及写入

- 5.1.1 PLC 控制程序

- 5.1.2 PLC 诊断和程序检查

- 5.1.3 PLC 程序的写入

- 5.2 监控系统测试

- 5.2.1 系统登陆

- 5.2.2 监控系统的软件运行

- 5.2.3 远程监控测试

- 5.3 测试结果分析

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 附录I 登陆窗体和串口设置

- 附录II 控件ACTIVEX 和WEB CONTROL

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的智能电网监控系统构建分析[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].供配电监控系统的信息智能设计与实践应用策略[J]. 信息记录材料 2019(12)

- [3].基于多源系统的配网监控系统及图模自助式验收研究[J]. 微型电脑应用 2020(02)

- [4].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 江西建材 2020(03)

- [5].供电监控系统在煤矿供电中的应用价值[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [6].三道沟煤矿大采高工作面供电监控系统研究实践[J]. 科技与创新 2020(07)

- [7].快速实时无线消防监控系统在核电站突发火灾隐患中的研究与应用[J]. 今日消防 2020(03)

- [8].水峪煤业井下排水监控系统的设计及测试研究[J]. 江西煤炭科技 2020(02)

- [9].网络通信协议在电气监控系统中的应用[J]. 建材与装饰 2020(15)

- [10].铁路牵引变电所辅助监控系统的应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [11].城市智慧路灯监控系统的应用——以南安市为例[J]. 江西建材 2020(06)

- [12].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治[J]. 现代信息科技 2020(08)

- [13].环保用电监控系统设计[J]. 现代建筑电气 2020(04)

- [14].某工业园区给排水监控系统的实现[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [15].监控系统应急补水程序优化探讨研究[J]. 水电站机电技术 2020(07)

- [16].基于自台监控系统的智慧台站建设及平台搭建[J]. 广播与电视技术 2020(07)

- [17].基于多系统融合的矿用移动监控系统研究[J]. 煤炭技术 2020(08)

- [18].基于移动互联网的机房温度监控系统设计[J]. 科技创新与应用 2020(25)

- [19].监控系统在维护校园安全稳定的运用探究——以宜春幼儿师范高等专科学校为例[J]. 科技风 2020(28)

- [20].优化泵监控系统[J]. 流程工业 2020(03)

- [21].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(08)

- [22].汽车监控系统的检测与维修分析[J]. 时代汽车 2019(02)

- [23].RFID在考勤监控系统中的应用[J]. 信息系统工程 2019(11)

- [24].基于移动终端的位置监控系统设计与实现[J]. 信息化研究 2019(05)

- [25].厩肥撒施机监控系统的研制[J]. 农机化研究 2018(06)

- [26].在大学校园安全保卫中监控系统的应用[J]. 决策探索(中) 2017(10)

- [27].关于激光辅助式昼夜监控系统的研制探析[J]. 焦作大学学报 2017(04)

- [28].面向全媒体的电视播出整备监控系统设计[J]. 西部广播电视 2018(03)

- [29].基于大数据的统一监控系统研究[J]. 计算机产品与流通 2017(11)

- [30].高速公路机电监控系统的设计探讨[J]. 科技创新与应用 2018(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a96ebc1ed440dc32f81dfa7.html