# 电力远程抄表系统的研究

### 论文摘要

我国的居民和社会各行业用电量数据的获得,以往都是通过电力部门的抄表员工到每个计量点去抄读,基本上每个月要把所有用电户走一遍,这样需要投入大量的人力和物力。由于抄读的数据直接用来进行电费结算,关系到用电户与电力企业的切身利益,所以在日常工作中难免会受到人为因素影响。导致数据失真和关键线损指标的分析失准。因此根据建设“一强三优”现代公司的发展方向,为满足天津电力营销现代化建设的要求,远程抄表系统的建设可以做到支撑并规范电力市场提高效率效益为目的的营销管理模式的创新和整体营销理念的实施。远程抄表系统对于实现自动化抄表、提高工作效率、保证数据采集的及时和准确、加强用户用电监控和线损分析等都具有重要意义。本系统设计研发了多种采集通道兼容、非对等和对等通信方式均衡的调度采集算法,发展了自纠错非对称海量数据快速同步算法,使每个管理平台系统实现海量数据的处理。本系统在国内率先对电压等级为10kV及以上的用户和配电台区达到完全监视覆盖,而安装大规模移动公网模块表成功进行实用化抄表收费,在国内处于领先水平。本系统的突出特点是实现了自动化技术、Web网络技术、SOA技术和具有现代化管理理念的业务流程再造模型一体化融合,以多种通信信道兼容及串行协同处理技术形成的每日单平台百万级数据帧、上亿级数据流采集处理。通过智能自学习分析用电异常信息,督导各专业达到掌握全面、及时发现并处理问题的目标。在本文研究远程抄表系统过程中,对于电力系统如何选择适宜的、高效的通信信道,如何对取得的数据进行利用做出了阐述,这些既体现了远程抄表系统实现的多元性又体现了充分利用自动化手段所带来的方便高效的工作环境。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 本课题研究的意义

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 远程抄表系统的相关原理

- 2.1 GPRS 通信概述

- 2.1.1 GPRS 是什么

- 2.1.2 GPRS 网络如何构成

- 2.1.3 GPRS 的工作原理

- 2.2 电力线载波通信概述

- 2.2.1 何谓电力线载波

- 2.2.2 电力线载波的网络构成

- 2.2.3 电力线载波的工作原理

- 2.3 光纤通信概述

- 2.3.1 何谓光纤通信

- 2.3.2 光纤通信的网络构成

- 2.3.3 光纤通信的工作原理

- 2.4 通信方式的比较和选择

- 2.4.1 通信方式的特点

- 2.4.2 通信方式的选择

- 第三章 远程抄表系统的总体方案

- 3.1 远程抄表系统的总体方案

- 3.2 远程抄表系统的结构组成

- 3.2.1 表计和用户端设备的组成及功能

- 3.2.2 数据传输部分的实现及功能

- 3.2.3 主站分析处理功能介绍

- 第四章 远程抄表系统总体设计

- 4.1 光纤通道实现系统变电站表计数据采集通信案例

- 4.2 系统软件的功能

- 4.3 系统软件抄表及监控界面示例

- 4.4 结论分析

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的远程抄表系统的设计[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [2].面向居民的智能远程抄表系统的应用[J]. 电子元器件与信息技术 2020(01)

- [3].智能远程抄表系统的设计[J]. 科学技术创新 2020(17)

- [4].基于GPRS的远程抄表系统的设计分析[J]. 软件 2020(05)

- [5].几种电能表远程抄表系统的分析与比较[J]. 现代国企研究 2016(20)

- [6].GPRS技术在电力远程抄表系统中的应用[J]. 电子制作 2017(11)

- [7].智能远程抄表系统在供水行业中的实践与探索[J]. 科技创新与应用 2016(21)

- [8].物联网的远程抄表系统的设计与实现研究[J]. 电脑迷 2017(11)

- [9].电力远程抄表系统的混合通信和中继技术研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2018(06)

- [10].基于WCDMA的电力远程抄表系统的应用[J]. 中国电力企业管理 2014(16)

- [11].远程抄表系统集中器的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2014(12)

- [12].电力远程抄表系统的现状及发展趋势[J]. 中国高新技术企业 2014(04)

- [13].远程抄表系统在智能电网中的设计与实现[J]. 装备制造 2014(S2)

- [14].基于电能计量远程抄表系统的分析[J]. 科技创业家 2012(21)

- [15].加密技术在电力远程抄表系统中的应用分析[J]. 安防科技 2011(09)

- [16].浅谈电力无线远程抄表系统的架构[J]. 黑龙江科技信息 2011(36)

- [17].基于GPRS的远程抄表系统集中器设计与研究[J]. 机械设计与制造 2009(11)

- [18].智能远程抄表系统设计[J]. 办公自动化 2017(20)

- [19].电力远程抄表系统的现状与发展趋势分析[J]. 低碳世界 2014(17)

- [20].电力远程抄表系统中集中器硬件的设计与实现[J]. 科技与企业 2015(16)

- [21].用电管理远程抄表系统研究[J]. 化工管理 2013(22)

- [22].关于住宅远程抄表系统的思考[J]. 科技风 2010(23)

- [23].基于单片机的远程抄表系统的设计[J]. 黑龙江科技信息 2009(27)

- [24].低压电力线载波在远程抄表系统中的应用[J]. 中国电力教育 2008(S3)

- [25].如何成功实施和应用远程抄表系统[J]. 科技信息(科学教研) 2008(02)

- [26].远程抄表系统在营销工作中的应用[J]. 大众用电 2012(09)

- [27].基于GPRS的远程抄表系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(18)

- [28].GPRS电力远程抄表系统的改进与应用[J]. 企业技术开发 2011(22)

- [29].水电气多表远程抄表系统方案[J]. 机电信息 2010(36)

- [30].热量表远程抄表系统的应用[J]. 煤气与热力 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ab00314dc630bdce54f9352.html