# 基于饱和切换的转台控制系统分析与综合

### 论文摘要

先进的控制方法可以极大的提高控制系统的性能。转台作为一类专用的测试设备,好的控制系统设计方法有利于提高转台的动态性能及测试精度。因此,研究先进的控制方法来设计转台控制系统具有重要的意义。切换系统作为目前控制界中研究的热点,其在提高系统性能方面比单一的系统更具有优势,可以避免单一系统中存在的众多缺陷,在实际的工程应用中也受到广泛的关注与应用。同时,在实际的控制系统中饱和非线性约束的存在是非常普遍的。本文将在前人工作的基础上,针对含有饱和非线性约束的切换系统进行分析与研究,主要将对切换系统的状态反馈控制、鲁棒H?静态输出反馈控制及滑模控制的相关问题,并设计相应的控制器,最后结合到转台控制系统设计当中进行仿真的研究。首先,简要的介绍了问题的研究背景、国内外转台的发展历程、切换控制的基础知识及研究现状,饱和问题的基础知识及研究状况。简单的介绍了滑模控制的基础知识、控制方法及目前在切换系统中的应用及研究状况。同时,简要的介绍了转台的传统双模控制系统的设计方法及该方法中存在的一些优缺点。其次,考虑到转台常规双模式控制系统中存在一定局限性的问题,将针对一类具有饱和非线性约束的切换系统的状态反馈控制问题进行研究。简述了饱和非线性的处理方法,并运用公共二次Lyapunov函数分析了使闭环系统在任意的切换信号作用下都能渐近稳定的状态反馈控制器的设计方法。最后将控制器的求解条件转化为线性矩阵不等式的形式,并运用到转台双模式控制系统的设计中,同时进行仿真验证。然后,研究具有饱和非线性约束的切换系统的鲁棒H_∞静态输出反馈控制问题。运用公共二次Lyapunov函数分析了使闭环系统对于任意给定的切换信号都能达到渐进稳定的鲁棒静态输出反馈控制器的设计方法。同时,运用线性等价代换及矩阵分解的方法将系统中出现的双线性不等式问题转化为可解的线性不等式,将得到的可解条件转化为线性矩阵不等式凸优化问题。最后,将该方法运用到转台控制系统模型中进行仿真验证。最后,研究含有饱和非线性约束的切换系统的滑模控制问题。采用多Lyapvnov函数设计了使切换系统在给定的切换信号下能达到渐进稳定的滑模函数。结合系统的滑模到达条件来设计切换系统的滑模控制器,使闭环系统对于给定的切换信号能够达到渐进稳定。最后,将该方法运用到转台控制系统模型中进行仿真验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 高精度测试转台的研究目的及发展状况

- 1.1.1 选题意义

- 1.1.2 转台的发展状况

- 1.2 切换控制及其相关领域的发展概况

- 1.3 饱和问题概况

- 1.3.1 饱和特性及其对系统性能的影响

- 1.3.2 饱和问题的研究进展及现状

- 1.4 滑模控制综述

- 1.4.1 切换系统的滑模控制

- 1.4.2 滑模控制器的设计

- 1.5 转台常规控制方法概述

- 1.6 本论文的主要研究内容

- 第2章 饱和切换系统状态反馈控制及在转台伺服系统中的应用

- 2.1 引言

- 2.2 理论初步

- 2.2.1 切换系统理论基础

- 2.2.2 饱和非线性环节的处理

- 2.3 饱和切换系统状态反馈控制

- 2.3.1 问题描述

- 2.3.2 稳定性分析

- 2.3.3 控制器设计及吸引域分析

- 2.4 数值仿真

- 2.5 小结

- 第3章 饱和切换系统的输出反馈控制

- 3.1 引言

- 3.2 理论初步

- ∞ 控制理论基础'>3.2.1 H∞控制理论基础

- ∞ 控制器综合'>3.2.2 鲁棒H∞控制器综合

- 3.3 数值仿真

- 3.4 小结

- 第4章 饱和切换系统的滑模控制

- 4.1 引言

- 4.2 滑模控制基本理论

- 4.3 切换系统滑模控制

- 4.3.1 问题描述

- 4.3.2 滑模函数的设计

- 4.3.3 滑模控制器设计

- 4.4 数值仿真

- 4.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].利用最少资源实现智能切换信号源的应用[J]. 电脑与电信 2012(09)

- [2].切换系统的研究综述[J]. 上海电机学院学报 2016(06)

- [3].基于物联网技术的船舶异构网络切换信号预测的研究[J]. 舰船科学技术 2017(10)

- [4].物联网技术的船舶通信过程切换信号监测系统设计[J]. 舰船科学技术 2019(12)

- [5].一类切换系统稳定控制的设计与实现[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [6].基于切换模型的跳变负载下电机自适应控制[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [7].某型雷达自检错误问题分析与改进[J]. 甘肃科技纵横 2019(06)

- [8].离散的切换Markov线性跳变系统的稳定性分析[J]. 山东大学学报(理学版) 2012(07)

- [9].非线性切换系统子控制器切换律设计[J]. 计算机工程与应用 2012(20)

- [10].异步切换多智能体系统的协同输出调节[J]. 自动化学报 2017(05)

- [11].一类不确定非线性切换时滞系统的鲁棒H_∞性能分析[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].不确定切换时滞非线性系统状态切换的指数稳定性[J]. 控制与决策 2014(12)

- [13].关于直播信号延时处理方式的探讨[J]. 电子制作 2015(16)

- [14].带有输入加性时滞的切换系统的异步H_∞控制[J]. 大连民族大学学报 2016(01)

- [15].一类时滞切换系统的稳定性研究[J]. 福建电脑 2016(10)

- [16].一类非线性切换系统基于观测器的H_∞输出跟踪控制[J]. 大连理工大学学报 2012(04)

- [17].一类含有输入时滞的不确定切换系统的鲁棒指数镇定[J]. 控制与决策 2009(09)

- [18].输入饱和约束下不确定切换系统状态反馈抗干扰控制[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [19].切换系统的异步镇定:相邻模型依赖平均驻留时间[J]. 物理学报 2015(05)

- [20].线性混合耦合切换网络的全局指数同步研究[J]. 计算机应用与软件 2014(05)

- [21].切换系统的观测器设计[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [22].一类不确定模糊切换系统的保成本H_∞控制[J]. 河南科学 2011(08)

- [23].基于电路切换系统的状态估计器设计应用[J]. 机电一体化 2016(12)

- [24].离散正奇异切换系统的稳定性[J]. 商洛学院学报 2014(06)

- [25].切换系统自适应镇定控制[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [26].调频发射台信号源的切换与收听监测系统[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2010(20)

- [27].时变切换信号驱动的线性连续切换系统的迭代学习控制收敛性分析[J]. 数学物理学报 2018(03)

- [28].一类非严格反馈切换系统的自适应神经网络控制[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2017(02)

- [29].切换时滞系统的时滞反馈镇定[J]. 南京理工大学学报 2014(02)

- [30].不确定离散切换系统的鲁棒D-稳定性与H_∞控制[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ac2e0f5fb46d5b7567e811d.html