# 薄膜式LNG船液货舱热应力分析及其对结构强度的影响

### 论文摘要

薄膜型液化天然气运输船的主要特点是装载-163℃这一极低温度下的LNG货物,为保证在运输中的经济性和安全性,应准确进行热传导分析,得到船体的温度场分布,进而根据温度值设计选择结构材料级别和尺寸,主要工作如下：1、大型LNG船不同状态下温度场的预报比较复杂,本文主要针对航行状态下的稳态温度场求解,按照《IGC规则》和USCG技术标准所规定的大气、海水的环境温度和主或次屏壁工作情况下进行热传导分析,得出船体结构各处的温度场分布；2、确定低温钢的材料钢级。由于液化天然气运输船装载极低温度的液货,而货物围护系统的主、次屏壁系统尚不能完全屏蔽低温的影响,因此设计时,应使船体结构的材料等级符合低温韧性要求；3、对较大温差产生的船体构件的热应力进行分析评估,从而对大型LNG船在运输时的船体结构安全性进行评估；4、确定大型LNG船液货舱结构及货物维护系统承受的设计载荷。建立大型LNG船液货舱舱段结构有限元模型,将外部波浪载荷、温度载荷加到结构模型上组合出多种工况,通过对大型LNG船液货舱结构响应分析,进行屈服和屈曲强度评估。其目的是针对液货舱区域船体结构的主要构件尺寸进行强度验证。5、温度场预报是本文的工作起点,因而它的准确性与否至关重要。初步分析影响温度场准确预报的因素,并取得温度场对其误差灵敏度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文的目的和意义

- 1.2 温度场理论研究现状

- 1.2.1 解析方法

- 1.2.2 实验方法

- 1.2.3 数值模拟法

- 1.3 热应力问题研究现状

- 1.4 主要内容

- 第2章 温度场有限元法

- 2.1 传热原理

- 2.1.1 基本方程

- 2.1.2 边界条件

- 2.1.3 变分形式

- 2.1.4 离散方程

- 2.2 绝热概述

- 2.2.1 绝热材料的结构与热流

- 2.2.2 绝热材料的主要性能

- 2.3 液化天然气船的技术特征

- 2.4 薄膜型LNG船液货舱温度场实例分析

- 2.4.1 有限元模型

- 2.4.2 热传导过程

- 2.4.3 环境温度及绝热条件

- 2.4.4 热分析

- 2.4.5 温度场分布结果

- 2.5 本章小结

- 第3章 热应力问题的有限元解法

- 3.1 基本方程

- 3.1.1 几何方程

- 3.1.2 物理方程

- 3.2 单元特性

- 3.3 单元刚度方程

- 3.3.1 热应力产生的应变能

- 3.3.2 外载荷做功

- 3.4 载荷向量的计算

- 3.5 热应力与总应变、初应变的关系

- 3.6 热应力问题的解题步骤

- 3.7 薄膜型LNG船液货舱热应力实例分析

- 3.7.1 危险区域

- 3.7.2 各工况热应力云图

- 3.8 本章小结

- 第4章 结构直接计算强度评估

- 4.1 设计载荷计算

- 4.1.1 坐标系统

- 4.1.2 静载荷

- 4.1.3 波浪载荷

- 4.2 结构模型及边界条件

- 4.2.1 结构模型

- 4.2.2 边界条件

- 4.3 计算工况

- 4.4 应力云图

- 4.5 屈服强度评估

- 4.6 屈曲强度评估

- 4.7 复杂载荷的结构合成应力响应

- 4.8 本章小结

- 第5章 浅析影响温度场准确预报的因素

- 5.1 一维稳态导热

- 5.2 当量导热系数的确定

- 5.3 离散方程的误差

- 5.3.1 截断误差

- 5.3.2 离散误差

- 5.3.3 实例验算

- 5.4 导热系数的大小变化对温度场预报的影响

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录A

- 附录B

- 附录C

### 相关论文文献

- [1].C型独立液货舱机械应力释放试验计算[J]. 造船技术 2020(03)

- [2].液化气船独立液货舱内部压力计算方法研究与应用[J]. 船舶与海洋工程 2020(03)

- [3].油轮液货舱透气系统解析[J]. 中国船检 2020(09)

- [4].基于全站仪法的舰船液货舱容积测量结果的不确定度分析[J]. 内燃机与配件 2017(19)

- [5].油船晃荡液货舱爆炸风险分析与控制[J]. 机械工程师 2016(09)

- [6].C型独立液货舱开孔处结构强度分析与研究[J]. 船舶 2016(06)

- [7].独立C型液货舱的传热分析及蒸发率计算[J]. 船海工程 2013(01)

- [8].混合测量法测量船舶液货舱数据处理解决方案[J]. 科协论坛(下半月) 2009(09)

- [9].内河船舶载运散装植物油液货舱位置分析[J]. 船海工程 2017(04)

- [10].沥青船大型独立液货舱入舱关键技术研究[J]. 价值工程 2011(35)

- [11].液化天然气B型独立液货舱结构低周疲劳研究[J]. 船舶工程 2018(04)

- [12].浅析船舶液货舱容计量的质量控制[J]. 质量与认证 2017(10)

- [13].C型独立液货舱的制造与检验[J]. 交通科技 2014(02)

- [14].液货舱液位测量装置研究[J]. 机电设备 2014(02)

- [15].船艇[J]. 军民两用技术与产品 2011(12)

- [16].83000m~3超大型液化气船液货舱整体吊装强度分析[J]. 舰船科学技术 2016(15)

- [17].独立C型液货舱参数化设计研究[J]. 船舶标准化工程师 2015(03)

- [18].油船晃荡液货舱逸出油气处理装置的设计[J]. 机械工程师 2016(10)

- [19].C型独立液货舱设计和重量快速估算技术研究[J]. 船舶工程 2014(06)

- [20].化学品船的阻止火焰进入液货舱装置[J]. 航海技术 2014(05)

- [21].化学品船液货舱及管线酸洗钝化[J]. 航海 2013(01)

- [22].化学品船液货舱不锈钢材质的酸洗钝化[J]. 航海技术 2013(03)

- [23].37500m~3乙烷运输船液货舱的载荷传递[J]. 船舶工程 2017(04)

- [24].化学品船液货舱泄爆过程的参数仿真[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [25].试论油轮液货舱特涂工程的安全防火对策[J]. 水上消防 2013(03)

- [26].某87m石油沥青船液货舱温度应力分析[J]. 南通航运职业技术学院学报 2017(04)

- [27].化学品船阻止火焰进入液货舱装置[J]. 广东造船 2019(02)

- [28].液货船货舱透气系统检验有关问题的探讨[J]. 科学中国人 2016(15)

- [29].化学品船液货舱脚手架强度校核方法探讨[J]. 科技风 2014(02)

- [30].油船装货过程中液货舱透气特征研究[J]. 浙江海洋大学学报(自然科学版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6aca2072d50b428acf4d4083.html