# 高层建筑石材幕墙施工技术

温州中海建筑幕墙装饰有限公司浙江温州325000

摘要：高层建筑石材幕墙设计与施工直接影响着高层建筑的外观和品质体现，因此在进行幕墙设计时从材料、工艺、造型等一系列角度出发，为打造更加符合建筑功能的幕墙设计方案而努力。石材幕墙在高层建筑中的使用越来越广泛并引起了许多设计师的重视。本文就石材幕墙的优点，详细介绍了幕墙施工的技术流程和关键项点。以及石材幕墙的施工优势及未来广阔可塑的发展前景。

关键词：高层建筑石材幕墙施工技术

引言：

随着我国房地产业的快速发展，我国的高层建筑和大型建筑也在不断增多。石材幕墙在这些建筑中的应用也越来越广泛，因为石材较为容易获取，并且加工技术成熟，安装便捷。因此在整个幕墙工程中都有着极为重要的作用。本文主要分析石材幕墙在铺设幕墙时的施工技术和技术难点，探讨石材幕墙未来在高层建筑中的应用发展。

1高层建筑幕墙施工概述

1.1高层建筑幕墙施工的作用与意义

幕墙是对一个单位建筑设置外墙维护，通常情况下借助轻质面板与支撑结构体系相结合，在现代高层、大型建筑中使用的一种轻质装饰性墙体。除了为了装饰外墙，另一个重要原因是高层建筑需要一个具有防风变形、防雨水侵蚀渗漏、预防热力不良影响，以及防雷、防火、隔音、节能等必备防护性的建筑模块来保护其使用寿命，而幕墙的出现恰恰解决了这种困境，使高层建筑在上述风险中保证了自身的安全性和舒适性，幕墙的性能在高层建筑中能得到有效的发挥，加之其带来的经济效益，所以幕墙在高层以及大型建筑中被广泛使用。

1.2高层建筑幕墙材质的分类及特征

高层建筑使用的幕墙材质一般分为三类。

玻璃幕墙

玻璃幕墙在高层建筑中被广泛使用是因为它具有良好的透光性，尤其是中空玻璃在隔音、隔热、防风与防雨等方面表现突出；

金属板幕墙

这类幕墙多采用铝合金材质或不锈钢，其特点是重量轻，在防震性、韧性、防火上也有较强的优势；

非金属幕墙

这类幕墙大多采用石材、水泥、陶瓷等作为材质，这些材质的主要缺点是重量大，优点是在防雷、防火、防风、防雨、隔音、节能等方面都有着不错的效果，而且在装饰效果上也较为完美，优于其他材质的幕墙材料，因此石材幕墙仍是现今市场的主流幕墙材质。

2高层建筑幕墙施工的现状

伴随着人们对高层建筑各项功能的要求，高层建筑幕墙逐步在我国被推广，幕墙带来的经济效益尤其是装饰效果，满足了国人对高层建筑审美的需要，故而石材幕墙在现今是高层建筑幕墙中的主流产品。高层建筑幕墙施工是伴随着幕墙安装一起进入房地产行业的，面对高档次幕墙安装的需要，通常都会采用新技术，而施工方即装饰建筑公司也会积极学习新技术来应对激烈的市场竞争。

3高层石材幕墙的施工技术

3.1高层建筑石材幕墙施工特点

高层建筑石材幕墙的施工由于其使用材质的特点，石材在实际安装效果中可以带来良好的建筑美感，这种美观效果是其他材质幕墙所无法取代的。同时由于石材在建筑中的广泛应用，使施工方的技术员工在具体操作时会更加得心应手，施工速度会得到大大提高。高层建筑使用石材幕墙更多的是出于对美观的考虑，因此在施工过程中，对石材的处理会更加精细，在安装过程中也会相对繁琐，以此来达到设计图纸中所表现的艺术美观性。石材幕墙在高层建筑中进行安装施工安全的流程较为繁琐，操作细节要求多。

3.2技术实施流程

总的来说，整个幕墙的铺设过程除了应结合建筑预期设计目标来适当调整之外，还需结合整体工程，处理好和各类水电通路铺设及主体

工程后期工作之间的关系。石材幕墙施工流程如下：

定稿设计方案，采购合格的石材，配备好相关设备；

实地考察，通过实测数据对主工程里预埋品微调及填补；

幕墙横梁、竖框的框架架设，保温性材质和相关外件配件的安装、龙骨架设；

石材就位。当完成所有石材铺设之后，还需填缝处理，以及清扫等收尾工作，以完成整体布局。

3.3安装时注意事项

龙骨在安置前，要进行防锈防腐处理，并清扫焊接遗留的渣滓。在龙骨架设的时候，应与防雷设备相结合，主龙骨能作为引雷线进行处置。防火隔离带的铺设注意与整体石板铺设过程同步配合。在幕墙铺设之前，还应做好与主体工程的接洽，细致实测施工需要的数据，检定预埋件，以及时找出实际误差，并作出微调和灵活安排，扫清后期铺设工程可能出现障碍与风险。

4石材幕墙的高层建筑优势与发展

4.1技术优势

石材作为幕墙高层建筑中的主要材料，必不仅仅是因为其艺术性和特色美感，还有以下几大优势。

由于幕墙设计整体连贯，科学合理，特别是背栓与石板之间的弹性结合，让整个石板很轻易的达到受力平衡，保障整个体系构建的稳定性；

石板幕墙相比于其他材质，更为安全和简单，所以极大的减轻了施工人员的工作量，因此更容易被接受。

石材材质廉价易得，只要保证挂件系统的整体稳固，对于部分缺角、瑕疵石板完全可以更换，这让整个施工更为灵活可控，也更具性价比。

双道密封手段的实现，让石板幕墙工程不惧冬季环境影响。并且可以根据建筑物高度灵活挑选。

4.2未来发展趋势

基于土地有效利用的目的加上更为先进发达的新兴科技水平，高层建筑只会越来越多，而采用石板作为幕墙的方案在将来也会愈益平常化。在这种情况下，铺设石材幕墙的技术水平也会由于压力等因素而逐渐提升。基于高空铺设作业的难度与危险性，整体管理、技术规范、施工要求会更加严格合理，以给技术人员提供人身安全保障。另外，针对幕墙铺设的专业精品团队也会增多，整个行业的技术人员水平会随之增强。设计方案还会不断加入新的技术手段，以保证石板幕墙的更为稳定安全，经济合理。比如现代科技成果的进一步引入，实现整个工程实施的数字化与自动化，更为精确的实测数据，更敏感的传感系统，更科学的技术流程，更灵活的调整方案;这都能让工程进度更有效率更便捷。设计与安装的更为精确，也可使得幕墙外观更贴近预期设计期望，从而更加美观，整个体系也更加稳定。

结语

随着现代科技的不断深入和环保意识的加强，节能、隔音的需要也逐步被重视，人们的生活观念也发生了很大的变化，环保、科学、安全、美观、舒适的居住环境成为大众选择的主要因素。根据这一市场需要，设计师与施工方在敲定设计材料的时候，便会偏向性的挑选石材类的材料。石材因为本身结构特点，在加工时只需切割打磨以及精细修整，极大程度的保留了其独有的自然特性。使得最后安装而成的幕墙外观显得浑然天成，自然美观。石材在目前的幕墙市场占有很大的比例。石材幕墙施工技术在未来的高层建筑石材幕墙施工中，将融入更多的现代科技元素，从而使最终的幕墙效果大大满足美观与各种功能性需要。随着标准的完善与技术水平的提高，在高层建筑里安设石材幕墙的工程技术也将会有更大发展。

参考文献：

[1]许迁才．石材幕墙施工技术控制标准及施工要点［J］．现代商贸工业，2010(02)．

[2]张恒川．建筑工程中石材幕墙施工工艺技术［J］．四川建材，2013(05)．

[3]陶春松．石材幕墙施工技术要点分析及控制标准论述［J］．科技风，2013(22).

.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6acbda2281ecbef35d4e5f82.html