# 虚拟样机技术在多锤头破碎机工作装置设计中的应用

### 论文摘要

多锤头破碎机是一种由动力系统、底盘、行走系统、液压系统、工作装置、电气系统、控制系统等组成的路面施工机械,其工作装置的工作原理是:通过液压油缸把重锤举升到设定的高度,然后重锤在重力的作用下下落,当与地面接触时,重锤的动力势能转化为冲击力从而对路面进行破碎。目前本机械广泛运用于公路的路面改造和养护施工。本论文主要研究内容是基于总体设计方案和设计参数的基础上,建立多锤头破碎机工作装置的三维实体模型,然后添加一定的边界约束条件建立工作装置的虚拟样机,通过对虚拟样机进行运动学分析来验证设计方案的合理性。同时应用动力学分析软件ADAMS建立了多锤头破碎机工作装置的虚拟样机进行动力学的分析,得出工作锤头的动力学特性曲线。通过对对特征曲线的对比分析,验证了用该方法建立的虚拟样机与实际工况是相符。根据仿真结果进行样机设计和生产,并对样机进行破碎试验,对破碎后的试验路面进行取样分析,进一步验证整个研究过程的合理性。通过对多锤头破碎机工作装置的虚拟样机设计和研究,可得如下结论:1、虚拟样机技术不仅可以应用到多锤头破碎机工作装置的设计中,而且对整机的设计也有较好参考价值;2、其它类似的复杂机械设备的设计也可以采用虚拟样机技术进行设计,这样会降低设计工作的劳动强度、缩短设计周期。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 多锤头破碎机国内外发展现状

- 1.2 本课题研究的内容及其意义

- 第二章 多锤头破碎机工作装置设计理论及参数化特征建模

- 2.1 多锤头破碎机工作装置概述

- 2.2 多锤头破碎机工作装置设计方法

- 2.2.1 多锤头破碎机工作装置的传统设计方法

- 2.2.2 CAX 技术及其软件

- 2.3 多锤头破碎机工作装置的研究体系

- 2.3.1 多锤头破碎机工作装置虚拟样机的构建流程

- 2.3.2 多锤头破碎机工作装置的研究体系

- 2.4 参数化设计技术

- 2.5 PRO/E 参数化零件特征建模

- 2.6 PRO/E 环境下工作装置的虚拟装配及其干涉检查

- 2.7 本章小结

- 第三章 多锤头破碎机工作装置的 ADAMS 动力学仿真及其设计

- 3.1 仿真软件介绍

- 3.2 运动学和动力学方程

- 3.2.1 ADAMS 的运动学方程

- 3.2.2 ADAMS 的动力学方程

- 3.3 在ADAMS 环境中建立动力学仿真模型

- 3.3.1 ADAMS 环境中工作装置虚拟样机的建立流程

- 3.3.2 Pro/E 环境下工作装置装配模型的导入

- 3.4 ADAMS 环境中工作装置虚拟样机的仿真分析

- 3.4.1 多锤头破碎机在工况1 中的仿真分析

- 3.4.2 多锤头破碎机在工况2 中的仿真分析

- 3.4.3 不同工况下仿真结果的对比分析

- 3.5 工作装置的整体设计

- 3.6 锤架形式及导轨的设计

- 3.6.1 锤架的设计

- 3.6.2 导轨的设计

- 3.6.3 锤架的选材及其整体连接方式的确定

- 3.7 本章小结

- 第四章 破碎试验及破碎效果的检测

- 4.1 试验路段

- 4.2 施工前的准备工作

- 4.3 碎石化施工前需要确定的工艺参数

- 4.4 施工顺序

- 4.4.1 破碎

- 4.4.2 洒布透层油

- 4.4.3 养护

- 4.4.4 施工注意事项

- 4.5 碎石化施工工艺流程和试验路段

- 4.5.1 主要工艺流程

- 4.5.2 破碎试验路段

- 4.5.3 碎石化施工过程控制

- 4.6 效果分析

- 4.7 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].立轴破碎机的改进与仿真分析[J]. 矿业研究与开发 2019(12)

- [2].共振破碎机车路耦合的动力学仿真研究[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [3].用于煤炭制样中的立式切割破碎机的开发[J]. 煤炭技术 2020(04)

- [4].限矩型液力偶合器在煤矿破碎机的应用分析[J]. 电子测试 2020(12)

- [5].基于废金属破碎机腔内爆炸仿真的壁厚设计[J]. 机械设计与制造工程 2020(05)

- [6].基于声波团聚效应的破碎机除尘装置[J]. 节能 2020(06)

- [7].破碎机存在哪些较大危险因素[J]. 劳动保护 2020(07)

- [8].大功率紧凑型破碎机设计与应用[J]. 煤炭工程 2019(S2)

- [9].浅谈煤矿井下破碎机使用现状及改进[J]. 煤矿现代化 2020(06)

- [10].煤矿井下顺槽用破碎机生产能力计算研究与应用[J]. 现代矿业 2020(08)

- [11].矿山破碎机故障及其诊断探讨[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [12].振动慢剪破碎机模态分析[J]. 机械设计与研究 2019(05)

- [13].煤用破碎机基础3种支承方式的分析探究[J]. 石油化工设计 2019(04)

- [14].破碎机的发展现状与趋势研究[J]. 中国新技术新产品 2019(20)

- [15].浅谈煤用破碎机的应用与发展[J]. 科技经济导刊 2018(09)

- [16].破碎机在化工生产中的应用[J]. 化学工程与装备 2018(10)

- [17].矿用紧凑型大功率破碎机的设计[J]. 煤矿机电 2017(01)

- [18].低转速大扭矩剪切式破碎机机架力学分析与优化[J]. 机械工程师 2017(03)

- [19].多功能破碎机辊面受力状态与选材的数值分析[J]. 铁道建筑技术 2017(02)

- [20].基于ADAMS振动破碎机工作特性的研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2017(05)

- [21].振动破碎机的设计分析[J]. 河北农机 2017(09)

- [22].防打滑技术在单辊破碎机的应用[J]. 科技传播 2015(23)

- [23].矿用轻型破碎机电气系统的设计[J]. 煤矿机电 2016(03)

- [24].链式破碎机技术改进[J]. 磷肥与复肥 2016(02)

- [25].大型病死禽畜破碎机的研制及应用[J]. 现代农业装备 2016(04)

- [26].大型液压破碎机整体结构模态特性分析[J]. 凿岩机械气动工具 2014(04)

- [27].基于有限元的废金属破碎机关键件疲劳寿命分析[J]. 机械设计与制造工程 2020(11)

- [28].惯性振动破碎机系统前共振同步特性[J]. 中国矿业 2020(S2)

- [29].破碎机箱体结构设计与动态特性研究[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [30].矿用轻型破碎机电气系统的设计与实现[J]. 机械管理开发 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6adea20661867e27e59eceeb.html