# 激光扫描三维形貌测量系统的优化研究

### 论文摘要

近年来,逆向工程迅速发展,带动了相关很多领域的发展,非接触式激光扫描测量技术也随之产生发展起来。尤其,激光扫描三维形貌测量系统具有测量速度快、测量效率高、易于自动化和柔性好等优点,在现代工业需求中受到了越来越高的重视,是三维形貌测量技术研究发展的新趋势。在充分了解国内外激光扫描测量技术发展现状的情况下,对正在研究的激光扫描三维形貌测量系统的特性进行分析,提出了更高的要求,研究出一套硬件和软件整体性能都比较良好的测量系统,大大提高了测量系统的稳定性和测量的效率。论文研究的主要内容如下:1、对测量系统硬件部分进行了详细的分析和研究,并对硬件中扫描测头、机械传动结构、控制电路及控制程序等几部分进行了优化设计,使系统测量效率得到有效地提高。其中,测头部分将激光器的数目增加为7个,重新设计了测头结构;扫描传动部分采用电机控制芯片代替电机驱动接插件,同时使用齿轮传动结构,提高了测量数据的有效性;重新设计了激光器控制电路和电机驱动电路,并通过控制程序的优化增强了主机和下位机的通信。2、通过扫描得到被测表面的数据点云,对这些数据点云进行分析和研究,针对数据中存在的问题,对数据进行一定得处理如显示、去噪、精简采样等,得到更接近真实值的测量结果,同时为后续的三维重构打下良好的基础。3、使用优化后的系统对被测物进行扫描实验,实验表明优化设计达到了预期的设想,扫描的效率得到明显提高,测量数据真实可靠,经过处理后更加有利于后期三维重构。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光学扫描三维测量技术

- 1.2.1 基于机器视觉的三维形貌测量方法

- 1.2.2 三维形貌测量技术的应用现状

- 1.3 本文所研究的三维形貌测量系统

- 1.3.1 系统组成

- 1.3.2 系统中需要优化的问题

- 1.4 课题目标及本文工作

- 1.4.1 课题目标

- 1.4.2 本文主要工作

- 第二章 系统硬件的研究及优化

- 2.1 激光投射装置部分

- 2.1.1 激光投射装置结构

- 2.1.2 激光器控制电路

- 2.2 扫描传动部分优化

- 2.2.1 扫描传动结构

- 2.2.2 电机驱动控制电路

- 2.3 背景照明及激光标记点的设计

- 2.3.1 背景照明

- 2.3.2 激光标记点

- 2.4 总体控制

- 2.4.1 主控电路

- 2.4.2 主控程序

- 2.5 本章小结

- 第三章 扫描图像及数据处理软件优化研究

- 3.1 扫描图像处理

- 3.1.1 图像的预处理

- 3.1.2 特征点提取

- 3.2 数据的处理

- 3.2.1 本文中待处理的数据的特征

- 3.2.2 数据处理的关键算法

- 3.3 三维重构的探索性研究

- 3.3.1 NURBS曲线与曲面的定义

- 3.3.2 NURBS曲面的反求

- 3.4 本章小结

- 第四章 实验及数据分析

- 4.1 轿车前车覆盖件测量实验

- 4.1.1 实验准备

- 4.1.2 实验过程

- 4.2 数据处理

- 4.3 实验总结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三维形貌测量及功能评定技术研究现状[J]. 轻工科技 2014(03)

- [2].基于数字投影的三维形貌测量系统的实现[J]. 通信技术 2011(02)

- [3].采用激光雷达的大尺寸三维形貌测量技术[J]. 红外与激光工程 2011(12)

- [4].大尺寸三维形貌测量中同名非编码点的精确配准[J]. 红外与激光工程 2008(06)

- [5].大型复杂曲面三维形貌测量及应用研究进展[J]. 中国光学 2019(02)

- [6].激光剪切干涉三维形貌测量[J]. 激光与红外 2018(04)

- [7].光学三维形貌测量技术的分析和应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(13)

- [8].相移条纹投影三维形貌测量技术综述[J]. 计量学报 2018(05)

- [9].基于区域二值编码方法的动态三维形貌测量[J]. 中国激光 2013(10)

- [10].光学投影式三维形貌测量技术[J]. 军民两用技术与产品 2012(04)

- [11].位相法三维形貌测量数值模拟系统[J]. 激光杂志 2011(01)

- [12].表面三维形貌测量及其评定的研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2009(01)

- [13].薄壁型钢表面三维形貌测量系统的研制[J]. 机械工程与自动化 2013(03)

- [14].微球辅助相移干涉三维形貌测量[J]. 光学技术 2020(03)

- [15].基于偏转法的物体三维形貌测量[J]. 工具技术 2014(06)

- [16].三维形貌测量激光雷达光学系统设计[J]. 应用光学 2015(03)

- [17].二进制条纹相移法三维形貌测量[J]. 信息技术与信息化 2015(08)

- [18].基于全局控制网的三维形貌测量方法[J]. 中国机械工程 2013(22)

- [19].基于离散粒子群抖动优化的高质量三维形貌测量[J]. 中国激光 2019(10)

- [20].基于自适应条纹投影的彩色物体三维形貌测量[J]. 光学学报 2018(08)

- [21].一种基于相位法的彩色三维形貌测量方法[J]. 仪器仪表用户 2012(04)

- [22].基于结构光的高反物体三维形貌测量方法[J]. 中国激光 2019(02)

- [23].基于红外光干涉技术的微纳结构内部三维形貌测量[J]. 传感技术学报 2011(02)

- [24].一种大尺寸非接触测径方案[J]. 冶金管理 2009(07)

- [25].基于彩色条纹投影术的三维形貌测量[J]. 仪器仪表学报 2017(08)

- [26].无相位去包裹的微分法三维形貌测量[J]. 光电子·激光 2015(08)

- [27].挡风玻璃三维形貌测量系统的设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(03)

- [28].基于SIFT图像拼接算法在钢轨三维形貌测量的应用[J]. 环球市场信息导报 2016(18)

- [29].基于光栅投影扫描的复杂零件测量路径规划研究[J]. 电子测量技术 2019(22)

- [30].傅里叶变换轮廓术物体三维形貌测量的系统分析及其坐标校准方法[J]. 光学学报 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6af53a23372913437153944e.html