# 大气边界层特性的风洞模拟研究

### 论文摘要

本文主要是以风洞实验为主对大气边界层中的平均速度和湍流量分布进行研究,在此基础上,深入探讨了粗糙元排列方式和自由流速度对大气边界层特性的影响,所得结论对于了解大气边界层中的空气动力学参数具有一定的参考价值。首先,通过对直接测量误差的概率分析,提出了一种划分大气边界层的新方法,将整个大气边界层分为外层和内层,内层进一步分为应力下降亚层、惯性亚层、过渡亚层和嵌入亚层,该方法避免了传统分层方法在叠加区的模糊性。其次,在风洞中成功模拟大气边界层的基础上,提出了一种拟合技术,即在常数应力区内按照均方根误差或最大偏差为最小值的原则来确定最佳拟合区域,这样可以最大限度地减少拟合过程导致的粗糙度的不确定性,从而可以得到一些带有规律性的趋势,例如,零平面位移随自由流速度的增加而增加,粗糙元排列密度越大,零平面位移的上升斜率越高,同时,粗糙度随自由流速度的增加而下降。本文还发现,从拟合风廓线获得的摩擦速度代表总体摩擦速度,包含雷诺应力、尾流扩散、粗糙元之间相互作用和反弹力等许多因素的贡献,显著区别于直接从测量雷诺应力廓线而得到的剪切摩擦速度。此外,本文根据实验数据建立了一个新的计算零平面位移的数学模型,揭示了自由流速度对零平面位移的巨大影响,也反映了零平面位移对计划面密度的依赖关系。并且,通过引进新参数尾迹因子,补偿尾流扩散和粗糙元之间相互作用对边界层流场的影响,本文推导出了一个预测粗糙度的模型。最后,本文进行了数值计算,由数值计算的结果与风洞实验数据之间的比较显示,垂向平均速度与自由流达到平衡的高度远远大于流向平均速度,因此,测量区域应伸展到远远超过传统定义的边界层厚度之外。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 大气边界层简介

- 1.3 相关研究综述

- 1.4 边界层流场的检测方法

- 1.5 本文主要内容和创新点

- 第2章 理论基础

- 2.1 湍流边界层理论

- 2.2 相似理论

- 2.3 误差理论

- 第3章 大气边界层的实验模拟方法

- 3.1 低速风洞概述

- 3.2 尖端—粗糙元技术

- 3.3 实验设计和安排

- 3.4 测量方法

- 第4章 风洞实验结果和分析

- 4.1 低速风洞测试

- 4.2 边界层的湍流特性

- 4.3 不确定性分析

- 4.4 平均速度廓线

- 4.5 空气动力学参数的数学模型

- 4.6 流向测量位置对边界层的影响

- 第5章 数值计算

- 5.1 计算模型和计算方法

- 5.2 网格划分

- 5.3 数值模拟结果

- 第6章 总结与展望

- 6.1 全文工作总结

- 6.2 今后工作展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].华北北部半干旱地区夏季大气边界层特征的实验研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].确定大气边界层顶高度的新方法及数值实验[J]. 物理学报 2020(09)

- [3].大气边界层高度确定及应用研究进展[J]. 气象学报 2020(03)

- [4].3.5 m×2.5 m风洞大气边界层被动模拟实验研究[J]. 太阳能学报 2018(02)

- [5].北极扬马延岛大气边界层高度的气候特征分析[J]. 极地研究 2018(02)

- [6].感热变化对东亚地区大气边界层高度的影响[J]. 高原气象 2017(01)

- [7].东疆黑戈壁近地大气边界层气象要素季节变化规律[J]. 沙漠与绿洲气象 2020(03)

- [8].基于标准k-ε模型的平衡大气边界层研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [9].冷空气过程对黄海东海区域海洋大气边界层结构影响的个例分析[J]. 海洋气象学报 2018(01)

- [10].京津冀污染天气下大气边界层高度特征研究进展[J]. 农业灾害研究 2015(09)

- [11].建筑结构大气边界层风场风洞试验模拟[J]. 低温建筑技术 2012(06)

- [12].青藏高原大气边界层结构特征研究综述[J]. 高原山地气象研究 2012(04)

- [13].海面状态参数化对海上大气边界层数值模拟的影响研究[J]. 海洋通报 2011(02)

- [14].西北干旱区冬、夏季大气边界层结构对比研究[J]. 中国沙漠 2010(02)

- [15].稳定的大气边界层雷达探测信号回波分量的波谱分析[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2018(01)

- [16].我国干旱区深厚大气边界层与陆面热力过程的关系研究[J]. 中国科学:地球科学 2011(09)

- [17].珠海2009年夏季激光雷达探测大气边界层高度数据处理[J]. 大气与环境光学学报 2011(06)

- [18].乌鲁木齐冬季大气边界层温度和风廓线观测研究[J]. 沙漠与绿洲气象 2010(01)

- [19].青藏高原夏季大气边界层高度与地表能量输送变化特征分析[J]. 高原气象 2018(06)

- [20].西藏那曲地区一次霰过程的大气边界层特征分析[J]. 气象 2018(03)

- [21].塔克拉玛干沙漠腹地大气边界层参数化方案的模拟评估[J]. 气象科学 2018(02)

- [22].乌鲁木齐大气边界层风温垂直结构特征[J]. 沙漠与绿洲气象 2015(03)

- [23].北京城区夏季静稳天气下大气边界层与大气污染的关系[J]. 环境科学研究 2012(10)

- [24].海上大气边界层数值预报技术发展概论[J]. 海洋预报 2010(01)

- [25].平衡大气边界层的数值模拟和风洞实验[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [26].纳木错湖夏季典型大气边界层特征的数值模拟[J]. 高原气象 2008(04)

- [27].第六届“全国大气边界层研究战略研讨会”在乌鲁木齐召开[J]. 沙漠与绿洲气象 2008(04)

- [28].大气边界层湍流特性的风洞模拟实验研究[J]. 可再生能源 2018(06)

- [29].通过不等间距格栅构建大气边界层试验研究[J]. 实验技术与管理 2017(10)

- [30].地基微波辐射计探测大气边界层高度方法[J]. 应用气象学报 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6afe0348784430d397082d30.html