# 重复温度荷载对预应力混凝土箱梁的影响研究

### 论文摘要

暴露在自然环境中的混凝土桥梁结构构件内部存在着非线性的温度场,由温度作用而在混凝土构件内部产生的应力和变形直接影响到混凝土结构的可靠性和耐久性。对于预应力混凝土箱梁,温度作用效应更为显著。许多设计上认为完善的预应力混凝土箱梁由于温度作用产生严重裂缝,有的桥梁甚至被迫停运修复,造成严重的经济损失。本文通过人工控温的方法对P.C箱梁模型进行了温度场、温度效应以及变形性能的试验研究。根据实测温度场数据,得到箱梁模型截面竖向温差分布、相应的分布函数以及横向温差分布规律,同时记录应力数据,得到相应的温度效应实测值。采用有限元软件进行温度场仿真分析,对得到的温度分布进行验证。根据实测温度场数据建立有限元分析模型,对温度效应进行分析,并将实测温度效应数据与分析结果进行比较,证实箱梁具有较大的横向及竖向拉应力。通过人工重复升温的方法对P.C箱梁进行温差重复作用,研究日照温度重复作用对预应力混凝土结构变形的影响。为了消除自重等因素的影响,特做工字梁试验作为对比,进行受力变形性能的影响研究,与箱梁试验结果进行对比分析。并采用有限元软件建立有限元模型进行仿真分析,与实测数据进行对比,证明了日照温差长期作用会引起P.C箱梁顶底板非均匀收缩,从而导致预应力混凝土箱梁下挠。温度场、温度效应以及变形性能的研究对预应力混凝土箱梁的设计、施工以及运营均有重大的指导作用,在实际工程中具有非常重要的意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的理论价值和现实意义

- 1.2 P.C 箱梁温度场及效应研究现状

- 1.2.1 温度场及效应国内外研究进展

- 1.2.2 现行规范关于温度分布的相关规定

- 1.3 日照重复作用对P.C 箱梁变形性能影响研究现状

- 1.4 本文的主要研究内容和方法

- 第二章 箱梁与工字梁反复温度作用模型试验

- 2.1 试验目的、意义及设计思路

- 2.2 模型设计与制作

- 2.2.1 模型尺寸

- 2.2.2 模型配筋

- 2.2.3 模型截面特征

- 2.2.4 模型材料

- 2.3 试验测试方法

- 2.3.1 测试仪器

- 2.3.2 测点布置

- 2.3.3 实验装置与加载方法

- 2.4 本章小节

- 第三章 箱梁温度场及效应计算理论

- 3.1 温度作用的类型及其特点

- 3.2 温度场的计算理论

- 3.2.1 Fourier 热传导微分方程求解

- 3.2.2 近似数值解分析

- 3.2.3 半经验半理论公式求解

- 3.3 P.C 箱梁温度应力计算方法

- 3.3.1 P.C 箱梁日照温差内约束应力计算

- 3.3.2 P.C 箱梁日照温差外约束应力计算

- 3.4 本章小节

- 第四章 箱梁温度场及其效应试验结果分析

- 4.1 箱梁竖向温差分布试验结果分析

- 4.2 箱梁横向温差分布试验结果分析

- 4.3 箱梁温度效应试验结果与分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 箱梁温度场及效应有限元分析

- 5.1 ANSYS 热分析功能简介

- 5.2 有限元分析步骤及参数确定

- 5.2.1 箱梁有限元分析步骤

- 5.2.2 箱梁计算参数确定及模型的建立

- 5.3 温度场有限元计算结果分析

- 5.4 温度效应有限元计算结果分析

- 5.5 影响箱梁温度场及效应的因素分析与相应措施

- 5.6 本章小结

- 第六章 温差重复作用对 P.C 结构变形性能影响研究

- 6.1 P.C 箱梁温度重复荷载试验结果分析

- 6.2 温度重复荷载作用下箱梁变形有限元分析

- 6.3 温度重复荷载作用下工字梁对比试验结果分析

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与建议

- 7.1 主要结论

- 7.2 进一步研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].用等效温度荷载法直接计算预应力混凝土结构的次内力[J]. 建筑结构 2013(S2)

- [2].高墩连续刚构墩身温度荷载模式研究[J]. 中外公路 2008(04)

- [3].循环温度荷载下砂土地基能量桩工作特性[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [4].拱坝运行期温度荷载计算方法研究[J]. 江西水利科技 2018(04)

- [5].构皮滩拱坝温度荷载反馈分析方法研究[J]. 水电能源科学 2019(04)

- [6].薄壁高墩温度荷载效应下不同壁厚水化热的变化[J]. 鄂州大学学报 2017(02)

- [7].桥梁设计中混凝土温度效应分析[J]. 交通世界 2019(26)

- [8].不同幅值温度荷载下一种饱和红黏土的固结效应[J]. 岩土工程学报 2013(11)

- [9].双箱单室钢箱梁摊铺沥青混凝土时的温度荷载模式[J]. 铁道建筑 2019(04)

- [10].特高拱坝真实温度荷载及对大坝工作性态的影响[J]. 水利学报 2014(02)

- [11].考虑层间效应的无砟轨道复合板温度荷载效应计算方法研究[J]. 铁道学报 2014(10)

- [12].循环温度荷载下无砟轨道结构模型试验研究[J]. 铁道学报 2020(01)

- [13].温度荷载影响下能源桩的受力特性分析[J]. 科学技术与工程 2018(26)

- [14].顶推施工中温度荷载对混凝土梁裂缝的影响研究[J]. 建筑技术开发 2018(14)

- [15].大跨径桥梁施工控制温度荷载效果[J]. 交通世界 2018(34)

- [16].基于广义帕累托分布的桥墩温度荷载极值研究[J]. 桥梁建设 2017(06)

- [17].某火车站建筑结构温度作用响应分析[J]. 福建建筑 2011(10)

- [18].某框架结构顶层边柱因温度变形开裂及加固[J]. 中国建筑金属结构 2013(06)

- [19].济青高速铁路(40+70+70+40)m槽型连续梁设计研究[J]. 高速铁路技术 2018(02)

- [20].冷-热循环下能量桩热-力学特性的数值模拟[J]. 防灾减灾工程学报 2019(04)

- [21].不同荷载组合作用下Top—Down裂缝扩展行为研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(01)

- [22].内外边界施加温度荷载的中空圆柱试样热固结试验[J]. 岩土工程学报 2015(01)

- [23].基于Midas对梁桥温度荷载试验研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [24].温度荷载下砌体结构顶层山墙裂缝计算分析[J]. 广西科学院学报 2009(03)

- [25].考虑廊道出口段温度荷载的拱坝工作性态分析[J]. 水力发电学报 2018(05)

- [26].基于比例边界有限元的温度断裂研究[J]. 水电与抽水蓄能 2017(03)

- [27].拱坝施工期加载过程研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [28].冻结盐水温度对人工冻结温度场影响研究[J]. 山西建筑 2020(16)

- [29].某超长枢纽结构温度应力分析与优化设计[J]. 城市道桥与防洪 2019(07)

- [30].大跨连续刚构桥施工监控参数敏感性分析[J]. 西部交通科技 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b08d6034f8c4ec133e6020c.html