# 大柳塔煤矿浅埋近距离煤层群下行开采下工作面矿压规律

### 论文摘要

随着神东煤田的开发,我国学者对薄基岩浅埋煤层进行了深入的研究,得出了典型浅埋煤层工作面上覆岩层移动以及矿压显现规律,很好地指导了现场生产。但针对神东煤田浅埋深近距离煤层下行开采时下工作面矿压显现规律研究较少,需要对此进行深入重点研究,为浅埋近距离煤层安全开采提供理论与实践的借鉴。本文针对大柳塔煤矿活鸡兔井12303工作面、12304工作面、12305工作面和12306工作面地质条件,通过现场矿压观测,对层间距小于15m的浅埋煤层的矿压规律进行了研究,分析走向和倾向煤柱对矿压显现的影响、不同地形地貌对矿压显现的影响、以及不同层间距对工作面矿压的影响程度。研究表明,大柳塔煤矿活鸡兔井1-2煤三盘区工作面矿压规律明显,来压期间支架的工作阻力比较大;来压呈现非均匀性周期变化;煤层层间距减小导致来压步距有所减小;非来压与来压区别不明显,周期来压的规律性不明显,来压时支架载荷变化不大,动载系数减小。工作面发生动载现象的地方一般发生在工作面过沟流上坡位置和平顶位置,主要是由于活鸡兔井浅埋深、薄基岩、厚松散层的地质条件与关键层断裂和沟坡移动引起的。研究近距离浅埋煤层层间距变化的矿压控制,对补连塔煤矿、哈拉沟煤矿、榆家梁煤矿、石圪台煤矿近距离浅埋煤层开采具有借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.1.1 选题背景

- 1.1.2 选题意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.3 研究内容及方法

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 2 大柳塔煤矿地质及开采技术条件

- 2.1 神东矿区地质条件

- 2.2 大柳塔煤矿工作面概况

- 2.2.1 12303 工作面

- 2.2.2 12304 工作面

- 2.2.3 12305 工作面

- 2.2.4 12306 工作面

- 3 工作面矿压观测研究

- 3.1 观测方案

- 3.2 观测结果

- 4 工作面矿压规律

- 4.1 沿工作面走向矿压规律

- 4.1.1 12303 沿工作面走向矿压规律

- 4.1.2 12304 沿工作面走向矿压规律

- 4.2 沿工作面倾向矿压规律

- 4.2.1 12303 沿工作面倾向矿压规律

- 4.2.2 12304 沿工作面倾向矿压规律

- 4.3 末采时矿压规律

- 4.3.1 12305 工作面未进入煤柱矿压分析

- 4.3.2 12305 工作面进入煤柱矿压分析

- 4.3.3 12306 工作面未进入煤柱矿压分析

- 4.3.4 12306 工作面进入煤柱矿压分析

- 5 影响工作面矿压规律的因素分析

- 5.1 煤层层间距变化

- 5.2 煤层层间距对工作面矿压的影响

- 5.3 特殊地质构造对工作面矿压的影响

- 5.3.1 工作面动载矿压显现

- 5.3.2 工作面发生严重矿压显现的位置

- 5.3.3 工作面动载矿压显现产生原因

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].综采工作面自动化控制技术的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(21)

- [2].智能化综采工作面机电设备管理研究[J]. 山东煤炭科技 2019(12)

- [3].试析综采工作面过走向断层技术[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].煤矿综采工作面回采效率的提升措施研究[J]. 石化技术 2019(12)

- [5].综采工作面安装中组装架的应用[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [6].当前如何加强综采工作面安装回撤管理[J]. 矿业装备 2020(01)

- [7].综采工作面机械设备使用问题及优化改进[J]. 机械管理开发 2020(01)

- [8].玛丽散在综采工作面过煤柱中的应用[J]. 能源技术与管理 2020(01)

- [9].大采高仰采综采工作面冒顶处理[J]. 采矿技术 2020(01)

- [10].综采工作面自动化采矿技术的应用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [11].大采高智能化综采工作面的应用与研究[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [12].工作面断层活化带应力分析及稳定性研究[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [13].综放工作面快速搬家工艺应用[J]. 山东煤炭科技 2020(03)

- [14].1204采煤工作面过老巷实践[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [15].影响综采工作面采煤效率的因素分析及改进[J]. 山西化工 2020(01)

- [16].大采高综采智能化工作面开采关键技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [17].煤矿智采工作面概念及系统架构研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [18].大采深条件下工作面出水后排水系统布置方式探索与应用[J]. 煤炭与化工 2020(03)

- [19].禾草沟煤矿50111综采工作面来压观测与预警[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [20].综采工作面智能化技术与装备的发展浅析[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [21].基于单轨吊的综采工作面快速拆除工艺研究[J]. 同煤科技 2020(01)

- [22].智能化采煤工作面建设研究[J]. 西部探矿工程 2020(05)

- [23].煤矿智能化工作面生产管理增值要素分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [24].9105综采工作面开采中防治水工作要点探析[J]. 矿业装备 2020(03)

- [25].基于透明工作面的智能化开采概念、实现路径及关键技术[J]. 工矿自动化 2020(05)

- [26].浅谈煤矿综采工作面供电系统的现状及发展[J]. 河南建材 2020(04)

- [27].王家岭煤矿智能综放工作面开采关键技术研究[J]. 石化技术 2020(04)

- [28].综采工作面破碎顶板的管理技术探析[J]. 石化技术 2020(04)

- [29].恒宝源煤业工程综采工作面精细化过断层施工技术[J]. 煤炭技术 2020(06)

- [30].综采工作面收尾、回撤施工工艺的研究与实践[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b15c6365049e214c89dc8d4.html