# 一维光子晶体带隙结构数值方法的研究

### 论文摘要

随着科学技术的飞速发展,人类对新能源,新材料的探索不断加深,各种新材料不断涌现,其中最具有划时代潜力的材料之一便是光子晶体。自从1987年Yablonovitch和John提出了光子晶体的概念后,二十多年里光子晶体作为一种能够超越半导体材料的新型材料被人们广泛研究。在制备手段的不断进步背景下光子晶体从最初的简单一维周期性结构向更加复杂的三维周期性结构发展。光子晶体材料和器件在现代光电子领域具有重要的应用价值,激发了对其光学性质进行理论和实验研究的浓厚兴趣。通过对光子晶体的理论计算,揭示出光子在人工周期结构中传播具有与电子能带结构类似的特征,这也是人们看好光子晶体应用前景的原因之一，对光子晶体带隙结构的研究主要有三种计算办法：平面波展开法,传输矩阵法和时域有限差分法。然而,刘于不同方法所产生的结果和差异缺少细致的比较和分析,尤其不易荻得可被实验精确验证的结果。在本工作中，设计了多种模式的周期性一维光子晶体结构,采用传输矩阵法、平面波法和时域有限差分方法,计算和研究子其能带色散关系、透射和反射等光学传输特性,并对基于不同边界条件和机理所导致的计算结果及其差异性起源进行了理论上的细致比较和分析。同时通过实验手段证明了传输矩阵法在计算光子晶体色散关系中的精确性和可靠性,研究结果将有助于人们更深入理解光子在人工周期性结构中的传播特性及其规律,促进应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 光子晶体

- 1.2 电子能带与光子能带

- 1.3 光子晶体应用与前景

- 1.4 本文研究意义

- 第二章 光子晶体的理论计算方法

- 2.1 三种光子晶体带隙计算方法

- 2.1.1 平面波展开法

- 2.1.2 传输矩阵法

- 2.1.3 时域有限差分法

- 2.2 三种计算方法的异同

- 第三章 理论模拟光子晶体带隙结构

- 3.1 平面波展开法与传输矩阵法

- 3.1.1 17层光子晶体数值模拟

- 3.1.2 146层光子晶体数值模拟

- 3.2 传输矩阵法与时域有限差分法

- 3.2.1 17层一维光子晶体数值模拟

- 3.2.2 146层一维光子晶体数值模拟

- 3.3 小结

- 第四章 传输矩阵和FDTD方法的实验比较

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 实验装置

- 4.2 实验结果

- 4.3 实验结果与理论计算的比较

- 第五章 三种理论方法的讨论与总结

- 5.1 三种方法的讨论

- 5.2 总结

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于聚合物的一维光子晶体研究进展[J]. 精细化工 2019(05)

- [2].一维光子晶体的光学特性研究[J]. 天津科技大学学报 2016(01)

- [3].基于一维光子晶体掺杂结构的单通道滤波特性分析[J]. 皖西学院学报 2013(05)

- [4].色散对一维光子晶体能带中光场的影响[J]. 半导体光电 2014(04)

- [5].基于一维光子晶体微腔的全吸收器件[J]. 量子光学学报 2012(01)

- [6].精细积分法在一维光子晶体数值模拟中的应用[J]. 光子学报 2012(10)

- [7].一维光子晶体红外空间光调制器的构想[J]. 红外与激光工程 2012(09)

- [8].一维光子晶体色散特性的研究[J]. 光谱实验室 2011(02)

- [9].不同参数对一维光子晶体透射谱的影响[J]. 光谱实验室 2011(02)

- [10].一维光子晶体的透射谱特性[J]. 光谱实验室 2011(03)

- [11].平面波展开法计算一维光子晶体能带[J]. 科技创新导报 2010(25)

- [12].一维光子晶体光子禁带研究[J]. 沈阳理工大学学报 2010(06)

- [13].一维光子晶体全向反射镜的研究进展[J]. 光通信技术 2009(07)

- [14].光在各类介质一维光子晶体中的传输矩阵[J]. 广西物理 2009(03)

- [15].具有复介电常量一维光子晶体的特性研究[J]. 临沂师范学院学报 2009(03)

- [16].可调一维光子晶体的带隙特性[J]. 光电子技术 2008(01)

- [17].一种研究一维光子晶体能带的新方法[J]. 半导体光电 2008(04)

- [18].一种研究一维光子晶体缺陷模的新方法——解析法[J]. 激光与红外 2008(08)

- [19].一维光子晶体光学性质的一种简化分析方法[J]. 物理教师 2011(11)

- [20].基于一维光子晶体的角度选择吸波体[J]. 光通信研究 2016(06)

- [21].基于传输矩阵方法的一维光子晶体禁带结构分析[J]. 黑龙江科学 2016(18)

- [22].一维光子晶体传输特性的研究[J]. 轻工科技 2014(01)

- [23].一维光子晶体中偏振态的色散特性[J]. 激光杂志 2012(05)

- [24].一维光子晶体禁带在不同入射角度下变化的研究[J]. 光电子技术 2009(01)

- [25].一维光子晶体计算模拟中常见的归一化处理方法[J]. 河池学院学报 2009(05)

- [26].含单负材料一维光子晶体局域场的研究[J]. 量子光学学报 2008(01)

- [27].一维光子晶体的折射谱线特性分析[J]. 光谱实验室 2008(02)

- [28].一维光子晶体对微带天线性能的改善[J]. 巢湖学院学报 2008(03)

- [29].一维光子晶体滤波器的研究进展[J]. 国外电子元器件 2008(09)

- [30].仿生结构一维光子晶体传感器的制备与应用[J]. 功能材料 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b2f30de5648b342090daab6.html