# 线切割加工放电状态检测与控制技术的研究

### 论文摘要

电火花线切割加工技术在众多的工业生产领域起到了重要作用,在我国得到了广泛的应用。放电状态检测与控制模块是线切割控制系统的基础,是电火花线切割机床的重要组成部分,对提高加工精度和切割速度,降低成本有重要意义。本文针对无阻脉冲电源要求对放电间隙状态变化响应高,而线切割伺服进给控制系统对放电间隙状态响应迟缓无法满足要求的问题,在放电状态检测和控制技术方面进行了研究。本文在查阅大量文献资料的基础上,综合分析了电火花线切割加工放电状态检测与控制理论的国内外发展现状,讨论了现有电火花加工控制系统的不足,设计了脉冲电源和伺服进给系统双重控制的总体方案。通过检测放电间隙状态,控制脉冲电源调节放电状态与伺服控制系统调节放电间隙共同作用,使电火花线切割加工处于稳定的加工状态。分析了无阻脉冲电源在线切割加工时的间隙放电状态,研制了一套放电状态检测装置,对线切割加工的三种放电状态进行鉴别,采集了有效的放电状态的信息,为脉冲电源的控制和伺服进给系统的间隙调节提供依据。在伺服进给系统调节放电间隙的基础上,通过控制脉冲电源的参数及能量来调节放电间隙状态,提高脉冲利用率以及加工的一致性,改善放电间隙状态。对脉冲电源的调整有单个脉冲能量控制、过电流保护和非正常放电状态的抑制三种模式。经过大量工艺试验研究表明,利用检测的放电状态信号进行脉冲电源控制的方案有效改善了放电状态,弥补了伺服控制系统的不足,提高了电火花线切割加工的稳定性与切割速度。在切割速度为90mm~2/min时电极丝的损耗仅为0.24μm/10 000mm~2。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究的目的和意义

- 1.2 放电状态检测及脉冲电源控制技术的研究现状

- 1.2.1 线切割加工放电状态检测技术的研究现状

- 1.2.2 国外线切割加工脉冲电源控制技术的研究现状

- 1.2.3 国内线切割加工脉冲电源控制技术的研究现状

- 1.3 课题的主要研究内容

- 第2章 放电状态控制策略及总体方案设计

- 2.1 电火花线切割控制系统的设计原则

- 2.2 放电状态控制策略

- 2.2.1 伺服控制系统调节方式

- 2.2.2 控制脉冲电源的调节方式

- 2.2.3 无阻脉冲电源结构及要求

- 2.3 放电状态检测及控制技术的总体方案设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 放电状态检测模块分析与设计

- 3.1 线切割加工放电间隙状态分析

- 3.1.1 电火花线切割加工放电状态

- 3.1.2 放电状态特征量的表征方法

- 3.1.3 无阻脉冲电源波形特点分析

- 3.2 放电状态检测的方案设计

- 3.2.1 放电状态检测模块的结构设计

- 3.3 放电状态检测模块硬件电路设计

- 3.3.1 采样电路

- 3.3.2 鉴别电路

- 3.4 本章小结

- 第4章 放电状态控制技术的硬件电路设计

- 4.1 放电状态控制技术方案设计

- 4.2 单个脉冲能量控制模式

- 4.2.1 单个脉冲能量控制模式的基本思想

- 4.2.2 单个脉冲能量控制模式的总体结构

- 4.2.3 单个脉冲能量控制模式的实现

- 4.3 过电流保护模式

- 4.3.1 过电流保护的必要性

- 4.3.2 过电流保护模式的实现

- 4.4 非正常放电状态的抑制模式

- 4.4.1 非正常放电状态的抑制的必要性

- 4.4.2 非正常放电状态抑制原理

- 4.4.3 非正常放电状态抑制的硬件电路设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 放电状态检测与控制的工艺试验

- 5.1 试验条件

- 5.2 放电状态检测与控制模块的测试分析

- 5.3 加工对比试验

- 5.4 丝损耗试验研究

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].薄壁电极的线切割加工技巧[J]. 世界有色金属 2017(12)

- [2].组合夹具在线切割加工中的柔性应用[J]. 装备制造技术 2015(07)

- [3].影响线切割加工表面粗糙度的因素及应对措施[J]. 科技与企业 2013(22)

- [4].减少线切割加工变形的一种加工方法[J]. 机电元件 2015(06)

- [5].工作液温度对高速走丝线切割加工表面质量的影响[J]. 林业机械与木工设备 2016(01)

- [6].线切割加工质量的分析及改善措施[J]. 模具技术 2015(02)

- [7].线切割加工切入切出点线痕的解决方案[J]. 机床与液压 2012(14)

- [8].线切割加工中断丝的原因分析与预防[J]. 南方农机 2011(05)

- [9].模具线切割加工产生变形和开裂的原因和对策[J]. 科技视界 2011(03)

- [10].基于线切割加工过程断丝现象的研究[J]. 科技信息 2008(31)

- [11].线切割加工中的工件装夹方法[J]. 金属加工(冷加工) 2008(14)

- [12].线切割加工中质量问题分析及对策[J]. 煤矿机械 2008(08)

- [13].线切割加工模具的工艺优化与质量控制[J]. 广西农业机械化 2020(01)

- [14].线切割加工工艺在航空发动机零件加工中的应用[J]. 航空动力 2019(04)

- [15].高走丝线切割加工效率及表面质量提高对策浅析[J]. 时代教育(教育教学) 2011(01)

- [16].线切割加工参数智选系统的研究[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(16)

- [17].线切割加工过程中零件加工精度的系统控制[J]. 模具制造 2011(02)

- [18].硬质合金线切割加工变质层的形成及对材料性能的影响[J]. 电加工与模具 2009(05)

- [19].不同电极材料线切割加工性能的研究[J]. 现代制造工程 2017(07)

- [20].浅谈提高超硬刀具材料线切割加工效率的途径[J]. 中国新技术新产品 2016(07)

- [21].提高线切割加工电极效率的研究[J]. 模具制造 2014(07)

- [22].线切割加工参数对工艺指标的影响分析及合理选择[J]. 机械设计与制造工程 2013(11)

- [23].高速走线切割加工精度与表面质量分析[J]. 科技创新与应用 2012(01)

- [24].线切割加工的工艺与故障处理[J]. 煤矿机械 2011(08)

- [25].线切割加工表面品质的改进分析[J]. 装备制造技术 2010(10)

- [26].高速往复走丝线切割加工精度和表面质量的影响因素及改进措施[J]. 机械设计与制造 2009(05)

- [27].电参数对铝合金线切割加工速度影响的研究[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [28].碳硅铝复合材料工件线切割加工技术[J]. 金属加工(冷加工) 2017(09)

- [29].热处理工艺对工件线切割加工性能的影响[J]. 机械设计与制造 2016(07)

- [30].线切割加工码后处理算法研究[J]. 中国现代教育装备 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b3d0e1e66d1372c20eac15b.html