# 基于DBR的单片集成白光LED理论及工艺研究

### 论文摘要

白光发光二极管LED(Light Emitting Diode)由于具有亮度高、寿命长、节能、绿色环保等显著优点,被公认为下一代照明光源。其中单片集成白光LED是未来LED照明领域的发展趋势。本文从理论和实验两方面对单片集成白光LED进行了研究。理论方面首先阐明了载流子非均匀分布会对多量子阱白光LED产生影响,肯定对其研究的必要性;然后根据多量子阱白光LED的特点,借鉴多量子阱激光器时域模型来建立多量子阱白光LED模型;之后运用此模型进行MATLAB编程,对白光LED分别进行了数值模拟和计算分析。我们对影响白光LED性能的因素(注入电流、量子阱排布等)进行分析,得到了设计白光LED结构的理论依据。随后根据模拟结果进行了实验,实验结果验证了模拟结果的正确性。实验方面首先阐述了DBR(Distributed Bragg Reflector)对光功率的加强机理,并从理论上模拟了DBR的反射率;然后利用金属有机物化学气相淀积(MOCVD)生长工艺,调整生长参数,实现了铝镓氮/氮化镓(AlGaN/GaN)分布式布拉格反射器(DBR);根据DBR的生长结果,优化了生长参数,生长了基于DBR的绿光和白光LED。分析结果表明,DBR的引入可以增大白光LED中长波长与短波长的光功率比例,优化白光LED的色度学参数,进而改善了白光LED的性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 概论

- 1.1 白光LED 的研究意义

- 1.2 单片集成白光LED 研究的相关背景

- 1.3 LED 多量子阱载流子分布不均匀性的研究意义

- 1.4 DBR 的研究意义及其相关背景

- 1.5 本论文的篇章结构

- 2 单片集成白光LED 理论模拟与实验制作

- 2.1 LED 的基本结构及发光原理

- 2.2 构建白光多量子阱LED 模型的理论介绍

- 2.3 白光多量子阱LED 的数值模拟与分析

- 2.4 白光多量子阱LED 的实验制作和结果分析

- 2.5 本章小结

- 3 LED 的生长与测试技术介绍

- 3.1 LED 外延生长技术介绍

- 3.2 LED 测试技术介绍

- 4 分布布拉格反射LED 的理论及实验研究

- 4.1 DBR 的生长及测试

- 4.2 绿光DBR LED 的生长与测试

- 4.3 白光LED 的生长与测试

- 4.4 本章小结

- 5 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].1064nm DBR半导体激光器结构的研究[J]. 电子测试 2017(Z1)

- [2].垂直腔面发射激光器DBR的优化设计[J]. 半导体光电 2013(02)

- [3].“基于设计的研究”(DBR)应用的信息化教学有效性新论[J]. 天津师范大学学报(基础教育版) 2012(04)

- [4].基于DBR的大型装备大修过程控制与管理策略[J]. 科技信息 2011(09)

- [5].1064nm超短腔DBR单频掺镱硅酸盐光纤激光器[J]. 光子学报 2017(08)

- [6].基于DBR理论的突发事件中应急资源动态调度方法研究[J]. 中国安全生产科学技术 2013(03)

- [7].DBR理论求解柔性作业车间调度问题[J]. 运筹与管理 2016(01)

- [8].短腔单频DBR光纤激光器中弛豫振荡噪声抑制的研究[J]. 激光与光电子学进展 2013(09)

- [9].基于局部更新策略的DBR路由协议改进算法[J]. 微型机与应用 2014(12)

- [10].DBR光纤激光器拍频传感及其组网技术研究[J]. 光电子.激光 2010(11)

- [11].DBR光纤激光拍频检测结合BP神经网络的温度传感解调技术[J]. 光学与光电技术 2017(05)

- [12].基于DBR的双馈风力机组低电压穿越方案设计[J]. 电力系统保护与控制 2013(13)

- [13].重建NTFS的DBR及分区表的研究与实现[J]. 实验科学与技术 2016(06)

- [14].ExFAT文件系统DBR的分析与重建[J]. 计算机技术与发展 2012(03)

- [15].基于开槽型DBR光纤激光器拍频的折射率探测[J]. 光子学报 2017(07)

- [16].浅论汽车发电机用DBR技术调节器制造过程失效模式和控制计划[J]. 汽车电器 2020(06)

- [17].宝石琢型课程中DBR教学模式的应用研究[J]. 中国宝玉石 2020(05)

- [18].980nm底发射VCSEL的DBR设计与优化[J]. 中国科学(F辑:信息科学) 2009(08)

- [19].应用DBR理论的网络进度计划完工工期仿真[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [20].DBR复合酶制剂在獭兔皮脱脂软化中的应用性能研究[J]. 皮革科学与工程 2018(02)

- [21].考虑系统波动因素的DBR瓶颈缓冲区容量设置[J]. 工业工程 2014(06)

- [22].基于DBR理论的供应链协同产能规划建模研究[J]. 机械设计与制造 2010(11)

- [23].偏振正交双频DBR腐蚀声发射传感器研究[J]. 激光技术 2017(06)

- [24].基于DGS的微带DBR双工器的研究[J]. 电子学报 2012(01)

- [25].半导体生产线基于DBR和ANFIS相融合的动态调度方法研究[J]. 电子学报 2015(10)

- [26].基于DBR的再制造系统缓冲设置模型研究[J]. 科研管理 2010(05)

- [27].DBR对不同波长AlGaInP LED芯片发光强度的影响[J]. 太原理工大学学报 2015(02)

- [28].基于DBR理论的柔性流水车间动态调度[J]. 控制与决策 2011(07)

- [29].以DBR理论为基的供应链协同产能规划[J]. 现代制造工程 2010(02)

- [30].NTFS文件系统中DBR故障数据恢复研究[J]. 通信与信息技术 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b3e599228deed3a9c3f6251.html