# 三维地质体的地下电磁响应

### 论文摘要

本文介绍了频率域电磁法的基本原理,用积分方程法计算了三维异常体的地下电磁响应,研究了层状大地水平谐变电偶极子三维异常体的地下电磁响应特性。该研究结果为地下坑道内做频率域电磁法勘探实践进行了有益的探索。本文正演计算从麦克斯韦方程组出发,研究了均匀大地谐变电偶极子地表一次电场,推导了层状大地水平谐变电偶极子在地下一次电场,结合数字滤波的方法原理,编写了层状大地水平谐变电偶极子在地下电磁场的正演模拟程序。在计算地下三维倾斜异常体内产生的异常电场时,为了进行数值计算,首先把三维倾斜异常体剖分为N个边长为?的立方体单元,且假设电场在每个单元内为常数,计算出各剖分单元中心一次场,利用积分方程和并矢格林函数理论将麦克斯韦方程转化为矩阵方程,求解该矩阵方程便得到各剖分单元中心点的异常电场。利用导出的层状大地三维异常体产生的地下异常电磁场表达式和在异常体上的一次电场表达式来计算异常体在地下产生的二次场。最后,利用层状大地水平谐变电偶极子地下电磁场正演程序计算出地下一次场,与三维异常体在地下处产生的二次场相加,求得地下的总电场。地下电磁响应的正演计算与地表不同,本文推导了地下波区视电阻率表达式。本文通过设计不同的地球物理异常体模型,做了大量的正演计算,研究了层状大地水平谐变电偶极子三维异常体的地下电磁响应特性。根据频率电磁测深法视电阻率拟断面图分布特征,主要做了以下几项研究:(1)研究了均匀大地中三维异常体地下异常规律。(2)研究了两层大地中三维异常体随倾角变化的地下异常变化规律。(3)研究了两层大地中三维异常体随埋深变化的地下异常变化规律。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究意义

- 1.2 电磁法及坑道电法国内外研究现状

- 1.3 研究的主要内容

- 第2章 频率域电磁法的理论基础

- 2.1 电磁场方程

- 2.1.1 麦克斯韦方程组

- 2.1.2 频率域电磁场的微分方程

- 2.2 频率测深的基本原理

- 2.2.1 平面电磁场的传播理论

- 2.2.2 频率域测深的基本原理

- 第3章 层状大地中地下电磁响应的正演计算

- 3.1 频率域电磁法的地表观测方法

- 3.2 频率域电磁法的地下观测方法

- 3.3 均匀全空间谐变电偶极子的电场正演计算

- 3.4 层状大地水平谐变电偶极子的地下电磁响应正演计算

- 3.4.1 模型

- 3.4.2 矢量位及其微分方程

- 3.5 谐变电偶极子电磁场的数字滤波计算

- 3.5.1 数字滤波计算原理

- 3.5.2 电偶极子电磁场的汉克尔表达式

- 3.6 层状大地三维异常体的积分方程模拟计算

- 3.6.1 积分方程的建立以及计算

- 3.6.2 并矢格林函数理论

- 3.7 地下电磁响应波区视电阻率的讨论

- 3.7.1 地表波区视电阻率定义

- 3.7.2 地下波区视电阻率定义

- 第4章 计算编程分析

- 4.1 正演计算说明

- 4.2 程序编制以及过程说明

- 4.2.1 程序框图流程

- 4.2.2.计算一次场的程序说明

- 4.2.3.计算二次场的程序说明

- 4.2.4.计算地下电场以及视电阻率程序说明

- 第5章 层状大地中三维异常体的电磁异常研究

- 5.1 均匀半空间中电磁场异常特征

- 5.2 两层大地中三维良导体的地下电磁异常特征

- 5.3 两层大地中异常体的不同产状和埋深的电磁异常特征

- 第6章 结论与认识

- 6.1 结论

- 6.2 认识

- 致谢

- 参考文献

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].伪随机编码磁性源瞬变电磁发射技术及电磁响应分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [2].高温超导体电磁响应特性的有限元分析[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S4)

- [3].采空区探测数值模拟与电磁响应特征研究[J]. 山西焦煤科技 2014(06)

- [4].航空电磁响应数据的矩阵束法重构[J]. 数据采集与处理 2014(05)

- [5].脉冲源时间域电磁响应三维正演计算[J]. 地球物理学进展 2015(06)

- [6].2.5维有限元时间域航空电磁响应曲线分析[J]. 技术与市场 2012(09)

- [7].时间域航空电磁响应数值模拟的精度分析[J]. 物探与化探 2014(06)

- [8].采用轴对称二维模型对实际地层井间电磁响应进行成像的精确性研究[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [9].2.5维电磁响应的有限元模拟与波数取值研究[J]. 物探化探计算技术 2008(02)

- [10].电气系统中多导体传输线的瞬态电磁响应[J]. 电工技术学报 2010(05)

- [11].架空传输线在电偶极子激励下的瞬态电磁响应[J]. 电工技术学报 2009(04)

- [12].均匀大地交变电偶极子电磁响应直接计算式[J]. 地球物理学进展 2014(05)

- [13].用高阶叠层矢量有限元法计算随钻测井的三维电磁响应[J]. 电波科学学报 2009(02)

- [14].利用非均匀网格有限差分法模拟一维大地电磁响应[J]. 工程地球物理学报 2018(02)

- [15].三维随机断裂带的航空时域电磁响应数值模拟[J]. 地球物理学报 2018(11)

- [16].层状各向异性介质中任意取向电偶源的海洋电磁响应[J]. 石油地球物理勘探 2015(04)

- [17].全波形时间域航空电磁响应三维有限差分数值计算[J]. 地球物理学报 2012(06)

- [18].基于谱元法三维航空电磁电各向异性模拟及识别研究（英文）[J]. Applied Geophysics 2017(03)

- [19].任意各向异性介质三维有限元航空电磁响应模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2018(02)

- [20].基于矩阵束法的时域航空电磁响应数据的重构[J]. 物探与化探 2010(06)

- [21].基于BP神经网络的固定翼航空电磁线圈姿态校正[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2020(01)

- [22].太赫兹波段超材料的制作、设计及应用[J]. 中国光学 2013(03)

- [23].高精度磁场探测仪的信号发射及接受线圈电磁耦合关系研究[J]. 电力设备管理 2020(03)

- [24].各向异性介质三维电磁响应模拟的Ho-GEBA算法[J]. 物理学报 2013(09)

- [25].应用COMSOL有限元软件分析电磁响应特性[J]. 无线互联科技 2012(11)

- [26].逆Laplace变换新算法及其在时间域电磁响应计算中的应用[J]. 地球物理学进展 2018(02)

- [27].利用非均匀网格有限差分法模拟二维大地电磁响应[J]. 工程地球物理学报 2018(03)

- [28].固体矿产勘查工程常用方法与发展趋势[J]. 世界有色金属 2017(02)

- [29].2.5维起伏地表条件下时间域航空电磁正演模拟[J]. 地球物理学报 2015(04)

- [30].用数值模式匹配算法高效仿真轴对称型散射体海洋可控源电磁响应[J]. 物理学报 2017(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b469049652a706bee673ea0.html