# 基于机器视觉的机车车辆动态偏移量检测研究及实现

### 论文摘要

铁路车辆在线路上运行时,由于与轮轨之间的相互作用,车辆系统会产生垂向和横向振动,导致车体横摆,严重时还会偏移出安全限界,发生脱轨或撞车事故。因此,有必要研究实时检测车辆动态偏移量的技术,以合理确定车辆安全运行条件及提供必要的安全防范措施。由于车辆运行时的环境(如天气,路况,坡道,隧道,弯道等)复杂多变,在这种未知环境下实时检测动态偏移量,其难度较大,国内外在这方面研究进度大多停留在可行性论证阶段,尚无成熟产品出现。本文采用机器视觉技术可直接测量车辆相对铁轨的动态偏移量。针对线路状况分别提出了单目视觉检测方法及单目双影立体视觉检测方法。为实现快速计算,针对这两种检测方法提出两种快速算法:基于图搜索的轨面边缘快速拟合算法及基于动态亮度阈值的最大相关匹配算法。为减弱环境光对成像质量的影响,系统采用窄带LED光源倾斜照射及使用装有窄带滤波片的高速线阵CCD摄像机倾斜拍摄技术,有效突出前景,使成像质量保持稳定。实验及实际运行结果表明,检测系统构思合理,算法快速稳定,获得了比较理想的检测效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 机车车辆的超限检测

- 1.3 基于机器视觉的动态偏移量检测方法

- 1.4 本文的结构、内容安排

- 1.5 本文研究点

- 第二章 动态偏移量检测原理

- 2.1 坐标系

- 2.2 测点偏移量的检测

- 2.2.1 单目视觉检测方法

- 2.2.2 立体视觉检测方法

- 2.3 车体姿态的计算

- 2.4 任意点动态偏移量的计算

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于单目视觉的动态偏移量检测方法

- 3.1 引言

- 3.2 边缘提取算子的确定

- 3.3 曲线光滑度的定义

- 3.4 Dijkstra算法

- 3.5 基于Dijkstra算法的铁轨轨面边缘的快速拟合

- 3.5.1 边缘拟合的主要思想

- 3.5.2 边缘拟合算法描述

- 3.5.3 实验结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于立体视觉的动态偏移量检测方法

- 4.1 引言

- 4.2 双目立体视觉的传统模型

- 4.3 基于单目双影的立体视觉模型

- 4.4 相关度的计算

- 4.5 基于动态灰度阈值的最大相关匹配算法

- 4.6 本章小结

- 第五章 线阵摄像机参数标定

- 5.1 引言

- 5.2 倾斜角度标定

- 5.3 像距标定

- 5.4 双影影距标定

- 5.5 本章小结

- 第六章 系统设计与实现

- 6.1 系统需求概述

- 6.1.1 研究系统的总体目标

- 6.1.2 系统环境

- 6.1.3 系统功能需求

- 6.2 系统总体结构

- 6.3 软件处理流程

- 6.4 系统的实现

- 6.5 实验验证

- 6.6 误差分析

- 6.7 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].勘探孔里程偏移量的快速读取法[J]. 铁道勘察 2014(06)

- [2].D_(38)型长大货车在直线上运行的动态偏移量试验研究[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2017(03)

- [3].动车组动态偏移量检测方法研究[J]. 铁道技术监督 2017(08)

- [4].线路条件对高速列车横向动态偏移量的影响[J]. 铁道科学与工程学报 2013(05)

- [5].风载对高速列车横向动态偏移量的影响[J]. 铁道科学与工程学报 2014(01)

- [6].激光束偏移量对异种金属焊接接头组织和性能的影响[J]. 焊接技术 2017(12)

- [7].光束偏移量对钛/铝异种合金激光焊接接头组织和性能的影响[J]. 焊接学报 2013(01)

- [8].铁路车辆动态偏移量的在线检测[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [9].对焦偏移量对搭接标记处K值的影响[J]. 中国特种设备安全 2009(11)

- [10].探讨工序能力与机床最佳调整偏移量之关系[J]. 企业家天地下半月刊(理论版) 2008(12)

- [11].连清3类副总体样地代表面积及样地偏移量计算[J]. 甘肃林业科技 2017(02)

- [12].基于脱轨系数安全标准的货物重心纵向容许偏移量的研究[J]. 铁道运输与经济 2011(01)

- [13].拼接篡改伪造图像的色彩偏移量不一致取证方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2017(08)

- [14].高耸筒体建筑偏移量多元回归和基于时间序列分析预测的比较研究[J]. 工程勘察 2015(03)

- [15].基于脱轨系数安全标准的铁路货物重心横向容许偏移量的研究[J]. 铁道学报 2008(02)

- [16].大风环境下P_(62K)型空棚车横向振动偏移量试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2011(06)

- [17].AGC负荷偏移量策略在水电厂电量增发中的研究与应用[J]. 科技经济导刊 2019(13)

- [18].金属激光增材制造层间偏移量对熔池温度的影响[J]. 机械设计与制造 2019(09)

- [19].激光偏移量对Hastelloy C-276/316L焊缝腐蚀性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(02)

- [20].轴向偏移量对水下摩擦塞焊接头质量的影响[J]. 焊接 2019(05)

- [21].基于角度偏移量计算的在线轨迹数据压缩[J]. 信息通信 2016(12)

- [22].大风环境下YW_(25G)型客车横向振动偏移量研究[J]. 铁道科学与工程学报 2011(03)

- [23].基于偏移量控制的MPC算法在预扭叶片振动控制中的应用[J]. 振动与冲击 2019(13)

- [24].DEM辅助偏移量跟踪技术的山地冰川运动监测研究[J]. 国土资源遥感 2018(03)

- [25].优化循环转移矩阵偏移量的QC-LDPC码构造[J]. 北京邮电大学学报 2014(01)

- [26].超限车曲线上横向振动偏移量仿真研究[J]. 铁道勘测与设计 2013(01)

- [27].对中测量中开口间隙对径向偏移量的影响[J]. 通用机械 2020(Z1)

- [28].分幅长联连续梁桥支座预偏移量设置研究[J]. 河南城建学院学报 2018(05)

- [29].导标偏移量计算方法探研[J]. 水道港口 2017(05)

- [30].车辆条件对高速列车横向振动偏移量的影响[J]. 铁道标准设计 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b47154e2d6add16c3ecb09c.html