# 纳米级TiO2/多晶硅/UV光催化氧化处理水中苯系物的研究

### 论文摘要

自1976年以来,对有机物的催化光降解研究受到了各国学者的关注,基于半导体材料（如TiO2）的光催化氧化水处理技术取得了突破性进展,其中选择合适的TiO2的载体是光催化氧化催化剂的重点。多晶硅半导体具有优异的光电效应,将纳米TiO2与多晶硅耦合,可扩大材料的光吸收范围,增强对可见光的吸收,但此方面未见报道。本论文制备了TiO2/多晶硅光催化剂,研究了催化剂的晶型、组成、pH值、反应时间、苯系物初始浓度等对光催化氧化水中苯系物的影响因素,并对光催化氧化的动力学进行了初探。首先,用溶胶-凝胶法将TiO2负载在多晶硅上,用XRD、SEM及FTIR等手段对催化剂进行了表征。结果表明:TiO2/多晶硅中TiO2的晶型比例可以通过改变焙烧温度进行控制,焙烧温度550℃,焙烧2小时,负载2次条件下制备的复合光催化剂光催化氧化的效果最佳,其锐钛矿相与金红石相比例为7:3。其次,设计制作了全混流式反应器和三相流化床反应器,以苯系物模拟废水为研究对象,探讨了光催化氧化的实验条件。结果表明:（1）在全混流式反应器中,当催化剂的投加量1.0g/L,溶液的酸碱度pH为5.8,反应时间为120min时苯系物去除率最高;同时,TiO2/多晶硅光催化剂重复使用9次,苯系物的去除率依然可以达到80%以上,且回收率可以达到90%;（2）在三相流化床反应器中,当UV和光催化剂同时作用,进气流量为5L/min,反应时间为120min时苯系物的去除率最好,可达到92%。最后,考察了初始浓度对光催化氧化降解苯系物的影响,认为苯系物最佳的初始浓度为10mg/L,该反应遵循一级反应动力学规律。总之,TiO2/多晶硅光催化剂在去除水中苯系物等有机物污染物方面具有较好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 2 的基本性质'>1.2 纳米TiO2的基本性质

- 2 的晶格和电子结构'>1.2.1 TiO2的晶格和电子结构

- 2 物理性质的影响'>1.2.2 晶相对TiO2物理性质的影响

- 1.3 光催化氧化反应的基本原理

- 1.3.1 光催化反应原理

- 1.3.2 光催化反应类型

- 1.3.3 光催化氧化技术的影响因素

- 2 光催化剂的分类、制备方法'>1.4 TiO2光催化剂的分类、制备方法

- 2 粉体'>1.4.1 纳米TiO2粉体

- 2 薄膜'>1.4.2 纳米TiO2薄膜

- 2 光催化剂载体'>1.5 TiO2光催化剂载体

- 1.5.1 载体的分类

- 1.5.2 多晶硅的性质

- 1.5.3 多晶硅的应用

- 1.6 光催化反应器

- 1.6.1 反应器光源

- 1.6.2 反应器流态

- 1.6.3 聚光反应器

- 1.7 光催化反应的应用

- 1.7.1 空气净化

- 1.7.2 抗菌

- 1.7.3 废水处理

- 1.8 苯系物的性质及其去除现状

- 1.8.1 苯系物的性质

- 1.8.2 苯系物去除现状

- 1.9 本论文研究内容

- 2/多晶硅光催化剂的制备及表征'>第二章 TiO2/多晶硅光催化剂的制备及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 药品及仪器

- 2 光催化剂的制备过程'>2.2.2 纳米TiO2光催化剂的制备过程

- 2.3 结果与讨论

- 2 晶型的影响'>2.3.1 焙烧温度对TiO2晶型的影响

- 2 粒径的影响'>2.3.2 负载次数对TiO2粒径的影响

- 2.3.3 焙烧温度和负载次数对催化剂表面形貌的影响

- 2.3.4 焙烧温度对催化剂组成的影响

- 2.4 本章小结

- 2/多晶硅光催化剂活性比较研究'>第三章 TiO2/多晶硅光催化剂活性比较研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 药品及仪器

- 3.2.2 模拟废水的配置

- 3.2.3 色谱定量分析方法

- 2/多晶硅光催化剂活性评价'>3.2.5 TiO2/多晶硅光催化剂活性评价

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 不同条件制备的光催化剂催化活性的比较

- 3.3.2 光照时间对苯系物降解效率的影响

- 3.3.3 光照强度对苯系物降解效率的影响

- 3.3.3 光催化剂投加量对光催化降解效率的影响

- 3.3.4 苯系物的初始浓度对光催化降解效率的影响

- 3.3.5 pH 值对光催化降解效率的影响

- 3.3.6 使用次数对光催化降解效率的影响

- 3.3.7 不同载体对光催化剂去除效果的影响

- 3.4 本章小结

- 2/多晶硅光催化剂用于流化床反应器的研究'>第四章 TiO2/多晶硅光催化剂用于流化床反应器的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 药品和仪器

- 4.2.2 模拟废水的配置

- 4.2.3 色谱定量分析方法

- 2/多晶硅光催化用于内循环三相流化床反应器的实验'>4.2.4 TiO2/多晶硅光催化用于内循环三相流化床反应器的实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 光催化剂和UV 用在流化床反应器中的作用

- 4.3.2 曝气量对光催化剂去除效率的影响

- 4.3.3 溶液的初始浓度对其催化活性的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士期间发表的论文

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].UV光催化桐油基多元醇的制备及超支化聚氨酯的表征[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [2].气相色谱-质谱法测定食品包装行业用UV油墨中11种光引发剂的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(07)

- [3].采用UV法测定黄凡士林中多环芳香烃的研究[J]. 药物分析杂志 2020(04)

- [4].UV光固化阻焊油墨的制备及其性能[J]. 西安工程大学学报 2020(04)

- [5].UV光源波长对TiO_2光催化还原硝酸盐行为的影响[J]. 乐山师范学院学报 2020(08)

- [6].UV固化无机轻质饰面板的装配式应用技术研究[J]. 中国建材科技 2020(05)

- [7].UV辐射法降低生物柴油凝点的工艺研究[J]. 化工时刊 2016(11)

- [8].基于单片机的UV光安全防护系统的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(01)

- [9].UV法化学需氧量检测系统的设计[J]. 电子测量技术 2017(02)

- [10].UV固化环氧丙烯酸酯的增韧研究[J]. 广州化工 2017(09)

- [11].UV固化超支化聚氨酯丙烯酸酯的最新研究进展[J]. 中国胶粘剂 2017(09)

- [12].三维模型拆分UV及生成贴图技术分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(18)

- [13].光源强度对UV活化过硫酸盐降解甲基叔丁基醚效果的影响研究[J]. 环境与可持续发展 2017(05)

- [14].UV法测定中药木瓜多糖中蛋白质含量的方法研究[J]. 食品与药品 2016(01)

- [15].UV固化有机硅树脂的制备及其性能[J]. 涂料技术与文摘 2016(07)

- [16].模拟流通环境下温湿度对三层UV型瓦楞纸板力学性能的影响[J]. 轻工科技 2015(06)

- [17].基于UV打印技术的工艺礼品设计[J]. 科技创新与应用 2015(22)

- [18].葡萄酒标签样品工艺分析(一)——镜面铜版纸UV凸版印刷+亚光油涂布+热烫+选择性压纹[J]. 标签技术 2017(04)

- [19].氟改性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备与性能研究[J]. 涂料工业 2019(12)

- [20].二维码UV油墨工艺中设备产能提升的改进[J]. 设备管理与维修 2020(09)

- [21].UV固化聚氨酯丙烯酸酯涂料的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2017(10)

- [22].UV电磁吸收油墨光聚合动力学研究[J]. 包装工程 2017(19)

- [23].超声乳化-悬浮溶剂固化微萃取UV法分离分析药物及生物体液中爱普列特[J]. 化学研究与应用 2015(12)

- [24].一种UV固化聚硫代醚密封胶的制备与性能研究[J]. 中国胶粘剂 2016(03)

- [25].环氧丙烯酸酯涂料的UV固化研究[J]. 化工新型材料 2016(06)

- [26].UV法测定清洁验证中残留物依帕司他的含量[J]. 中国实用医药 2014(14)

- [27].环F_2+uF_2+vF_2+uvF_2上(1+uv)-循环码[J]. 电子与信息学报 2014(06)

- [28].UV固化压敏胶工程[J]. 粘接 2012(03)

- [29].UV固化型丙烯酸酯压敏胶的制备及表征[J]. 化工新型材料 2012(08)

- [30].Uv协同过硫酸盐活化处理甲基橙废水的研究[J]. 广东化工 2012(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b8d0a1efe5523689d793b59.html