# 宣钢烧结外矿组配与工艺参数优化研究

### 论文摘要

开发利用低成本的烧结原料是钢铁工业目前解决资源危机的一条有效的出路。而合理增加低价矿使用量,对降低烧结成本有着重要的意义。烧结合理配矿既可以降低烧结成本,又能提高烧结矿质量。尤其最近各大企业相继增加低价外矿的用量,而外矿种类繁多,烧结性能各异,探讨各种原料的合理配比势在必行,因此烧结配矿及工艺参数优化研究具有重要的实践意义。通过大量的烧结杯试验,对宣钢现有原料条件下印粉、委内瑞拉粉、伊朗矿、扬迪矿的烧结成矿规律及工艺参数优化进行了深入系统的研究,最终确定了宣钢合理的配矿方案和烧结工艺参数。主要结论如下:1)印粉和委粉两种外矿的组配方案得到的烧结指标相差不大,考虑到烧结速度及生产率,印粉22.5%,委粉15%为最佳组配方案。2)委粉、印粉与伊朗矿或扬迪矿搭配的三种外矿的组配方案,以组配伊朗矿为佳,即印粉15%,委粉15%,伊朗矿10%为最佳组配方案。3)在1.7-2.1的碱度范围内,随碱度提高烧结矿的综合性能指标改善,在适当改变配矿工艺参数的条件下,宣钢烧结矿的碱度可以降至2.0。4)在MgO含量为2.2%-3.0%范围内,随MgO含量提高烧结矿的综合性能改善,宣钢烧结矿中的MgO含量以控制在3.0%为宜。5)在配碳为3.5%-4.0%范围内,随配碳量增加烧结矿的综合性能变差,宣钢原料条件下的现场配碳量以3.3%为宜。综上所述,通过改变外矿组配方案和烧结工艺参数可以达到提高和优化宣钢烧结矿综合性能指标的目的。生产中应根据原料采购条件和成本,在上述研究结果的基础上确定具体的外矿组配方案和烧结工艺参数。这些内容丰富了铁矿粉造块理论,不但对现代化大高炉生产条件下烧结用铁矿石的有效利用提供了理论基础和工艺依据,而且对从事相关领域研究的科研工作者也具有参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 烧结生产概述

- 1.1.1 烧结发展概述

- 1.1.2 铁矿粉烧结生产的目的

- 1.1.3 铁矿粉烧结反应过程

- 1.2 烧结矿的性能指标

- 1.2.1 机械强度

- 1.2.2 还原性

- 1.2.3 低温还原粉化性能

- 1.2.4 高温软化及熔滴性

- 1.3 烧结配矿概述

- 1.3.1 烧结配矿研究概述

- 1.3.2 外矿的性能特点

- 1.4 烧结矿的矿物组成及其结构对质量的影响

- 1.4.1 烧结矿矿物组成及其结构对质量的影响

- 1.4.2 影响烧结矿矿物组成和显微结构的因素

- 2 研究内容与方法

- 2.1 研究内容

- 2.2 研究方法

- 3 试验原燃料条件

- 3.1 原燃料化学成分

- 3.2 原燃料粒度组成

- 4 印粉烧结成矿规律

- 4.1 试验方法与方案

- 4.2 试验结果

- 4.3 试验结果分析

- 4.3.1 数据分析

- 4.3.2 矿物组成与矿相分析

- 4.4 小结

- 5 委粉烧结成矿规律

- 5.1 试验方案

- 5.2 试验结果

- 5.3 试验结果分析

- 5.3.1 数据分析

- 5.3.2 矿物组成与矿相分析

- 5.4 小结

- 6 伊朗矿烧结成矿规律

- 6.1 试验方案

- 6.2 试验结果

- 6.3 试验结果分析

- 6.3.1 数据分析

- 6.3.2 矿物组成与矿相分析

- 6.4 小结

- 7 扬迪矿烧结成矿规律

- 7.1 试验方案

- 7.2 试验结果

- 7.3 试验结果分析

- 7.3.1 数据分析

- 7.3.2 矿物组成与矿相分析

- 7.4 小结

- 8 均匀化试验与工艺参数优化研究

- 8.1 试验方案

- 8.2 试验结果

- 8.3 试验结果分析

- 8.4 矿物组成与矿相分析

- 8.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 导师简介

- 作者简介

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].减少烧结开停机时废烧结矿产生量的措施[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [2].柳钢烧结矿的化学成分及显微结构分析[J]. 烧结球团 2020(02)

- [3].TiO_2含量和碱度水平对钒钛烧结矿成矿规律的影响研究[J]. 钢铁钒钛 2020(02)

- [4].高炉内锌的赋存形式及对烧结矿性能的影响[J]. 钢铁 2020(08)

- [5].烧结矿直拨料装置[J]. 柳钢科技 2018(01)

- [6].基于最低成本的烧结矿配比计算[J]. 冶金自动化 2017(01)

- [7].单种添加剂对钒钛烧结矿的影响[J]. 铸造技术 2017(02)

- [8].配料工艺改进对烧结矿的影响[J]. 中国金属通报 2017(02)

- [9].不同类型烧结矿随碱度变化的矿相结构研究[J]. 钢铁钒钛 2017(02)

- [10].探讨生石灰质量对烧结矿指标影响[J]. 河南冶金 2017(02)

- [11].高钛型钒钛烧结矿不同硅钙水平研究[J]. 烧结球团 2017(03)

- [12].改善烧结矿低温还原粉化性能实践[J]. 南方金属 2017(05)

- [13].日钢低碱度烧结矿生产实践与改善[J]. 山东工业技术 2017(20)

- [14].w(TiO_2)对烧结矿矿相结构及软熔滴落性能的影响[J]. 钢铁 2017(10)

- [15].烧结矿冷却系统改造的应用[J]. 矿业工程 2017(05)

- [16].微量硼对高硅烧结矿粉化性能的影响[J]. 河北冶金 2016(09)

- [17].宝钢高品位烧结矿生产技术实践[J]. 宝钢技术 2015(02)

- [18].太钢5号高炉高比例小粒度烧结矿生产实践[J]. 钢铁研究 2015(02)

- [19].烧结矿立式冷却装置气固传热性能分析[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(05)

- [20].梅钢烧结矿一级品率偏低的原因分析及对策[J]. 梅山科技 2015(03)

- [21].烧结矿品质预报的研究[J]. 计算技术与自动化 2013(04)

- [22].钒钛烧结矿性能及矿物组成和结构的研究[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [23].烧结矿竖冷窑——烧结厂能量回收的新标准[J]. 河北冶金 2018(11)

- [24].烧结矿余热罐内温度场的数值模拟研究[J]. 烧结球团 2019(03)

- [25].烧结矿竖冷窑内气-固换热过程研究与数值模拟[J]. 冶金自动化 2019(04)

- [26].钒钛烧结矿与普通烧结矿还原过程中微观结构变化对比研究[J]. 钢铁钒钛 2018(02)

- [27].双粒度混合烧结矿颗粒填充床压降实验[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(11)

- [28].硼对钒钛磁铁矿烧结微观结构的影响[J]. 辽宁科技大学学报 2016(06)

- [29].降低烧结矿固体燃耗的几点措施[J]. 世界有色金属 2016(23)

- [30].钒钛烧结矿和普通烧结矿显微力学性能对比[J]. 钢铁钒钛 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bb9d47482ac846e803b3360.html