# DaVinci平台上H.264视频编码算法移植优化与xDM封装

### 论文摘要

作为新一代视频编码标准,H.264具有适用性强、压缩率高和图像质量好等特点。在相同的重构图像质量下,它相比以往标准码率更低、误码更少,更适用于传输条件恶劣的信道中的视频传输。但是,H.264在具备这些优势的同时,带来的是算法复杂度的大大提高。因此,如何在嵌入式视频系统中实现高质量高效率的H.264视频编码一直是业内研究的热点。德州仪器公司（TI）推出的双核架构（ARM+DSP）的达芬奇处理器是新一代多媒体通信终端的理想实现平台。在达芬奇平台上,数字媒体处理算法需符合TI提出的xDM算法标准,应用程序通过Codec Engine框架集成并调用xDM算法。为实现基于达芬奇平台的视频系统,本文研究H.264视频编码算法的移植和优化方法,针对达芬奇平台实现算法的xDM封装,以便算法通过Codec Engine框架调用。基于QT设计并实现一套数字媒体处理算法的Codec Server自动部署系统,具有快速集成、验证与修改xDM算法的功能,解决达芬奇平台上算法的Codec Server集成和应用程序部署不便的问题。在研究H.264视频编码算法关键技术的基础上,结合达芬奇平台硬件资源,对开源H.264编码算法的X264代码进行移植。根据程序开发流程对移植代码进行优化,采用了编译器选项优化、C语言代码优化、汇编优化和内存分配优化等主要手段。对于CIF格式视频,优化前的编码帧率仅不到1fps,优化后将近18fps。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 H.264视频压缩编码标准

- 1.2.1 视频压缩编码标准与发展现状

- 1.2.2 H.264视频编码算法的优势

- 1.3 达芬奇技术

- 1.3.1 达芬奇技术概述

- 1.3.2 达芬奇应用前景

- 1.4 达芬奇平台上的视频编码算法研究现状

- 1.5 论文内容与章节安排

- 第二章 H.264视频编码算法及达芬奇平台技术

- 2.1 H.264视频编码算法

- 2.1.1 H.264视频编码器结构

- 2.1.2 H.264视频编码的档次和分级

- 2.1.3 H.264视频编码的关键技术

- 2.2 达芬奇平台技术

- 2.2.1 应用程序开发流程

- 2.2.2 xDM算法标准

- 2.2.3 Codec Engine简介

- 2.2.4 多媒体处理器DM6446

- 2.3 本章小结

- 第三章 H.264视频编码算法在DM6446上的移植与优化

- 3.1 H.264开源代码选择

- 3.2 X264代码在DM6446上的移植

- 3.2.1 编码器性能选择

- 3.2.2 X264代码裁剪

- 3.2.3 X264代码移植

- 3.2.4 X264算法库测试

- 3.3 DSP平台上的X264程序优化

- 3.3.1 优化目标

- 3.3.2 代码优化

- 3.3.3 内存优化

- 3.4 优化结果

- 3.5 本章小结

- 第四章 X264的xDM封装与Codec Server自动部署系统

- 4.1 X264算法的xDM封装

- 4.1.1 算法接口定义

- 4.1.2 算法数据类型

- 4.1.3 算法接口实现

- 4.2 X264算法的Codec Server配置生成

- 4.2.1 关于Codec Server的简单定义

- 4.2.2 生成Codec Server的环境搭建

- 4.2.3 创建Codec Server的实现步骤

- 4.3 Codec Server自动部署系统

- 4.3.1 系统框架与设计

- 4.3.2 系统实现

- 4.3.3 系统测试

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者在校期间发表论文及研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bbb1e6422ce249396a0458e.html