# 新型不对称双季铵盐缓蚀剂的合成及缓蚀性能研究

### 论文摘要

咪唑啉类缓蚀剂由于特殊的分子结构,是一类性能优异的缓蚀剂。咪唑啉缓蚀剂广泛应用于酸洗、石油生产等工业中。双季铵盐是近年来开始应用于金属缓蚀领域的阳离子表面活性剂,由于双季铵盐具有低毒、较好的表面活性和良好的水溶性等特点,作为缓蚀剂具有广阔的应用前景。从分子结构出发,在双季铵盐分子中引入咪唑啉环合成一种新型不对称双季铵盐,该化合物将具有多吸附中心、良好的水溶性和良好的缓蚀性能。本论文合成了一系列新型不对称双季铵盐化合物DBALⅠ、DBALⅡ、DBALⅢ和DBAO,通过红外光谱、紫外光谱和和核磁共振谱对中间体与目标产物的结构进行了表征。通过失重法、极化曲线法、交流阻抗法和表面形貌观察法研究了四种不对称双季铵盐在1 mol/L盐酸溶液中对Q235钢的缓蚀性能。失重实验结果表明,四种不对称双季铵盐缓蚀剂在1 mol/L盐酸溶液中对Q235钢均具有良好的缓蚀效果。缓蚀效率随着缓蚀剂浓度的增加而增大,当缓蚀剂浓度大于200 mg/L时,再增加浓度缓蚀效率增加不大。在2555℃内,缓蚀效率随温度升高而增大,在55℃,浓度为200 mg/L时,四种缓蚀剂的缓蚀效率均大于96%。DBAO和DBALⅠ的缓蚀效率相差不大,三种不对称双季铵盐的缓蚀效率顺序为DBALⅠ>DBALⅡ>DBALⅢ,缓蚀效率随烷基疏水链的增长而减小。极化曲线测试结果表明,四种不对称双季铵盐缓蚀剂对Q235钢腐蚀反应的阴阳极过程均有明显的抑制作用,添加缓蚀剂后自腐蚀电位稍显负移,腐蚀电流密度急剧减小,四种不对称双季铵盐缓蚀剂都属于阴极抑制为主的混合型缓蚀剂。交流阻抗测试结果表明,四种不对称双季铵盐缓蚀剂在1 mol/L盐酸中均具有良好的缓蚀性能,随着缓蚀剂浓度的增加,电荷转移电阻Rct值增大,缓蚀剂通过在表面形成吸附膜有效地抑制了Q235钢的腐蚀。缓蚀剂膜在金属表面先生长后衰减,当浓度为200 mg/L时,缓蚀剂DBAO和DBALⅠ分别在168 h和192 h时缓蚀效率达到最大。表面形貌观察结果表明,未加缓蚀剂时Q235钢表面出现了严重的腐蚀。添加不对称双季铵盐缓蚀剂后,Q235钢表面可看到砂纸打磨留下的划痕,没有发生严重的局部腐蚀,说明缓蚀剂分子通过吸附在Q235钢表面形成了一层致密的保护膜,有效地抑制了Q235钢在盐酸溶液中的腐蚀。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 缓蚀剂的概述

- 1.1.1 缓蚀剂的定义

- 1.1.2 缓蚀剂的分类

- 1.1.3 缓蚀剂的研究方法

- 1.1.3.1 腐蚀产物分析法

- 1.1.3.2 电化学方法

- 1.1.3.3 谱学方法

- 1.2 双季铵盐类缓蚀剂的研究进展

- 1.2.1 对称型烷基双季铵盐

- 1.2.2 对称型杂环双季铵盐

- 1.2.3 不对称型双季铵盐

- 1.3 本课题研究目标、意义及主要研究内容

- 1.3.1 研究目标和意义

- 1.3.2 主要研究内容

- 2 不对称双季铵盐的合成

- 2.1 实验仪器及药品

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验药品

- 2.2 不对称双季铵盐的合成

- 2.2.1 烷基咪唑啉的合成

- 2.2.1.1 烷基咪唑啉的合成路线

- 2.2.1.2 烷基咪唑啉的合成步骤

- 2.2.2 长链烷基单季铵盐的合成

- 2.2.2.1 长链烷基单季铵盐的合成路线

- 2.2.2.2 长链烷基单季铵盐的合成步骤

- 2.2.3 不对称双季铵盐的合成

- 2.2.3.1 不对称双季铵盐的合成路线

- 2.2.3.2 不对称双季铵盐的合成步骤

- 2.3 产物的结构表征及性能测试

- 2.3.1 红外光谱表征

- 2.3.2 紫外光谱表征

- 2.3.3 核磁共振谱表征

- 2.3.4 熔点测定

- 2.3.5 表面张力测定

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 烷基咪唑啉的性质和表征

- 2.4.1.1 烷基咪唑啉的性质

- 2.4.1.2 红外光谱表征

- 2.4.1.3 紫外光谱表征

- 2.4.2 长链烷基单季铵盐的性质和表征

- 2.4.2.1 长链烷基单季铵盐产物的性质

- 2.4.2.2 红外光谱表征

- 2.4.3 不对称双季铵盐的表征和表面性能

- 2.4.3.1 不对称双季铵盐产物的性质

- 2.4.3.2 红外光谱表征

- 2.4.3.3 核磁共振谱表征

- 2.4.3.4 不对称双季铵盐的表面性能

- 2.5 本章小结

- 3 酸性溶液中不对称双季铵盐缓蚀性能研究

- 3.1 实验药品及仪器

- 3.1.1 实验药品

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 失重法

- 3.2.1.1 实验材料

- 3.2.1.2 实验步骤

- 3.2.1.3 数据处理

- 3.2.2 电化学测试方法

- 3.2.3 表面形貌观察

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 失重实验结果与讨论

- 3.3.2 极化曲线法结果与讨论

- 3.3.3 交流阻抗法结果与讨论

- 3.3.4 交流阻抗随时间变化

- 3.3.5 表面形貌观察

- 3.4 本章小结

- 4 结论

- 4.1 结论

- 4.2 后续工作建议

- 参考文献

- 附图

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].一种脂肪族双季铵盐的合成方法研究[J]. 广东化工 2017(03)

- [2].不饱和季铵盐的合成及其聚合物在化工及环保领域的应用[J]. 化工环保 2016(03)

- [3].新型双季铵盐复合抗菌剂的合成与抗菌活性的研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [4].壳聚糖及壳聚糖季铵盐的应用研究进展[J]. 中国食品添加剂 2015(06)

- [5].新型吡啶季铵盐的合成和缓蚀性能的研究[J]. 广东化工 2013(24)

- [6].季铵盐含量的分析方法比较[J]. 广东化工 2019(10)

- [7].季铵盐与醛或羧酸的无金属酯化反应研究（英文）[J]. 有机化学 2018(04)

- [8].新型聚合物季铵盐改性蒙脱土的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(07)

- [9].一种新型季铵盐松香表面活性剂的合成与表征[J]. 中国胶粘剂 2017(08)

- [10].双季铵盐对海水中异养菌的杀菌性能及构效关系[J]. 工业水处理 2015(10)

- [11].松香基胆碱季铵盐表面活性剂的合成及抑菌活性研究[J]. 林产化学与工业 2015(05)

- [12].季铵盐在高岭石表面的吸附特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2013(11)

- [13].松香基季铵盐表面活性剂合成的研究进展[J]. 广东化工 2014(15)

- [14].含氟季铵盐表面活性剂的合成与应用研究进展[J]. 化工进展 2013(07)

- [15].一种新型吡啶季铵盐的制备及缓蚀性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2010(04)

- [16].壳聚糖季铵盐及其衍生物的应用研究进展[J]. 化学与生物工程 2010(09)

- [17].壳聚糖季铵盐的研究进展[J]. 化工中间体 2009(03)

- [18].有机硅季铵盐的合成方法及应用[J]. 河南化工 2008(03)

- [19].氟化季铵盐表面活性剂的合成及其表面活性[J]. 精细化工 2019(12)

- [20].季铵盐与热力协同杀灭细菌芽孢研究[J]. 中国消毒学杂志 2017(12)

- [21].聚异丁烯丁二酰亚胺季铵盐的合成及其性能[J]. 广州化工 2017(04)

- [22].可得然胶季铵盐抑菌薄膜的制备及其性能[J]. 精细化工 2017(05)

- [23].壳聚糖季铵盐的制备及其降尘性能研究[J]. 中国安全生产科学技术 2016(06)

- [24].喹啉季铵盐酸化缓蚀剂对超级13Cr不锈钢电化学行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2015(04)

- [25].三种季铵盐的性能[J]. 中国校外教育 2013(05)

- [26].季铵盐消毒巾用于新生儿暖箱消毒的效果观察[J]. 中国消毒学杂志 2014(06)

- [27].改性壳聚糖季铵盐的研制及其对高氯酸盐的吸附研究[J]. 环境科学 2011(09)

- [28].新型含硼季铵盐对焦炭热态性能的改善研究[J]. 钢铁 2011(12)

- [29].有机硅季铵盐的合成方法及应用[J]. 山西化工 2008(02)

- [30].有机硅季铵盐抗菌剂的研究进展[J]. 化工技术与开发 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bbc36ab17b808ad22c20a1c.html