# 多层印制电路板的EMI数值分析

### 论文摘要

多层印制电路板（PCB）和电子封装设计正不断向高速、高集成化方向发展，电磁干扰（EMI）问题已成为高速数字系统设计所面临的一个巨大挑战。高速PCB中的走线、IC（集成电路）和不连续结构均是产生电磁辐射的噪声源，而同步开关噪声（SSN）则是产生电磁辐射的主要原因。SSN会导致电源总线产生电压波动，因高速数字系统的电源/地平面呈腔体结构，在SSN噪声源激励下会产生谐振现象，从而产生严重的电磁场辐射发射。高速数字系统中具有大量的过孔、接插件和互连线，因其结构的复杂性对其EMI进行建模仿真十分困难。本文采用边界元法对电源/地平面产生的电磁场辐射发射进行了建模仿真。研究了电源/地平面具有多个过孔时EMI激励源的精确提取方法以及多层PCB电磁辐射等效磁流的电磁场数值分析方法。首先采用有限元法建立了过孔的内在等效电路模型，然后采用边界元法计算了电源/地平面上多个过孔的散射矩阵，最后将过孔等效电路、散射矩阵和外部电路在ADS（或SPICE）软件环境下进行混合电路分析，从而求出EMI噪声源。等效磁流及散射矩阵是通过求解二维亥姆霍兹方程获得。由已知等效磁流即可方便地计算出空间的EMI辐射场。计算结果通过电磁场软件仿真进行了验证，证实了本文方法的有效性和精确性。边界元法只需对过孔及板的四周边界进行离散，无需求解内部场分布即可获得辐射等效磁流，极大地提高了计算效率。此外，边界元法可适应于任意形状PCB的EMI分析，比腔模理论具有更广的适用性。论文的特色与创新性研究表现为：（1）通过混合电路仿真获得了精确的EMI激励源。（2）采用有限元法对过孔的寄生电容进行了建模分析。将极坐标形式的拉普拉斯方程转化为简便的直接坐标形式，简化了编程过程。（3）采用边界元法对多层PCB的过孔散射矩阵及等效磁流进行了分析。边界元法可大大减少PCB上过孔、走线等精细结构的离散网格数量，并有效提高计算精度与计算效率。与网格离散方法相结合可同时对信号完整性、电源完整性和EMI进行整体建模仿真，这将是一种非常有前景的仿真方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 PCB 之 EMI 简介

- 1.1.1 EMI 干扰源

- 1.1.2 数字系统辐射发射标准

- 1.2 选题目的和研究意义

- 1.3 PCB 辐射的国内外研究状况

- 1.4 本论文所做的工作

- 1.4.1 本论文的主要研究内容

- 1.4.2 本论文的研究方法

- 第2章 电源/地平面电磁场辐射机理

- 2.1 多层 PCB 简介

- 2.2 电源/地平面结构分析

- 2.3 电源/地平面的边缘辐射

- 2.4 微带天线辐射机理

- 2.5 本章小结

- 第3章 过孔分布电容的有限元分析

- 3.1 过孔结构与传输线模型

- 3.2 轴对称两维有限元法

- 3.2.1 边值问题的建立

- 3.2.2 区域离散

- 3.2.3 单元插值

- 3.2.4 里兹方法的计算公式

- 3.3 程序设计

- 3.4 计算结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 单个过孔的电源/地平面辐射

- 4.1 边界元算法

- 4.1.1 格林公式的应用

- 4.1.2 边界积分方程的导出

- 4.1.3 线性元法

- 4.1.4 代数方程组的形成

- 4.1.5 H、G 中元素的计算

- 4.1.6 程序设计

- 4.2 激励电流的计算

- 4.3 等效磁流计算辐射电磁场

- 4.4 实例分析

- 4.4.1 HFSS 验证电源/地平面的场分布

- 4.4.2 电源/地平面的远场分布

- 4.5 本章小结

- 第5章 多个过孔的电源/地平面辐射

- 5.1 边界元分析阻抗矩阵

- 5.2 激励电流的计算

- 5.3 等效磁流计算辐射电磁场

- 5.4 实例分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 研究总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].电驱动系统EMI测试影响因素分析[J]. 安全与电磁兼容 2016(06)

- [2].铁路用电子控制单元EMI问题整改及措施分析[J]. 机电产品开发与创新 2017(02)

- [3].光伏逆变器辐射EMI噪声机理与抑制方法[J]. 电力电子技术 2017(08)

- [4].星载大容量固态存储器EMI辐射测试与分析[J]. 电子测量与仪器学报 2015(04)

- [5].开关电源传导EMI分析及抑制方法研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [6].留学生消化内科临床见习中引入EMI教学的体会[J]. 中国继续医学教育 2020(29)

- [7].EMI课堂教学质量评估体系构建研究[J]. 黑龙江教育学院学报 2016(01)

- [8].开关电源对设备EMI的影响及抑制方法[J]. 环境技术 2014(03)

- [9].基于客观因素的EMI语音质量评估方法[J]. 电信快报 2012(06)

- [10].反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制[J]. 机电设备 2010(06)

- [11].浅析开关电源的电磁干扰(EMI)及其抑制措施[J]. 电气开关 2008(02)

- [12].大电流EMI滤波器气密性金属封装的研制[J]. 电子与封装 2017(04)

- [13].二代身份证阅读机具设计及EMI措施[J]. 环境技术 2016(04)

- [14].基于开关电源的EMI滤波器设计与实现[J]. 电力电子技术 2012(05)

- [15].有效降低开关电源EMI的电路设计[J]. 北京理工大学学报 2009(02)

- [16].基于EMI的小泊湖退化湿地土壤盐分的空间分布[J]. 水土保持学报 2016(06)

- [17].基于EMI滤波器的变频器传导电磁干扰抑制[J]. 电力电子技术 2017(07)

- [18].高校EMI教学环境下学生评价教师课堂教学的问题及对策研究[J]. 河南科技 2014(18)

- [19].无Y电容开关电源的EMI抑制方法研究[J]. 通信电源技术 2012(05)

- [20].EMI电源滤波器的插入损耗分析[J]. 电子科技 2011(01)

- [21].浅析频谱分析仪和EMI接收机[J]. 山西电子技术 2009(02)

- [22].开关电源EMI滤波器的设计仿真[J]. 黑龙江水专学报 2008(04)

- [23].浅议开关电源的EMI处理[J]. 电子质量 2008(01)

- [24].开关电源EMI滤波器的设计[J]. 通信电源技术 2020(10)

- [25].一种基于示波器的时域EMI测量技术[J]. 电子设计工程 2017(07)

- [26].变频空调因金属冷媒连接管引起的电磁干扰(EMI)问题原因分析和改善方案探讨[J]. 家电科技 2016(S1)

- [27].电磁干扰(EMI)及其抑制[J]. 网络财富 2010(20)

- [28].40W日光灯电子镇流器的EMI滤波器的设计[J]. 电子器件 2009(05)

- [29].电子镇流器中的EMI滤波器对传导干扰的研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2008(05)

- [30].语言意识影响下EMI课堂效度的建构和提升[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bbf8d8130adfe469112de77.html