# Ti3SiC2、Ti3AlC2陶瓷的非载流和载流摩擦学行为研究

### 论文摘要

以Ti3SiC2系导电陶瓷材料在高速列车受电弓滑板中的应用为背景，对Ti3SiC2和Ti3AlC2陶瓷材料的非载流摩擦学特性和载流摩擦学特性进行了应用基础性研究。主要研究的内容包括：试验测试滑动摩擦条件下，Ti3SiC2、Ti3AlC2材料对低碳钢的非载流和载流摩擦磨损行为；法向载荷、滑动速度等因素与摩擦系数及磨损率之间的关系；摩擦表面氧化膜的形成和自润滑机制；电流强度对摩擦系数和磨损率的影响及其表现行为等。结果表明：在非载流和载流条件下，Ti3SiC2和Ti3AlC2材料均表现出良好的摩擦磨损特性。在非载流条件下，摩擦系数呈现随法向载荷增大和滑动速度提高而减小的趋势。无论非载流或载流，Ti3SiC2和Ti3AlC2材料的磨损率都随着速度的提高而增大，但非载流和载流下的磨损率随着载荷的增加表现出不同的变化趋势。Ti3SiC2和Ti3AlC2材料摩擦表面上自生成的氧化膜在摩擦过程中呈熔融状态，具有良好的润滑作用，是影响这两种材料具有较小的摩擦系数和磨损率的重要因素。载流导致摩擦系数和磨损率增大，且随着电流密度增大，这种影响更加显著。观察和分析的结果表明，载流滑动摩擦过程中摩擦面之间的微电弧烧蚀和电热效应是导致摩擦系数和磨损率增大的主要原因。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 3SiC2系材料的结构和特性'>1.1 Ti3SiC2系材料的结构和特性

- 3SiC2材料的结构和特性'>1.1.1 Ti3SiC2材料的结构和特性

- 3AlC2材料的结构与特性'>1.1.2 Ti3AlC2材料的结构与特性

- 3SiC2系材料的研究现状'>1.2 Ti3SiC2系材料的研究现状

- 3SiC2系材料的摩擦学特性研究现状'>1.3 Ti3SiC2系材料的摩擦学特性研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容和意义

- 2 试验方法

- 2.1 引言

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验材料

- 2.4 试验方案

- 3SiC2、Ti3AlC2材料的非载流滑动摩擦磨损特性'>3 Ti3SiC2、Ti3AlC2材料的非载流滑动摩擦磨损特性

- 3.1 引言

- 3.2 微凸体理论和摩擦系数的随机波动性

- 3SiC2材料的摩擦磨损特性'>3.3 Ti3SiC2材料的摩擦磨损特性

- 3SiC2材料的摩擦行为'>3.3.1 Ti3SiC2材料的摩擦行为

- 3SiC2材料的摩损行为'>3.3.2 Ti3SiC2材料的摩损行为

- 3.3.3 机理分析

- 3AlC2材料的摩擦磨损特性'>3.4 Ti3AlC2材料的摩擦磨损特性

- 3AlC2材料的摩擦行为'>3.4.1 Ti3AlC2材料的摩擦行为

- 3AlC2材料的摩损行为'>3.4.2 Ti3AlC2材料的摩损行为

- 3.4.3 机理分析

- 3.5 本章小结

- 3SiC2、Ti3AlC2材料的载流摩擦磨损特性'>4 Ti3SiC2、Ti3AlC2材料的载流摩擦磨损特性

- 4.1 引言

- 4.2 载流摩擦涉及的电接触理论

- 4.2.1 电接触中电流的传导机理

- 4.2.2 电接触中电流的传导方式

- 4.2.3 电接触滑动磨损机理

- 3SiC2、Ti3AlC2材料的载流摩擦磨损行为'>4.3 Ti3SiC2、Ti3AlC2材料的载流摩擦磨损行为

- 3SiC2材料的载流摩擦磨损行为'>4.3.1 Ti3SiC2材料的载流摩擦磨损行为

- 3AlC2材料的载流摩擦磨损行为'>4.3.2 Ti3AlC2材料的载流摩擦磨损行为

- 4.4 本章小结

- 5 全文总结

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].插座载流件结构对导电性能的影响[J]. 机电产品开发与创新 2014(06)

- [2].任意四边形载流线圈的空间磁场计算[J]. 大学物理 2017(04)

- [3].两载流圆线圈间相互作用力与位置关系的探究[J]. 物理通报 2020(11)

- [4].载流摩擦磨损系统研究[J]. 润滑与密封 2009(07)

- [5].载流摩擦磨损研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(13)

- [6].伴生电弧行为及其对滑动载流摩擦的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [7].插头插座载流材料的应用分析[J]. 检验检疫学刊 2009(05)

- [8].纯铜滚动载流摩擦副在不同载荷和电压作用下的失效研究[J]. 机械工程学报 2019(09)

- [9].极性对载流电弧演化及其烧蚀的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].熔化极气体保护焊导电嘴载流磨损及使用寿命的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [11].紫铜/铬青铜摩擦副载流效率研究[J]. 热加工工艺 2011(12)

- [12].电弧能量对铜基粉末冶金/铬青铜摩擦副载流效率及载流稳定性的影响[J]. 润滑与密封 2010(11)

- [13].关于电磁感应法测量载流圆线圈轴线上磁场分布的研究[J]. 大学物理实验 2020(01)

- [14].典型材料载流摩擦行为[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [15].热解石墨材料的载流磨损性能研究[J]. 炭素 2016(04)

- [16].载流摩擦用铜碳粉末冶金材料概述[J]. 材料导报 2012(03)

- [17].离线率对铜基粉末冶金载流摩擦磨损性能的影响[J]. 润滑与密封 2011(06)

- [18].速度对铜基粉末冶金/铬青铜摩擦副载流特性的影响[J]. 热加工工艺 2010(16)

- [19].电流对载流摩擦副材料损伤行为的影响[J]. 润滑与密封 2015(11)

- [20].一种仿真估算载流件长期温升的方法[J]. 高压电器 2014(05)

- [21].载荷和电压对纯铜滚动载流摩擦学性能的影响[J]. 摩擦学学报 2018(01)

- [22].基于辛理论的载流碳纳米管能带分析[J]. 力学学报 2016(01)

- [23].基于空间相关性分析的载流故障预警[J]. 中国科技论文 2015(11)

- [24].一种载流式称重法浓度计的设计[J]. 中国矿业 2016(S1)

- [25].基于STM32的载流X荧光品位分析仪硬件平台设计[J]. 自动化与仪器仪表 2016(09)

- [26].载流梁的热磁弹性理论创新及在元器件研制中的应用[J]. 仪表技术与传感器 2014(11)

- [27].载流管道振动数值仿真与实验测试[J]. 舰船科学技术 2011(11)

- [28].速度对AuNi9/AuAg35Cu5载流摩擦磨损行为的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2020(05)

- [29].多个矩形载流线圈组合磁场的模拟仿真及应用[J]. 大学物理 2019(11)

- [30].利用三载流方环进行均匀磁场仿真[J]. 计算机仿真 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bc733807ce4f5b1f68125c5.html