# 反应合成Ag/Al2O3粉体复合材料的制备研究

### 论文摘要

本文基于实验现象,利用材料计算分析软件：Materials Studio （MS）,从能量最小化角度寻求整个反应路径。采用机械合金化法制备Al2O3负载Ag粉体复合材料,通过SEM、XRD等实验手段检测从基体中析出的Ag颗粒尺寸及析出量。着重从电子-原子层次详细阐述反应过程中合金中间化合物转变,寻找过渡态最后生成稳定相的过程,溶质原子对基体电子结构造成的影响,稳定相、亚稳相的热力学性能的研究与探讨,对整个反应过程中可能出现的亚稳相从能量角度及热力学稳定性方面进行理论计算。证实了Al的活化性能高于Ag,O的参与对反应过程起到了主导作用,理论分析了反应初始体系内部原子的迁移途径及降温过程,最后预测出完整的反应路径。经过原子、电子的层次分析可知,Al与O键合的程度最强,布居数及能态密度反应出Al-O成键的能力明显高于Ag-O,形成的Al-O键的结合使体系能量更低,解释了为何O原子会通过长程扩散与Al原子结合而不与Ag原子结合。结合能大小依次为：Al2O3>AlO>Ag3O4>Al2O>Ag2O2>Ag2O3>Ag2O>Ag6O2>AgO,AgxOY相的稳定性最差,生成焓大小依次为：A12O3>AlO>Al2O>Ag6O2>Ag2O2>Ag2O>Ag3O4>Ag2O3>AgO.反应过程中Al氧化物（AlxOy）容易形成,较Ag的氧化物（AgxOy）稳定,主要原因在于Al与O的亲和作用大。对于反应过程中可能出现的过渡相AlxOy和AgxOy,AgxOy稳定性相对较差,过渡相随着温度升高分解,作为氧化过程的O源；反应发生时首先是扩散性很强的O,其次为活泼程度较高的Al,最后为惰性的Ag；在降温过程中,O与Al的亲和程度大于O与Ag,在O与Al周围Ag单质析出。采用球磨与模拟的方法对Al-Ag固溶体Ago.8Al0.2、Ag0.65Al0.35、Ag0.75Al0.25、Ag0.667Al0.333、Ag0.842Al0.158在氧化气氛下Ag的扩散与转化形成过程进行了研究,当Al-Ag固溶体发生氧化时,粉体表面形成AlxOy结构,析出单质Ag,氧化的进行为单质Ag的析出提供动力,粉体内部形成AgxAly不稳定结构,体系在氧化析出过程中,存在着Ag析出和Al2O3氧化膜形成速率相互冲突的两个过程,导致Ag的析出量受制约,与理论计算各物相结合能基本一致。通过控制Al-Ag固溶体的氧化反应速率,Ag的短路径扩散和Al2O3致密氧化膜的形成,制备高温性能稳定的Ag/Al2O3粉体复合材料是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 贵金属银材料

- 1.2.1 贵金属材料的制备

- 1.2.2 贵金属银的应用

- 1.2.3 贵金属银材料的发展趋势及应用前景

- 1.3 机械合金化技术

- 1.3.1 金属粉末的球磨过程及金属粉末破碎机理

- 1.3.2 低温与常温机械合金化研究及颗粒团聚的热力学分析

- 1.3.3 球磨过程中的氧化和氮化问题

- 1.3.4 液氮球磨（低温机械合金化）的优势

- 1.4 合金氧化及热处理工艺

- 1.4.1 热处理工艺

- 1.4.2 外/内氧化转变

- 1.4.3 合金的内氧化分析

- 1.4.4 热力学基本原理和计算方法

- 1.4.5 热力学性质估算

- 1.5 软件应用介绍及计算分析

- 1.5.1 第一性原理计算原理

- 1.5.2 CASTEP简介

- 1.5.3 密度泛函理论

- 1.5.4 交换关联能

- 1.5.5 赝势

- 1.5.6 DFT计算的优点与不足

- 1.6 课题研究的目的和意义

- 1.7 课题研究的主要内容及来源

- 1.7.1 课题主要研究内容

- 1.7.2 课题来源

- 1.8 论文拟解决的关键科学问题

- 1.9 本章小结

- 第二章 研究路线与方法

- 2.1 实验设计及路线

- 2.2 实验制备Ag-Al粉与检测仪器

- 2.2.1 Ag-Al粉的制备

- 2.2.2 实验仪器与设备

- 2O3内氧化的热力学分析'>2.3 反应合成Ag/Al2O3内氧化的热力学分析

- 2O3内氧化热力学分析'>2.3.1 反应合成Ag/Al2O3内氧化热力学分析

- 2O3内氧化的热力学条件'>2.3.2 反应合成Ag/Al2O3内氧化的热力学条件

- 2O3的工艺描述'>2.4 反应合成Ag/Al2O3的工艺描述

- 2.4.1 热处理阶段不同温度的反应过程

- 2.5 本章小结

- 2O3复合材料具体实验过程'>第三章 反应合成Ag/Al2O3复合材料具体实验过程

- 3.1 机械合金化过程

- 3.2 热处理过程

- 3.2.1 球磨后直接热处理过程

- 3.2.2 一边球磨一边热处理

- 3.2.3 表面改性后热处理

- 3.2.4 综合性实验

- 3.2.5 热处理粉体形貌

- 3.2.6 EDS能谱及XRD检测结果

- 3.3 差热结果分析

- 3.4 实验结果分析

- 3.4.1 机械合金化工艺结果分析

- 3.4.2 表面改性处理结果分析

- 3.4.3 热处理结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 理论分析

- 4.1 Ag-Al体系

- 4.1.1 计算模型

- 4.1.2 结果与讨论

- 4.2 Ag-Al-O体系

- 4.2.1 计算模型

- 4.2.2 结果与讨论

- 4.3 Ag-O体系

- 4.3.1 计算模型

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 Al-O体系

- 4.4.1 计算模型

- 4.4.2 结果讨论与分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录:攻读硕士学位期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].表面机械合金化研究进展[J]. 材料导报 2013(S2)

- [2].机械合金化技术在材料科学专业教学实践中的研究和探讨[J]. 人力资源管理 2013(11)

- [3].低温机械合金化研究和纳米颗粒团聚的热力学分析[J]. 材料导报 2008(S2)

- [4].铌-铝化合物的机械合金化制备及机理[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2011(06)

- [5].机械合金化制备Ti_2SnC粉体[J]. 才智 2013(12)

- [6].粉末冶金行业突破性创新技术——机械合金化技术[J]. 金属世界 2012(05)

- [7].机械合金化改性硫化亚铁/铜合金粉末的特性[J]. 中国机械工程 2018(06)

- [8].机械合金化及热处理对TiH_2-Ni粉末结构和形貌的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(03)

- [9].机械合金化[J]. 粉末冶金技术 2016(01)

- [10].Fe-28Al二元体系机械合金化机制的研究和热力学分析[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [11].机械合金化在镍氢电池中的应用[J]. 山东化工 2014(06)

- [12].Ti-Mg二元系机械合金化的研究[J]. 粉末冶金工业 2008(03)

- [13].机械合金化铁硅钇合金的高温氧化行为[J]. 稀土 2018(01)

- [14].添加第三组元对机械合金化纳米复合二元互不溶体系合金的影响研究进展[J]. 粉末冶金工业 2018(04)

- [15].Ti-48at%Al机械合金化过程中物相演变及热力学分析[J]. 热加工工艺 2014(24)

- [16].机械合金化制备新型Al基纳米复合材料的研究进展[J]. 世界有色金属 2008(07)

- [17].机械合金化结合热压烧结制备(TiC+TiB_2)/Cu复合材料[J]. 稀有金属材料与工程 2018(05)

- [18].机械合金化对Ti-Zr-B粉末烧结制备TiB_2-ZrB_2复合材料的影响[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [19].Nb含量对机械合金化Cu-Nb合金组织与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2017(05)

- [20].机械合金化Mg-2Mn-xZn合金的电化学腐蚀性能研究[J]. 辽宁化工 2018(07)

- [21].机械合金化高氮钢粉末烧结的正交优化和数值模型[J]. 金属热处理 2018(09)

- [22].机械诱发自蔓延反应合成Ti_3AlC_2的机理研究[J]. 燕山大学学报 2009(01)

- [23].机械合金化制备电触头材料的研究与进展[J]. 材料导报 2008(S1)

- [24].Ti-Mg混合粉末的机械合金化过程[J]. 兰州理工大学学报 2008(04)

- [25].N型赝三元机械合金化掺Er合金粉体的制备及其冷压烧结样品的热电性能研究[J]. 金属功能材料 2018(06)

- [26].机械合金化制备Sn-1.0Ag-0.5Cu高硼中间合金的组织演变[J]. 稀有金属 2019(04)

- [27].机械合金化制备Al-Sn合金及其摩擦性能研究[J]. 铸造技术 2017(12)

- [28].M2/FeV机械合金化及烧结过程中的碳化物形态转变[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2017(05)

- [29].热处理温度对机械合金化合成Ti_3AlC_2粉体纯度的影响[J]. 材料热处理学报 2008(03)

- [30].添加Cu对机械合金化Al-Ti-O原位复合材料显微组织演变和硬化的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6bf415963a9de7c6947b2a14.html