# 逆合成孔径雷达对海面舰船目标成像技术研究

### 论文摘要

逆合成孔径雷达（ISAR）是一种高分辨成像雷达,旨在解决运动目标的成像问题,具有重要的军用和民用价值。由于舰船运动的复杂性,如何获得海面舰船目标的高质量图像一直是国内外ISAR领域的研究重点。本文基于舰船目标成像的特点,研究如何实现ISAR对舰船目标的高分辨率成像。研究内容主要包括利用ISAR的技术手段提高弹载合成孔径雷达（SAR）对舰船目标的成像质量,舰船目标ISAR成像面预测,以及基于时频分析的舰船ISAR成像这三个方面。论文第一章首先介绍了ISAR的研究背景、意义及发展状况,然后介绍了ISAR成像的基本原理及ISAR信号处理技术,最后介绍了本文的主要内容。第二章主要研究如何利用ISAR的技术手段来提高弹载SAR对舰船目标的成像质量。根据舰船成像的特点,选择有效的ISAR运动补偿方法对舰船的SAR成像结果进行进一步的处理。仿真结果表明ISAR处理能够有效地抑制由于目标运动引起的图像散焦,改善图像质量。第三章着重研究了舰船目标ISAR成像面预测。根据雷达成像理论,给出了成像面计算的方法,并在此基础上提出了两种成像面预测方法——几何投影法和距离-多普勒映射法。最后通过对比由计算得到的成像面投影和仿真得到的ISAR图像,验证了两种成像面预测方法的正确性。第四章主要研究了利用时频分析方法对舰船目标进行ISAR成像。首先介绍了基于时频分析的ISAR成像原理。然后通过对比几种时频分析方法,得出时频分布级数（TFDS）法及修正平滑伪Wigner-Ville分布（MSPWD）方法具有较好的时频聚集性且能有效抑制交叉项干扰,可以用于非平稳运动目标的ISAR成像。仿真结果表明采用TFDS及MSPWD代替傅里叶变换对舰船进行ISAR成像可以得到清晰的目标瞬时像。第五章对全文的工作进行总结,并指出了下一步需要继续研究的问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 ISAR 的国内外研究现状

- 1.3 ISAR 成像基本原理

- 1.4 ISAR 运动补偿与成像技术

- 1.4.1 运动补偿

- 1.4.2 成像技术

- 1.5 本文主要内容

- 第二章 利用ISAR 技术提高弹载合成孔径雷达对舰船目标的成像质量

- 2.1 引言

- 2.2 舰船成像的特点

- 2.3 ISAR 运动补偿算法选择

- 2.3.1 距离对准算法选择

- 2.3.1.1 全局最小熵距离对准算法

- 2.3.2 相位补偿算法选择

- 2.3.2.1 相位梯度自聚焦算法

- 2.4 舰船成像仿真

- 2.4.1 SAR 系统成像几何及参数设置

- 2.4.2 仿真舰船模型

- 2.4.3 仿真结果

- 2.5 本章小结

- 第三章 舰船目标ISAR 成像面预测

- 3.1 引言

- 3.2 成像面分析

- 3.3 有效转动矢量计算

- 3.4 成像面预测

- 3.4.1 几何投影法

- 3.4.2 距离-多普勒映射法

- 3.5 仿真结果

- 3.5.1 有效转动矢量计算举例

- 3.5.2 几何投影法验证

- 3.5.3 距离－多普勒映射法验证

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于时频分析的舰船ISAR 成像

- 4.1 引言

- 4.2 基于时频分析的ISAR 成像原理

- 4.3 时频分析方法

- 4.3.1 短时傅里叶变换（STFT）

- 4.3.2 Wigner-Ville 分布（WVD）

- 4.3.3 时频分布级数（TFDS）及其改进

- 4.3.3.1 时频分布级数

- 4.3.3.2 时频分布级数的改进

- 4.3.4 修正平滑伪Wigner-Ville 分布（MSPWD）

- 4.3.5 时频分析仿真举例

- 4.4 基于时频分析的舰船ISAR 成像仿真举例

- 4.5 本章小结

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于ISAR成像的组网雷达带宽自适应调度算法[J]. 桂林电子科技大学学报 2020(01)

- [2].基于稀疏处理的运动目标认知ISAR成像技术[J]. 现代雷达 2018(11)

- [3].一种ISAR图像性能定量评估方法[J]. 雷达科学与技术 2017(01)

- [4].Autofocus technique for ISAR imaging of uniformly rotating targets based on the ExCoV method[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2017(02)

- [5].空中目标序列ISAR图像质量评价方法[J]. 指挥信息系统与技术 2017(04)

- [6].基于时频分析的机动目标ISAR成像[J]. 无线互联科技 2015(17)

- [7].三维舰船目标与ISAR成像的几何关系分析[J]. 电子世界 2019(04)

- [8].一种ISAR成像方法[J]. 电子技术与软件工程 2019(19)

- [9].岸基ISAR系统设计与试验验证[J]. 空军预警学院学报 2016(01)

- [10].Simulation of two-dimensional ISAR decoys on a moving platform[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2015(02)

- [11].New method of time-frequency representation for ISAR imaging of ship targets[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2012(04)

- [12].弹道导弹的ISAR回波模拟[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [13].基于多级模糊综合评判的ISAR干扰效果评估模型[J]. 数字技术与应用 2011(11)

- [14].海杂波对ISAR成像的影响[J]. 系统工程与电子技术 2009(08)

- [15].基于压缩感知的ISAR成像技术综述[J]. 飞航导弹 2018(03)

- [16].ISAR Imaging of Missing Data Based on the Iterative Adaptive Approach[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2018(04)

- [17].基于联合块稀疏模型的随机调频步进ISAR成像方法[J]. 电子与信息学报 2018(11)

- [18].ISAR Imaging of Fluctuating Ship Target Based on a Novel Approach for Cubic Chirplet Decomposition with Local Polynomial Wigner Distribution[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(03)

- [19].Novel and Comprehensive Approach for the Feature Extraction and Recognition Method Based on ISAR Images of Ship Target[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(05)

- [20].P波段ISAR信号电离层污染相位校正方法[J]. 系统工程与电子技术 2015(07)

- [21].ISAR干扰及干扰效果评估技术[J]. 航天电子对抗 2011(05)

- [22].基于线性调频信号的ISAR成像仿真[J]. 信息技术 2010(11)

- [23].基于Radon-CPF-Fourier变换的机动目标ISAR成像[J]. 电讯技术 2020(06)

- [24].High-Resolution ISAR Imaging Based on Sparse Iterative Covariance-Based Estimation[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2019(03)

- [25].空间目标的ISAR成像及轮廓特征提取[J]. 北京航空航天大学学报 2019(09)

- [26].双基地ISAR成像分析[J]. 现代雷达 2011(08)

- [27].Rotational parameters estimation of maneuvering target in ISAR imaging[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2010(01)

- [28].结合字典学习技术的ISAR稀疏成像方法[J]. 电子与信息学报 2019(07)

- [29].基于稀疏孔径干涉ISAR技术的复杂运动舰船目标三维坐标恢复方法（英文）[J]. 雷达学报 2018(03)

- [30].Photonics-based real-time and high-resolution ISAR imaging of non-cooperative target[J]. Chinese Optics Letters 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c07adb79298b068c5fe5f7f.html