# 金离子注入氧化锌薄膜引起的改性研究

### 论文摘要

通过磁控贱射法在玻璃基底上制备了厚度约为300 nm的氧化锌薄膜,室温下采用80 keVAu离子对该薄膜进行注入,注入剂量为2×1015/cm2。制备态及注入ZnO样品随后在氮气气氛下进行退火1小时,退火温度范围为100到700 oC。借助于X射线衍射谱仪、X射线光电子能谱仪、紫外-可见-近红外分光光度计、荧光分光光度计和原子力显微镜等多种测试分析手段研究了ZnO薄膜的结构、表面形貌、化学成分和光学性质。研究结果表明:对于制备态的ZnO薄膜,高温退火会使得薄膜的结构得到了明显的改善。具体表现在:晶粒长大和光学透射率明显增加,同时光致发光强度也随着退火温度的增加而显著增加。金离子注入会导致ZnO薄膜的表面结构受损和光学性能的恶化。随后退火至300 oC,使得薄膜的结构得到了明显的恢复,且光学性能得到了明显的改善。具体表现在:X射线衍射主峰（002）、（103）随着退火明显增强,光学透射率明显增加,光致发光强度也随着退火温度的增加而显著增加。进一步退火到600 oC,X射线衍射主峰（002）、（103）和光致发光强度虽然随着退火明显增强,但是光学透射率却在下降。退火至700 oC透过率大幅上升。PL测试结果显示在所有未注入的样品中均出现了2.38、2.65、2.75和3.0 eV四个可见发光带,而对应于本征的紫外发光带没有观测到。3.0 eV跟锌间隙子有关,2.65 eV归结于电子从离子化的氧空位能级跃迁到价带产生的发光,而2.75 eV处的蓝光源于氧空位浅施主能级上的电子到价带上的跃迁。2.38 eV绿光发射源于氧空位引起的绿光发射。金离子注入使ZnO薄膜的光学带隙增大。随退火温度升高,Au离子注入的ZnO薄膜的光学带隙变大,同时使绿光发光增强,并出现紫外发光。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 氧化锌薄膜的结构

- 1.2 氧化锌薄膜的光学性质

- 1.3 氧化锌薄膜的主要研究方向

- 1.4 离子注入氧化锌薄膜的研究概况

- 1.5 本论文的选题意义和主要工作

- 第二章 实验方法

- 2.1 氧化锌薄膜的制备

- 2.2 离子注入

- 2.2.1 离子注入原理

- 2.2.2 TRIM和SRIM程序

- 2.3 热处理

- 2.4 测试方法及原理

- 2.4.1 X射线衍射仪（XRD）

- 2.4.2 荧光分光光度计（PL）

- 2.4.3 紫外－可见分光光度计（UV-Vis）

- 2.4.4 原子力显微镜（AFM）

- 2.4.5 X射线光电子能谱（XPS）

- 第三章 氧化锌薄膜的结构和光学性质研究

- 3.1 氧化锌薄膜的结构分析

- 3.2 氧化锌薄膜的吸收和透射光谱研究

- 3.3 氧化锌薄膜的光致发光研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 金离子注入的氧化锌薄膜结构、表面形貌和光学性质研究

- 4.1 金离子注入的氧化锌薄膜结构分析

- 4.2 金离子注入的氧化锌薄膜XPS分析

- 4.3 金离子注入的氧化锌薄膜AFM分析

- 4.4 金离子注入的氧化锌薄膜吸收和透射光谱分析

- 4.5 金离子注入的氧化锌薄膜光致发光研究

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].第14届等离子体基离子注入和沉积国际会议将在上海召开[J]. 中国表面工程 2017(02)

- [2].冷变形对奥氏体不锈钢表面N离子注入的影响[J]. 热加工工艺 2010(24)

- [3].基于双离子注入法的新型PSD结构[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [4].N~+离子注入对辣椒生长特性的影响[J]. 长江蔬菜 2012(20)

- [5].离子注入修饰电极在药物测定中的应用[J]. 广州化工 2010(11)

- [6].Ar离子注入p型MCT的反型分析[J]. 红外技术 2008(07)

- [7].CMOS图像传感器像素区离子注入角度与图像延迟关系的研究[J]. 现代信息科技 2017(01)

- [8].离子注入型与金硅面垒型半导体探测器温度特性比较[J]. 辐射防护通讯 2011(02)

- [9].Cu离子注入A304不锈钢抗菌机理研究[J]. 热加工工艺 2009(24)

- [10].长轴零件直流等离子体离子注入轨迹数值仿真研究[J]. 真空科学与技术学报 2014(05)

- [11].离子注入黑松花粉粒对细胞膜系统和抗氧化酶活性的影响[J]. 郑州大学学报(理学版) 2008(04)

- [12].微生物诱变育种技术-离子注入法[J]. 知识经济 2009(05)

- [13].小剂量离子注入均匀性的工艺控制[J]. 集成电路通讯 2008(04)

- [14].Ni离子注入和热退火对GaN形貌和磁性的影响[J]. 微纳电子技术 2018(10)

- [15].[例48]全方位离子注入与沉积在航天精密运动部件表面强化中的应用[J]. 中国表面工程 2017(02)

- [16].低能N~+注入对α-淀粉酶二级结构及其活性的影响[J]. 核技术 2011(02)

- [17].离子注入和退火对LTPS-TFT特性的影响[J]. 电子技术与软件工程 2019(01)

- [18].离子注入碳对纯铁表面初始氧化行为的影响[J]. 中国表面工程 2011(02)

- [19].多级离子注入法制备太阳选择性吸收膜[J]. 太阳能学报 2009(07)

- [20].离子注入和热退火工艺对应变Si材料应力影响研究[J]. 电子器件 2018(01)

- [21].高能离子注入SiC后的离子分布和损伤程度研究[J]. 智能电网 2017(08)

- [22].离子注入结合航天搭载对莲的诱变效应[J]. 长江蔬菜 2010(14)

- [23].高温离子注入靶盘设计[J]. 电子工业专用设备 2010(11)

- [24].H离子注入耧斗菜干种子对萌发率的影响[J]. 北方园艺 2009(10)

- [25].N型单晶离子注入电池反向漏电原因及对策[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [26].离子注入表面改性[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [27].离子注入工艺中等离子喷淋技术[J]. 科技创新与应用 2015(21)

- [28].N离子注入对TiN薄膜的组织及性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2015(06)

- [29].聚合物物理属性对离子注入效应的影响[J]. 物理学报 2012(10)

- [30].高能Ni离子注入对PTFE表面结构的影响[J]. 工程塑料应用 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c0be2da6b4d88c94427e4b1.html