# 配电网拓扑分析方法研究

### 论文摘要

随着国民经济的不断向前发展,我国城市和农村的用电量都在不断的增加,传统的配电网络结构已经不能满足各行各业的供电需求,电能供需双方的矛盾日益突出,因此迫切需要新的配电管理模式来提高配电管理和运行的自动化水平,以适应当前社会的需求。配电系统是电网运行中直接面向电力最终客户的系统。一个完善、稳定、可靠的配电系统是为客户提供良好服务的可靠保证。配电管理系统（DMS）是为保障电力系统安全、经济、优质运行而开发的信息管理系统。配电网拓扑分析是配电网管理系统中高级分析功能的基础,拓扑分析方法的效率直接影响到整个系统运行效率,所以对配电网的拓扑分析方法进行深入的研究具有非常重要的理论意义和应用价值。本文在总结分析了当前流行的两种拓扑方法的基础上,结合配电网络的特点,针对邻接矩阵法提出了矩阵运算方法和节点两个不同层次的算法优化。对树搜索法,基于在深度搜索的过程中,需要回溯,会增加系统资源的消耗,所以本文采用广度搜索法（BFS）。并在此基础上提出了一种新的加快拓扑分析速度的方法:快速拓扑分析法。一般的树搜索法的优化都是把配电网中的母线分析范围缩小到厂站一级来缩小搜索范围,这样不可避免的会引入“虚电源”的概念。在新的拓扑分析法中,把这个分析的过程分为静态拓扑和动态拓扑两部分,静态拓扑分析过程中形成后续动态拓扑的基础数据,并对其中的节点-开关关联表按首字节排序,这就缩小了数据查找的范围,同时在首次启动系统的时候进行一次全网拓扑分析,并把分析的结果保存到数据库中,作为动态拓扑分析的基础。在动态分析的过程中,则只需要对状态发生变化的开关进行分析,并改变相应的局部拓扑数据即可,不需要对整个电网进行拓扑运算,进一步把分析的范围缩小,从而加快了系统运行的速度。通过在电力可视化资源管理系统（GVMS）中的实例运用和对比分析,新的快速拓扑分析方法加快了高级网络分析的运行速度,适合于大规模的网络实时分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 地理信息系统概述

- 1.1.1 地理信息系统简介

- 1.1.2 地理信息系统的发展

- 1.1.3 地理信息系统发展趋势和研究热点

- 1.2 地理信息在配电系统中的应用

- 1.2.1 配电系统概述

- 1.2.2 配电GIS 应用现状

- 1.2.3 进行配电系统拓扑研究的重要意义

- 1.3 本论文的主要工作

- 第二章 拓扑基础与配电GIS 拓扑问题

- 2.1 图论基础

- 2.1.1 树

- 2.1.2 图和简单图

- 2.1.3 图的代数表示及其特征-矩阵

- 2.1.4 全连通矩阵和连通区域分离

- 2.2 拓扑理论概述

- 2.2.1 拓扑概念

- 2.2.2 树的拓扑

- 2.2.3 图的拓扑

- 2.3 配电网网络分析问题概述

- 2.3.1 基于GIS 拓扑功能的本质

- 2.3.2 基于GIS 拓扑功能的变化

- 2.3.3 国内外拓扑分析发展现状

- 2.4 本章总结

- 第三章 配电网拓扑分析方法

- 3.1 邻接矩阵法拓扑辨识

- 3.1.1 辨识原理

- 3.1.2 辨识步骤

- 3.1.3 邻接矩阵法的缺陷

- 3.2 树搜索法拓扑辨识

- 3.3 算法优化

- 3.3.1 矩阵运算过程优化

- 3.3.2 对节点的优化

- 3.4 本章小结

- 第四章 新的快速拓扑方法

- 4.1 加快拓扑分析速度的新思路

- 4.2 配电网拓扑模型的建立

- 4.3 算法描述

- 4.3.1 数据结构

- 4.3.2 拓扑分析中的中间表和结果表

- 4.4 算法流程

- 4.4.1 静态拓扑分析流程

- 4.4.2 动态拓扑分析流程

- 4.4.3 开关变位分析

- 4.4.4 母线分析

- 4.4.5 电气岛分析

- 4.5 总体流程图

- 4.6 本章总结

- 第五章 快速拓扑分析法的实现与应用

- 5.1 GVMS 电网可视化资源管理系统

- 5.2 电网分析子系统概述

- 5.3 电网分析子系统实现

- 5.3.1 停电及故障分析

- 5.3.2 供电路径分析

- 5.3.3 供电范围分析

- 5.3.4 GVMS 性能测试和比较

- 第六章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].母线送电前短路接地检测装置的研制[J]. 数字通信世界 2020(02)

- [2].基于全过程技术管控的绝缘管型母线性能及工程质量提升[J]. 湖北电力 2019(05)

- [3].配电工程母线安装与电缆敷设施工工艺研究[J]. 电工技术 2020(08)

- [4].发电厂400V母线接线方式的改建分析[J]. 电子技术 2020(03)

- [5].3/2接线方式下一段母线检修另一段母线跳闸潮流断面控制方法研究[J]. 广西电力 2020(04)

- [6].配电工程的母线安装与电缆敷设施工工艺分析[J]. 中外企业家 2016(33)

- [7].基于新工艺的铜铝复合母线温升研究[J]. 电子科技 2016(12)

- [8].全自动母线转换框架机研发成功[J]. 铝加工 2015(06)

- [9].核电中压全浇注母线裂纹缺陷查找方法[J]. 山东电力技术 2016(01)

- [10].铝电解车间过桥母线短接工艺技术的改进[J]. 有色冶金节能 2016(01)

- [11].220kV支持式母线隐患分析及治理措施[J]. 吉林电力 2016(02)

- [12].关于铝电解槽系列应急母线问题的技术讨论[J]. 轻金属 2016(03)

- [13].绝缘管型母线在水电站中的应用[J]. 云南水力发电 2016(03)

- [14].输变电设备用铜铝复合母线研究现状与发展[J]. 理化检验(物理分册) 2015(06)

- [15].浅析220kV母线相关倒闸操作中存在的风险及对策[J]. 科技致富向导 2014(29)

- [16].提高阳极母线提升机安全运行[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [17].封闭式母线的特性及安装[J]. 科技致富向导 2012(20)

- [18].双母线供电倒母线操作方法[J]. 莱钢科技 2020(01)

- [19].基于双向长短时记忆网络的母线负荷分解方法[J]. 电力工程技术 2020(06)

- [20].高压开关柜母线室的电磁干扰与屏蔽研究[J]. 科技风 2019(35)

- [21].一起变压器高压侧母线单相接地故障分析[J]. 水电站机电技术 2017(S1)

- [22].一种气体绝缘金属封闭开关设备用母线的结构研究及工程应用[J]. 电气时代 2016(03)

- [23].谈谈金属管型绝缘母线的应用[J]. 电气工程应用 2016(01)

- [24].电解镁利旧铝母线翻新施工技术[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [25].管母线焊缝缺陷对发热损耗的影响研究[J]. 科学技术与工程 2014(34)

- [26].高负荷运行时10kV母线桥剧烈振动的解决方法[J]. 电世界 2012(05)

- [27].核电6kV全浇注母线施工技术探索[J]. 科技与企业 2015(15)

- [28].管型母线的特点及在变电站的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(02)

- [29].直纹曲面直母线的若干探究[J]. 现代职业教育 2020(10)

- [30].252kV单相母线结构分析[J]. 科学中国人 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c0d9908cc921e2fdb7f6948.html