# 工艺参数对iPP注射成型制品翘曲度和结晶度影响的实验研究

### 论文摘要

随着对注射成型制品的精度要求不断提高,成型工艺参数对制品翘曲变形的影响越来越受到研究人员的关注。目前,研究不同工艺参数对翘曲的影响较多。但是这些研究对因素的影响机理研究较少。由于iPP为结晶性塑料,晶态iPP和非晶态iPP的密度相差可达13%,这对材料的收缩会产生影响,而收缩不均往往会导致制品发生翘曲。本文利用5因素4水平正交试验表安排16组实验,通过对注射成型参数进行调节,研究了iPP制品翘曲变形和结晶度随成型工艺参数发生变化的规律,并对二者之间的关系进行探究。文章得出如下结论。1)对翘曲度影响较大的因素有保压时间和熔体温度,影响中等的为模具温度和注射速度,影响较小的是保压压力。2)对结晶度影响较显著的因素有保压压力,影响较大的是模具温度,熔体温度、保压时间和注射速度的影响则较小。3)通过研究相同工艺参数对翘曲度和结晶度的影响及之间关系的探索,本文认为,在本文研究的工艺参数取值范围内,结晶度变化与翘曲度变化之间没有必然的联系,结晶度的变化不一定是影响制品翘曲的主要因素。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 概述

- 1.2 PP及其结晶性

- 1.2.1 聚丙烯简介

- 1.2.2 PP的物理性能和结构特征

- 1.2.3 PP的结晶

- 1.3 注射成型制品的翘曲度

- 1.3.1 注射成型制品翘曲的国内外研究现状

- 1.3.2 注塑成型过程中翘曲度的影响因素及翘曲的减小或消除

- 1.4 正交试验

- 1.4.1 正交试验及其在科学研究中的作用

- 1.4.2 正交试验的数据分析

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验设备

- 2.1.1 注射成型设备

- 2.1.2 翘曲度测量设备

- 2.1.3 结晶度测量设备

- 2.2 注射成型参数的确定

- 2.2.1 成型参数

- 2.2.2 参数取值

- 2.3 实验设计

- 2.4 实验过程

- 2.4.1 产品注塑成型

- 2.4.2 制品翘曲度测量

- 2.4.3 制品密度测量

- 第三章 数据处理

- 3.1 翘曲度的数据处理

- 3.2 结晶度的数据处理

- 第四章 结果与讨论

- 4.1 翘曲度与成型工艺参数的关系

- 4.1.1 保压对翘曲度的影响

- 4.1.2 注射速度对翘曲度的影响

- 4.1.3 熔体温度对翘曲度的影响

- 4.1.4 模具温度对翘曲度的影响

- 4.1.5 小结

- 4.2 结晶度与成型工艺参数的关系

- 4.2.1 保压压力对结晶度的影响

- 4.2.2 模具温度对结晶度的影响

- 4.2.3 熔体温度对结晶度的影响

- 4.2.4 注射速度对结晶度的影响

- 4.2.5 保压时间对结晶度的影响

- 4.2.6 小结

- 4.3 结晶度与翘曲的关系

- 4.3.1 注射速度与翘曲度及结晶度的关系

- 4.3.2 保压压力与翘曲度及结晶度的关系

- 4.3.3 保压时间与翘曲度及结晶度的关系

- 4.3.4 模具温度与翘曲度及结晶度的关系

- 4.3.5 熔体温度与翘曲度及结晶度的关系

- 4.3.6 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于IPP图像处理的粉末药型罩面密度评价方法[J]. 机械设计与制造 2016(02)

- [2].IPP异构酶基因遗传转化对雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)虾青素含量的影响[J]. 海洋与湖沼 2013(04)

- [3].“三角债”——中资IPP投资巴基斯坦风险大[J]. 中国战略新兴产业 2015(02)

- [4].注射速率对注射成型iPP制品结晶形态的影响[J]. 现代塑料加工应用 2016(02)

- [5].雨生红球藻中IPP异构酶基因表达调控机制的初步研究(英文)[J]. Marine Science Bulletin 2009(01)

- [6].纠错码构造IPP码的充分条件探讨[J]. 电子技术与软件工程 2016(13)

- [7].熔融温度对β-iPP的结晶行为和晶体形貌的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(08)

- [8].基于Matlab和IPP的黄土孔隙微观结构研究[J]. 地震工程学报 2017(01)

- [9].退火温度对β成核iPP薄膜微观结构和力学性能的影响[J]. 现代塑料加工应用 2015(04)

- [10].熔体温度对注塑成型iPP制品结晶形态的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(07)

- [11].IPP图像分析技术在长霉面积定量测量中的应用[J]. 装备环境工程 2012(06)

- [12].IPP在基于小波域Wiener滤波的图像去噪中的应用[J]. 测控技术 2008(05)

- [13].溢流槽对微注塑成型β-iPP制品微观结构及性能影响[J]. 塑料科技 2020(02)

- [14].印尼某燃煤电站IPP项目投资开发中财务模型的编制及应用[J]. 水利水电施工 2016(06)

- [15].蓝星北化机和IPP联手供应交钥匙氯碱装备[J]. 氯碱工业 2017(04)

- [16].用IPP图像软件表征碳纤维的圆度和表面粗糙度[J]. 化工新型材料 2016(07)

- [17].TIPS法iPP中空纤维膜的拉伸性能研究[J]. 膜科学与技术 2012(06)

- [18].β成核剂改性iPP的熔融结晶行为与力学性能研究[J]. 现代塑料加工应用 2015(02)

- [19].β成核剂对iPP薄膜微观结构和力学性能影响[J]. 现代塑料加工应用 2013(05)

- [20].稀土β成核剂与熔体温度对iPP制品结构与韧性的影响[J]. 现代塑料加工应用 2013(03)

- [21].莫桑比克电力IPP项目开发浅析[J]. 国际工程与劳务 2019(02)

- [22].IPP电站提高资本金内部收益率的应对策略[J]. 项目管理技术 2018(10)

- [23].苏格兰中小学融合教育教师职前培养的背景、特点及启示——以IPP项目为例[J]. 外国中小学教育 2017(10)

- [24].顺序共注射成型工艺参数对iPP制品柱晶生成的影响[J]. 工程塑料应用 2014(10)

- [25].利用IPP软件定量检验复印文件的底灰特征[J]. 警察技术 2013(04)

- [26].成核剂对iPP晶体形态、结晶度与力学性能的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [27].应力云图中压力大小的计算[J]. 科技传播 2012(24)

- [28].酸刻蚀玻璃纤维增强等规聚丙烯(iPP)复合材料的界面结晶形态[J]. 复合材料学报 2011(04)

- [29].IPP技术在硅橡胶材料老化状态评估中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [30].土壤微观结构定量分析的IPP图像技术研究[J]. 武汉理工大学学报 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c2f12d6f814f8dff681e9b8.html