# 水体中油类物质红外分光光度检测方法改进的试验研究

### 论文摘要

水体中油类物质的污染是全球关注的又一焦点。上世纪末，,油类物质检测方法难以统一,并困扰着科学研究人员以及监测分析工作者。早期的各种定量方法都是测量混合组分中部分化合物某一特性基团的特殊吸收（发射）,进而推算混合组分总量。一旦具有该特性基团的化合物的相对含量发生变化,吸收系数必然相应变化,所以都存在“标准油”的选择问题。而今,三波长红外分光光度法测油技术的应用,不但解决了监测方法难以统一的问题,而且还实现了先定性,再定量。三波长红外分光光度法巧妙运用多基团加权求和定量原理,回避了特别筛选或确定特殊标准油的问题,解决了现行各种油分测定方法中的一个难点。该方法确定了统一使用的溶剂及抽提条件,避免了由于溶剂抽提效率的不同而带来的误差,不但考虑了-CH2基团中C-H键的伸缩振动（波数为2930cm-1）,-CH3基团中C-H键的伸缩振动（波数为2960cm-1）,也考虑了芳香环中C-H键的伸缩振动（波数为3030cm-1）。本研究选用三波长红外分光光度法监测水体中油类物质,主要针对GB/T16488-1996方法的改进研究。方法的改进贯穿样品的采集,到样品的运输、保存,再到样品测定的全过程。具体包括采样前的准备、采样体积的优化、样品采集和保存、仪器性能的检定、萃取方法的改进、解决样品萃取后四氯化碳的乳化问题、影响测定的干扰物质、四氯化碳的替代、简化实验操作等。其次为了节约实验成本,对实验产生的四氯化碳废液进行回收利用研究。通过研究和改进,在降低了成本的同时,也得出了简单实用、省时省力、结果相对稳定的方法和适用于该方法的操作指南。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外油类测定方法现状

- 1.2.1 重量法

- 1.2.2 比重瓶法

- 1.2.3 比浊法

- 1.2.4 紫外分光光度法

- 1.2.5 荧光法

- 1.2.6 非分散红外光度法

- 1.2.7 色谱法

- 1.2.8 三波长红外分光光度法

- 1.3 水体油污染概述

- 1.3.1 油的定义

- 1.3.2 油类的元素组成

- 1.3.3 水体中油类物质的存在形式

- 1.3.4 水体油污染来源

- 1.3.5 油类污染的危害

- 1.4 研究的主要内容

- 第二章 样品的采集和保存方法的优化

- 2.1 采样前的准备

- 2.1.1 采样需携带的器具和稳定剂

- 2.1.2 器皿检查

- 2.2 采样体积的优化

- 2.2.1 清洁水的取样体积

- 2.2.2 轻度污染的水取样体积

- 2.2.3 工业排放的废水取样体积

- 2.2.4 工业内部的废水取样体积

- 2.2.5 采样体积的特别规定

- 2.3 样品采集和保存

- 2.4 本章小结

- 第三章 水样前处理过程的研究改进

- 3.1 试验试剂、材料和仪器设备

- 3.1.1 试剂和材料

- 3.1.2 仪器设备

- 3.2 试验内容与方法

- 3.2.1 仪器性能的检定

- 3.2.2 萃取方法的研究

- 3.2.3 解决样品萃取后四氯化碳的乳化问题

- 3.2.4 影响测定的干扰物质

- 3.2.5 四氯化碳的替代研究

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 校正系数的测定及检验

- 3.3.2 检出限的测定

- 3.3.3 萃取方法的选择

- 3.3.4 解决样品萃取后四氯化碳的乳化问题

- 3.3.5 影响测定的干扰物质

- 3.3.6 四氯化碳的替代

- 3.3.7 餐饮业与非餐饮业废水油测定中的问题

- 3.4 本章小节

- 3.4.1 四氯化碳脱水方法的创新

- 3.4.2 矿物油和动、植物油的区分

- 3.4.3 实验注意事项

- 第四章 节约实验成本的研究

- 4.1 试验试剂、材料和仪器设备

- 4.1.1 试剂和材料

- 4.1.2 仪器设备

- 4.2 四氯化碳的回收试验方法

- 4.2.1 蒸馏法提纯

- 4.2.2 活性碳精滤法

- 4.2.3 活性碳加入法

- 4.2.4 蒸馏法和活性碳吸附联合法

- 4.3 结果与分析

- 4.4 本章小节

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].四氯乙烯代替四氯化碳测定水中油类物质初探[J]. 四川环境 2011(06)

- [2].地表水中油类物质的检测技术[J]. 饮食科学 2017(14)

- [3].红外分析仪测定饮食废水中油类物质探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(11)

- [4].红外分光光度法测定环境水中油类物质的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2013(07)

- [5].水中油类物质测定的影响因素探讨及对策[J]. 贵州化工 2012(05)

- [6].一种测定水样中油类物质的方法[J]. 化学分析计量 2014(02)

- [7].油水分离技术在甲醇制烯烃装置的应用[J]. 山东化工 2012(09)

- [8].石脑油催化加氢工艺研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(04)

- [9].污染水体中油监测方法的研究进展[J]. 广东化工 2010(04)

- [10].塑料垃圾处理机[J]. 发明与创新(综合科技) 2010(12)

- [11].油类物质与硝酸铵溶液混合危险性分析[J]. 火工品 2014(05)

- [12].红外法测定皮革行业油类物质过程中几个关键技术问题的探讨[J]. 干旱环境监测 2011(03)

- [13].水中油浓度在线检测方法的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2013(11)

- [14].不同品牌的海产动物油有哪些特点[J]. 求医问药 2012(02)

- [15].甲醇制烯烃工艺净化水的洁净与利用研究[J]. 小氮肥 2017(03)

- [16].酚类对煤化工废水中油类测定的影响分析[J]. 上海环境科学 2017(02)

- [17].环球浏览器[J]. 环境与生活 2011(07)

- [18].关于气相色谱法与红外法分析油烟的比较[J]. 环境与可持续发展 2015(04)

- [19].废弃油基完井液的无害化处理[J]. 油气田地面工程 2014(04)

- [20].MTO装置水系统含油问题的应对措施及试验研究[J]. 中氮肥 2019(04)

- [21].鸸鹋油研究概述[J]. 药学研究 2013(11)

- [22].含多种油类物质含油污水处理实例介绍[J]. 红水河 2018(03)

- [23].几种油的费尔德常量的测量[J]. 物理实验 2018(04)

- [24].地沟油燃烧热的测定[J]. 安徽农业科学 2014(35)

- [25].特别敏感海域制度研究——兼论全球海洋环境治理问题[J]. 清华法治论衡 2014(03)

- [26].A~2O-人工湿地组合工艺对污水中油类物质的去除研究[J]. 环境工程 2012(03)

- [27].Eupes-3快速自浮式污水处理系统[J]. 技术与市场 2015(02)

- [28].离心法破乳在石油类测定中的应用[J]. 城镇供水 2008(05)

- [29].油水分离方法的研究[J]. 时代农机 2019(12)

- [30].特别敏感海域制度研究——兼论全球海洋环境治理问题[J]. 清华法治论衡 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c40a949b8ba5d64f9fcd7cf.html