# 某履带起重机车架参数化分析系统开发

### 论文摘要

履带起重机以其接地比压小、起重量大、作业高度和幅度大、吊重作业不需打支腿、可带载行驶等优点,愈来愈显示其优越性。近年来履带起重机发展迅速。目前,履带起重机向超大吨位发展的趋势日趋明显。作为履带起重机的主要结构件之一的车架,随着产品吨位跨度的增大,外形尺寸也随之增大,但同时受各种因素的制约,在外形尺寸不能无限增大的情况下,结构型式也出现了一些新的变化。因此,对车架结构进行有限元分析计算是十分必要的。本文分析了车架的结构特点,在有限元参数化技术、ANSYS二次开发技术、VB编程技术和数据库技术深入研究的基础上,开发了某履带起重机车架参数化分析系统。论文的主要研究工作如下：(1)本论文根据某履带起重机车架结构的工程实际和产品的设计要求,简化力学模型,提取特征参数,确定合理的单元类型、载荷及约束条件,应用ANSYS的参数化设计语言APDL建立履带起重机车架结构的有限元模型；(2)对车架结构进行有限元分析,主要包括静强度分析、模态分析和瞬态分析,并根据分析结果对车架结构进行强度、刚度校核。以车架结构的总重量为优化目标,对车架的截面尺寸进行优化,得到了更为经济合理的结构。(3)利用VB开发GUI界面的便捷性,研究开发了某履带起重机车架参数化有限元分析系统,实现了快速建模和确定工况下的计算分析等过程,为设计研发人员提供了快速简便的车架结构计算分析平台。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.3 国内外履带起重机的发展现状

- 1.3.1 国外履带起重机的发展状况

- 1.3.2 国内履带起重机的发展状况

- 1.3.3 履带起重机的未来发展趋势

- 1.4 参数化在有限元领域的研究

- 1.5 本文主要的研究内容

- 第2章 车架的静力学特性分析

- 2.1 履带起重机简介

- 2.1.1 履带起重机的结构特点

- 2.1.2 履带起重机的车架结构

- 2.2 车架的力学模型

- 2.3 车架的参数化模型的建立

- 2.3.1 建模原则及单元选择

- 2.3.2 车架特征参数的提取

- 2.3.3 计算工况及加载方式

- 2.3.4 边界约束条件

- 2.4 车架结构的静力分析

- 2.4.1 许用强度的确定

- 2.4.2 计算结果分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 车架的动力学特性分析

- 3.1 车架结构的模态分析

- 3.1.1 模态分析的理论基础

- 3.1.2 模态分析求解方法

- 3.1.3 边界条件的给定及求解

- 3.1.4 模态分析结果

- 3.1.5 工作频率的计算

- 3.2 车架结构的瞬态分析

- 3.2.1 瞬态分析的理论基础

- 3.2.2 瞬态分析求解方法

- 3.2.3 瞬态分析阻尼的选取

- 3.2.4 瞬态载荷的确定

- 3.2.5 瞬态结果分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 车架的优化设计

- 4.1 优化设计方法

- 4.1.1 优化设计的基本概念

- 4.1.2 优化设计数据的流程图

- 4.1.3 优化设计的步骤

- 4.2 车架最优化模型的建立

- 4.2.1 确定目标函数

- 4.2.2 定义设计变量

- 4.2.3 定义状态变量

- 4.2.4 优化方法的选择

- 4.3 车架优化结果

- 4.4 优化结果圆整及校核

- 4.5 本章小结

- 第5章 软件系统开发

- 5.1 软件开发工具

- 5.1.1 Visual Basic的特点

- 5.1.2 Visual Basic 6.0的新特性

- 5.1.3 数据库的选择

- 5.2 软件系统的功能与流程设计

- 5.2.1 软件的功能

- 5.2.2 软件系统的工作流程

- 5.3 软件间的接口技术

- 5.3.1 基于VB控件的ANSYS软件

- 5.3.2 将分析结果写入Access数据库中

- 5.4 软件功能界面

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].轨道动力车车架结构强度与刚度分析[J]. 软件 2020(01)

- [2].某铁路车辆车架结构设计及静强度计算与试验[J]. 科技视界 2020(11)

- [3].轨道主吸车车架结构强度与刚度分析[J]. 农业装备与车辆工程 2020(07)

- [4].装配式立体停车架结构设计[J]. 福建建材 2020(07)

- [5].25t汽车起重机车架结构强度分析及优化[J]. 专用汽车 2020(08)

- [6].某农用车车架的模态分析与优化[J]. 机械设计与制造 2018(12)

- [7].基于有限元的某重型商用车车架模态分析及优化[J]. 商用汽车新闻 2019(08)

- [8].基于有限元的某重型商用车车架模态分析及优化[J]. 商用汽车 2019(01)

- [9].有限元法与实验计算法相结合的特殊构型车架结构分析[J]. 机械设计与研究 2019(05)

- [10].巴哈越野赛车车架设计与结构优化[J]. 宁德师范学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [11].用于摩托车车架结构优化的零件尺寸优化[J]. 小型内燃机与车辆技术 2016(06)

- [12].基于ANSYS Workbench的双层自行车停车架结构设计[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [13].某客车车架结构分析与优化[J]. 汽车科技 2017(01)

- [14].基于模态分析的某商用车车架结构优化设计[J]. 装备制造技术 2019(11)

- [15].自行车旋转停车架结构设计[J]. 机械工程师 2020(05)

- [16].工程机械车架结构分析及优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(07)

- [17].客车车架开裂原因分析[J]. 时代汽车 2018(12)

- [18].基于ANSYS Workbench的某观光车车架分析[J]. 内江科技 2018(10)

- [19].铝合金车架性能分析[J]. 热处理技术与装备 2018(05)

- [20].某商用车车架结构集成性能开发[J]. 机械强度 2017(02)

- [21].重型特种专用车异型车架结构有限元分析及设计优化[J]. 重型汽车 2017(02)

- [22].某型特种车车架结构设计及分析[J]. 轻型汽车技术 2017(09)

- [23].浇铸车车架结构的静强度分析[J]. 中国铸造装备与技术 2016(03)

- [24].2500型压裂车车架结构多目标拓扑优化设计[J]. 石油矿场机械 2015(05)

- [25].AGV车型分层结构桁架设计与多参数联合优化方法研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2021(01)

- [26].重型自卸车车架结构强度分析与改进研究[J]. 机电工程 2014(05)

- [27].微型商用车车架结构分析与优化[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2014(02)

- [28].基于ABAQUS的某车架结构的模态分析[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [29].基于有限元法的微型客车车架结构的动静态分析[J]. 机械工程师 2008(11)

- [30].摩托车车架结构模态优化分析[J]. 小型内燃机与摩托车 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c40b66b643bc598120d9bed.html