# 复杂舰船环境下电磁场分布特性研究

### 论文摘要

舰船是有众多通信和无线导航系统林立的复杂平台,其上电磁环境异常复杂,通信系统(接收,发射)频率覆盖范围小到几千赫兹,大到40GHz。近几年有大量的研究发表以解决复杂电大结构上天线分析问题。对于舰载天线布局来说,金属结构(烟囱,桅杆等)对天线性能的影响以及舰船电磁兼容性问题的计算都是非常复杂的,而天线辐射方向图以及耦合的大量模型为天线的设计和排布提供了关键信息。众多理论方法如散射理论、互耦理论等可用以解决金属结构与附近天线的相互作用问题。然而,电大复杂平台上的天线辐射方向图的分析计算往往是既困难、又耗时,有时还无法实现。因此,利用数值方法或是渐进理论预估都是很好的解决方式。为了解决舰载平台下的多天线电磁兼容(EMC)问题,本文利用了自动分层的多层快速多极子方法(MLFMA),并详细分析了该算法的原理和实现过程。然后介绍了模型建立的两种方式,并给出一艘典型舰船的建立模型。其次,本文分析了舰船甲板上频率为3~30MHz范围内的天线方向图及耦合度。为了分析天线间的耦合特性,本文运用微波网络理论给出了任意天线间的隔离度表达式。基于多层快速多极子算法,分析并仿真出舰载短波鞭天线的辐射远场图以及不同频率、天线高度、天线水平和垂直距离、极化方式等条件下的耦合强度。最后,本文讨论了复杂平台下的天线辐射近场电磁场强特性,并比较了在不同舰体上层结构形状、天线位置、天线数量以及发射功率下的天线辐射特性,这为舰载短波通信天线的设计和布局提供了参考标准。除此之外,本文利用基于天线互耦矩阵特征值分解的算法实现天线的优化布局,该算法对优化舰载天线布局提供了合理的,可行性方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外的研究状况

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 数值算法研究

- 2.1 常规数值算法分析与比较

- 2.1.1 常规数值算法分析

- 2.1.2 常规数值算法比较

- 2.2 数值分析中的高效算法

- 2.2.1 快速多极子（FMM）方法

- 2.2.2 多层快速多极子（MLFMA）方法

- 2.2.3 多层快速多极子（MLFMA）方法的优点

- 2.3 几种数值算法在复杂模型天线仿真中的特性分析

- 2.4 舰船几何建模

- 2.4.1 舰船模型的结构构造

- 2.4.2 电磁模型的建立过程

- 2.5 本章小结

- 第3章 舰船短波天线特性分析

- 3.1 短波鞭天线方向图分析

- 3.1.1 鞭天线场强区域划分

- 3.1.2 鞭天线方向图计算方法

- 3.2 舰载短波天线方向图变化分析

- 3.2.1 上层建筑对水平方向图影响的基本规律

- 3.2.2 舰载天线垂直方向图变换的一般规律

- 3.2.3 海面对舰载天线方向图的影响

- 3.3 短波鞭天线耦合度分析

- 3.4 舰载短波天线耦合度变化分析

- 3.4.1 舰船天线耦合度的一般变化规律

- 3.4.2 天线耦合度研究在舰船电磁兼容设计中的应用

- 3.5 大型驱逐舰的方向图及耦合度分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 舰船近场分析与天线布局

- 4.1 复杂平台近场场强的分析方法

- 4.1.1 电磁综合场强的形成机理

- 4.1.2 电磁综合场强的计算方法

- 4.2 短波天线与船体结构分析

- 4.2.1 舰船上层建筑与短波天线的关系

- 4.2.2 短波近场综合场强的计算分析

- 4.3 典型驱逐舰近场特性分析

- 4.3.1 电磁模型与实际模型对比

- 4.3.2 短波通信天线近场电场分析

- 4.4 舰载天线优化布局

- 4.4.1 短波天线布置耦合分析

- 4.4.2 基于特征值分析的优化布局方案

- 4.4.3 依次安装天线优化布局模型

- 4.4.4 舰载天线优化布局实例

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2020年天线电视市场预估[J]. 中国科技信息 2020(05)

- [2].空间可展开天线机构研究与展望[J]. 机械工程学报 2020(05)

- [3].高增益天线在高铁4G覆盖中的应用分析[J]. 通讯世界 2017(04)

- [4].进口大功率短波转动天线的安装[J]. 民营科技 2017(05)

- [5].天线:不寻常的线[J]. 发明与创新(小学生) 2020(02)

- [6].天线[J]. 小星星(低年级版) 2012(11)

- [7].找不同[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2009(10)

- [8].天线锅[J]. 意林(少年版) 2011(16)

- [9].点击秋天[J]. 广播歌选 2008(12)

- [10].剪叉式星载可展开天线的设计与分析[J]. 航天电子对抗 2020(05)

- [11].超宽带植物仿生美化天线[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [12].一种轻质天线面板的设计[J]. 雷达与对抗 2016(04)

- [13].4G网络优化共天线问题分析及调整思路[J]. 中国新技术新产品 2017(05)

- [14].一种宽带高增益引向天线的仿真与实验[J]. 兵器装备工程学报 2017(05)

- [15].下滑角和入口高度与M型天线挂高关系的数值分析[J]. 科技与创新 2017(16)

- [16].小改N78 GPS天线[J]. 电脑爱好者 2009(19)

- [17].可重构天线研究综述[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [18].与众不同的45cm杂牌天线[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2009(04)

- [19].中波广播双频共塔天线加顶浅析[J]. 西部广播电视 2019(24)

- [20].宽带法布里-珀罗谐振腔天线[J]. 西安电子科技大学学报 2017(01)

- [21].大型环形桁架天线进出地影期热致振动特性研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(10)

- [22].新型小型化环形缝隙圆极化印刷天线的设计[J]. 通信对抗 2010(03)

- [23].船舶天线布置研究[J]. 船海工程 2015(04)

- [24].小天线的大蛋糕待分割[J]. 信息技术时代 2013(07)

- [25].天线说,我真服了你们[J]. 移动信息 2010(08)

- [26].天线的测量校准方法[J]. 中国无线电 2009(08)

- [27].满足便携式设备中FM天线的设计挑战[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(10)

- [28].可重构天线的研究现状与发展趋势[J]. 电波科学学报 2008(05)

- [29].计及金属铰链的环形可展天线热-结构分析[J]. 工程设计学报 2020(03)

- [30].2.45GHz柔性可穿戴织物天线的设计与研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c65d3758bbd952f41dac598.html