# 抽油机智能监控设备的设计与实现

### 论文摘要

本课题针对自动化和网络化的需求,设计了一种抽油机智能监控设备,并由此构建了一个抽油机智能远程监控系统。为保证抽油机工作的可靠性,本文研制了一种基于Cortex-M3内核的32位微处理器的抽油机智能监控设备。该设备通过高精度计量芯片ATT7022B对抽油机驱动电动机的三相电压、三相电流、功率、电能等参数进行采集,以微处理器STM32为核心进行数据处理,实现对抽油机工作状态的监控,并可在出现故障时自动切断驱动电动机的电源对抽油机进行保护。该设备还可将出现故障时的工作电压、三相电流值保存下来,作为日后故障诊断及故障排除的依据。该设备采用了RS485通讯接口,MODBUS通讯协议,通过上位机组态软件,可实现对终端设备的远程监控。同时,设备具有GPRS功能,利用手机短消息对抽油机的起停和运行状态进行检测控制。经现场试验,运行情况良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 抽油机远程监控系统的发展过程及其现状

- 1.3 研究内容及论文安排

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 论文安排

- 第二章 总体方案设计

- 2.1 系统需求分析

- 2.2.1 系统实现的功能

- 2.2.2 抽油机井口需求功能

- 2.2.3 故障诊断功能

- 2.2.4 监控机功能

- 2.2 系统设计原则

- 2.2.1 可靠性

- 2.2.2 可扩充性

- 2.2.3 调试和维护方便

- 2.2.4 模块化结构设计

- 2.2.5 易管理性和易操作性

- 2.3 系统结构

- 2.4 芯片选型

- 2.4.1 CPU选型

- 2.4.2 计量芯片的选择

- 2.5 EDA设计工具AltiumDesigner软件介绍

- 2.6 本章小结

- 第三章 抽油机智能控制系统的远程通信的实现

- 3.1 RS485通讯

- 3.1.1 通讯方式

- 3.1.2 RS485通讯接口

- 3.1.3 通讯参数的设定

- 3.1.4 校验方式

- 3.2 MODBUS通信协议

- 3.2.1 MODBUS通协议简介

- 3.2.2 在MODBUS网络上传输

- 3.2.3 询问-应答周期

- 3.2.4 传输模式

- 3.2.5 MODBUS消息帧

- 3.2.6 检错

- 3.2.7 字符的连续传输

- 3.2.8 从站地址

- 3.2.9 下位机与上位机之间的通讯

- 3.3 短消息业务

- 3.3.1 短消息业务的定义及特点

- 3.3.2 SMS短消息体系结构

- 3.3.3 SMS短消息发送和接收模式

- 3.3.4 短消息的收发

- 3.4 本章小结

- 第四章 抽油机智能监控设备的硬件设计

- 4.1 抽油机智能监控设备的硬件电路设计

- 4.2 主控模块的设计

- 4.2.1 开关量输入与状态显示

- 4.2.2 继电器控制电路

- 4.2.3 存储器电路

- 4.2.4 调试测试接口

- 4.2.5 RS485通讯电路

- 4.3 计量采集模块电路的设计

- 4.3.1 功能简介

- 4.3.2 ATT7O22B模拟输入电路设计

- 4.3.3 计量单元接口设计

- 4.4 无线收发模块设计

- 4.4.1 西门子MC55简介

- 4.4.2 电源及启动电路

- 4.4.3 模块接口

- 4.4.4 状态指示灯

- 4.4.5 SIM卡接口部分设计

- 4.5 键盘与液晶显示电路

- 4.5.1 按键电路

- 4.5.2 液晶显示电路

- 4.6 电源模块电路设计

- 4.7 PCB板的设计

- 第五章 抽油机智能控制系统的软件设计与实现

- 5.1 系统软件的整体设计

- 5.2 编程语言和开发环境keil介绍

- 5.2.1 汇编语言与C语言比较

- 5.2.2 keil介绍

- 5.3 主程序设计

- 5.4 三相电参数采集模块设计

- 5.5 RS485通讯模块

- 5.6 无线通讯模块

- 5.7 监控中心系统软件介绍

- 5.7.1 监控中心软件功能分析

- 5.7.2 监控中心软件设计截图

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究生在读期间研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c746ead7590017c47e8cd52.html