# 在 480 公里的单模光纤上传输间隔为 5 GHz 的 2.5 Gb/s WDM 通道

### 一、Transmission of 2.5 Gb/s WDM Channels Spaced at 5 GHz over 480 km of Single-Mode Fiber（论文文献综述）

陈光[1]（2021）在《光载射频信号处理若干技术及应用研究》文中研究指明光载射频信号处理是一门涉及射频技术和光子学的新兴交叉研究领域,其包括了光纤通信、无线通信、微波工程、模拟与数字信号处理、光电融合、光电子材料与器件、光载射频通信系统及网络应用等多个方面。光载射频技术的研究初衷是在射频系统中引入强大的光子技术,从而消除电子瓶颈的同时带来诸多优点,如高速率、低损耗、大带宽、小尺寸、低功耗、轻重量、高集成度、优良稳定性、抗电磁干扰、频率响应平坦、易于混合集成等技术优势。因此,通过采用基于光子学的射频信号处理技术可实现以前在电域内很难甚至是无法完成的功能或任务。正是由于这种巨大优势,光载射频通信自上世纪90年代开始研究以来,在信号处理、民用通信、国防军事、航空航天和医疗卫生等领域已得到了广泛的应用,并引起国内外学者的广泛关注。光载射频信号处理关键技术与光载射频通信（RoF）系统应用作为微波光子学两个重要的研究分支,近些年引起了研究者们的极大兴趣,并成为当前微波光子学的研究热点。本论文针对光载射频通信、光纤射频混合接入网络和微波光子雷达等民用和国防军事应用需求,依托国家自然科学基金重大项目等国家级课题,重点对光载射频信号处理关键技术和光载射频通信系统设计应用两方面开展研究工作。本论文的研究内容及创新点如下:一、提出了基于光串联单边带调制和光正交单边带复用的多模态相干光载射频通信系统为了解决多制式射频信号收发和传输面临的需求及挑战,提出一种采用光串联单边带调制（OTSSBM）和光正交单边带频谱复用（OOSSBM）的多模态相干光载射频通信系统方案,并在接收端采用数字信号处理算法辅助的相干检测,对多路相位调制码型信号的混叠信道进行识别和分离,实现了在相干光载射频通信系统中的多速率信号收发、调制解调与传输。（1）设计了相干RoF系统并进行了数值仿真,分析了 RoF系统中光载射频信号的频谱结构,并通过数字信号处理算法在接收端恢复了发射的2 Gbit/s和5 Gbit/s的BPSK码型信号,给出了信号发射前和接收后的时域波形图和眼图对比。搭建了光载射频信号发送、传输、接收和处理的多信道高谱效相干光载射频通信实验平台。实验结果表明,对于所提出的不同类型及条件（单信道与双信道;OTSSBM与OOSSBM;40 km单模光纤传输与背靠背系统等）下的复用信号,经40公里单模光纤传输后系统性能良好,均满足误比特率（BER）低于10-9,品质因数达到6以上。（2）分析了采用OTSSBM和OOSSBM时,传输2 Gbit/s和5 Gbit/s的BPSK信号,在保持能量效率适中的前提下,两种复用方案各自分别的频谱效率达到了 4.2 bit/s/Hz和4.9 bit/s/Hz,综合利用OTSSBM和OOSSBM两种方案达到7.4 bit/s/Hz。在提高光单载波射频通信系统的频谱效率和信道容量的同时,使用数字信号处理算法辅助的相干检测进行信号解调与恢复,没有增加额外的混叠信道分离硬件或光电器件,简化了系统结构和复杂度。二、设计了基于硅基光电子的相干光载射频通信集成发射模块和接收模块采用级联硅基微环谐振腔（MRR）结构,设计了具有波长选择性的高Q值、超窄带、可调谐的三通带光带通滤波器,并实现了基于MRR的光多载波产生的技术方案;设计了用于调制高速射频信号的硅基双电极马赫-曾德尔调制器（DE-MZM）;利用所设计的MRR滤波器和DE-MZM等硅基光电子器件,设计了一种发射多路多制式射频信号并提供多类型射频信号接入功能的光载射频信号集成发射机;利用硅基平面光波导设计了混合集成数字相干光接收机,并对所设计的集成发射模块和接收模块的性能做了系统品质因数（Q-factor）和误码率（BER）的验证和测试。（1）利用上下分插型（或称作“上传下载型”）硅基MRR设计了超窄带可调谐光带通滤波器,所设计的单微环谐振滤波器中心波长为1552.52nm,3dB带宽为0.04nm,FSR为10nm,并拥有陡峭的滤波窗口上升沿和下降沿,利用热光效应可调谐滤波通带。通过将三个硅基单微环级联,形成具有波长选择性和可重构性的三通带可调谐窄带光带通滤波器。三个通带的中心波长分别为1550.7 nm,1551 nm和1551.3 nm,其平坦度良好,通道间隔FSR达到10 nm,吸收损耗低于3 dB/cm,每个微环谐振滤波器的精细度Finesse为250,Qtotal达到38750,级联多频带微环谐振滤波器产生多载波光源,其尺寸在毫米级。（2）设计了高速硅基双电极马赫-曾德尔调制器（DE-MZM）,其带宽达到30 GHz,对于BPSK信号的数据速率接近10 Gbit/s。以三个频带作为光载波分别调制不同频段和类型的射频信号,以BPSK调制码型发射则每路信号达到10 Gbit/s的数据速率。设计了亚微米尺寸硅基波导可调谐光衰减器（VOA）,并分析了其特性。设计了双平行双电极马赫-曾德尔调制器,其被用于构成I/Q调制器。将有三个频带的微环谐振滤波器和三个硅基调制器串联后再并联,构成了在三个光载波上调制,同时加载多路不同类型宽带信号（如WiFi,WiMAX等射频信号,或数字信号和模拟信号的任意组合）的光载射频通信集成发射机,整个芯片尺寸为7.8 mm2的毫米量级。（3）为了解决相干光载射频通信系统对于数字相干接收机在集成度、功耗、工作稳定性、灵敏度、响应度波动、相位误差方面的进一步需求,设计了一种基于硅基平面光波导的集成数字相干光接收机前端,并测试了所设计的集成相干接收机前端模块的性能和参数指标。在1520 nm～1620 nm宽波长范围内,相位漂移在±1°,保证了相应端口良好的相位正交性。当温度在-5℃～80℃时,响应度幅度波动在±0.25 dB;相邻光电探测器端口之间的响应度偏差在0.4 dB之内。测试了对于112 Gbit/s PDM-QPSK调制码型信号的接收性能,得到了偏振正交方向X信道和Y信道上清晰且易于判决的星座图,以及品质因数（Q值）和信号光功率（光信噪比）的近似线性对应关系。三、设计基于DP-DPMZM和SOA-MZI的光载射频信号处理技术方案为了在一个光载射频信号处理系统中实现多项功能,并提高系统集成度及降低成本,对光载射频信号处理的三种核心技术——移相、滤波和倍频进行了综合方案设计。（1）基于双偏振双平行马赫-曾德尔调制器（DP-DPMZM）,设计了具有倍频功能的宽带光载射频信号移相器,不仅对射频信号进行2-6倍频调控,且在光域实现了 360°相位控制。仿真验证了其相移范围和倍频效果,相移量与相位调控参量接近线性关系,多倍频与相位控制这两种处理同时进行。分析了消光比的变化、90°混合器的幅度和相位不平衡性对相位漂移、幅度抖动及系统稳定性的影响。（2）借助MZM的单边带（SSB）调制（用于加载射频信号）和半导体光放大器（SOA）的光学非线性效应（慢光效应和相干布居振荡）,设计了一种滤波通带（中心波长）和3 dB带宽均可调谐的射频光子滤波器,该滤波器中心波长在15 GHz-20 GHz的频率范围内调节,并具有超过15 GHz的自由频谱范围（FSR）,中心波长不同,其FSR不同,最低的FSR亦超过15 GHz。调节SOA的注入电流,实现了其频带和3 dB带宽可调,在SOA驱动电流为420 mA左右时,FSR=15.44 GHz,滤波器通带的3 dB带宽BW3dB=2.45 MHz,品质因数Q-factor>6300（对于单通带滤波器,Q-factor=Finesse=FSR/BW3dB≈6302）,滤波器带外抑制比达到41 dB。（3）采用偏振分束器、偏振耦合器与两个SOA构成马赫-曾德尔干涉仪型结构（SOA-MZI）,设计了宽带射频光子移相器,数值模拟仿真结果表明:相移的动态范围达到360°、调控精度达到0.1°、相移带宽接近30 GHz,相位变化量与SOA驱动电流呈现良好的线性关系,且依照相移精度对相移量进行连续调节。这些特性均优于传统方案。此外也对所设计的射频光子移相器非线性失真原因做了初步分析。上述三个创新点不仅提升了光载射频通信系统的信道容量、频谱效率和多模态应用,丰富了光载射频信号发射和接入服务的多样性,还提高了系统集成度,降低功耗、减小器件尺寸,增强系统的稳定性和可靠性。实现了对射频信号的相位在光域进行连续精确调控,同时进行倍频和滤波等处理,增强了光载射频信号处理系统的综合功能。本论文针对基于光载射频通信的超宽带无线接入网络、微波光子雷达、光控相控阵、电子对抗系统以及其它需要高性能光载射频信号处理的领域开展研究,所取得的研究成果在未来相关研究领域中具有一定的实用价值和应用前景。

任建新[2]（2021）在《基于概率成形的新型编码调制关键技术研究》文中研究说明全球互联网数据量遵循着每年约60%的增长速率迅速增长,而近些年来光纤通信系统传输容量的增速却从超摩尔定律的78%降至20%,缓慢的增速已远远不能满足急剧增长的传输容量需求,光纤通信系统面临严重的“容量危机”。在有限带宽资源下,编码调制技术通过高阶调制与可靠编码能够有效提升信道频谱效率,而基于概率成形的新型编码调制通过降低高能量星座点发射概率、增加低能量星座点发射概率,能够实现对均匀调制星座的概率分布优化,提升调制格式与传输信道的匹配度,成为改善光纤通信系统传输性能、逼近信道容量极限的有效手段。本论文在研究光纤通信系统中的编码调制理论基础上,针对如何低复杂度产生非均匀分布概率成形信号、如何进一步提升星座成形增益、如何实现概率成形机制安全性能的同步提升三个关键科学问题,重点研究了非均匀分布概率成形信号的产生方法、星座几何概率混合成形技术、以及基于混沌加密的概率成形安全机制。本论文的主要研究工作与创新点如下:1.非均匀分布概率成形信号的产生方法a)提出了基于符号分类的多子集分区映射概率成形信号产生方法,该方法通过将原始数据分类为携带不同比特数的多个符号子集,将子集中具有不同概率的符号映射到星座的不同区域,使得具有较高概率的符号映射到内部,具有较低概率的符号映射到外部,从而有效降低信号平均功率并改善系统误码率性能,该方法不仅具有低实现复杂度优势,还能够实现不同阶数的调制格式以获得灵活的信息熵,实验结果表明,所产生的PS-CAP-12信号比传统CAP-16信号获得了 2 dB的接收灵敏度增益;b)提出了基于霍夫曼编码的比特交织多载波概率成形信号产生方法,该方法通过霍夫曼编码映射与二进制信息比特交织,结合基于传统滤波器组多分支多载波概念的广义频分复用技术,实现了更低峰均功率比、超低带外辐射,并且对频率偏移和相位噪声不敏感的多载波概率成形信号产生,仿真结果表明,该方法具有更好的信号传输性能,能够支撑更高传输速率、更远传输距离。2.星座几何概率混合成形技术a)提出了基于类蜂巢型判决区域设计的二维星座混合成形方案,该方案以星座增益指数最大化为目标,通过增加星形星座中不同幅度圆环的数目,降低每个圆环上的星座点数,使得大部分星座点内缩,并引入概率成形技术优化星形星座中星座点的概率分布,基于星型星座几何结构设计与概率成形的结合,实现了星座平均功率的降低和星座增益指数的提升,实验结果表明,所提出的PS star-CAP-16较传统PS star-CAP-16获得了 1.5 dB的接收灵敏度增益;b)提出了基于正四面体基元设计的三维星座混合成形方案,该方案基于两种星座成形技术在三维星座空间上的结合作用,通过三维空间中以正四面体为基元的拓扑设计,充分发挥了高维空间星座几何概率优化潜力,使得在最小欧氏距离固定的条件下,实现了星座点尽可能的内向聚集与星座平均能量的降低,实验结果表明,所提出的3D-PS-CAP-16较传统3D-PS-CAP-16获得了 1.0 dB的接收灵敏度增益。3.基于混沌加密的概率成形安全机制a)提出了基于两级球形星座掩蔽的3D-CAP-PON系统,该系统基于蔡氏电路映射、一维Logistic映射两种混沌模型,分别实现了三维星座的旋转掩蔽与伸缩掩蔽,掩蔽后的星座呈一定厚壁的空心圆球状,这种多维多级多混沌星座掩蔽方法为星座掩蔽带来了更大的灵活性,有效提升了星座加密所带来的安全性能,实验结果表明,该方案密钥空间达1.2×1073量级,具备可靠的抗攻击能力;b)提出了基于混沌CCDM的PS-OFDM-PON系统,该系统基于可同时生成四组混沌序列的4D超混沌吕氏系统,实现了 QAM映射过程中幅度映射规则的混沌扰动加密以及正负符号的动态混沌配置,不仅能够进行星座概率分布的优化实现误码率性能的提升,而且可以进行数据的物理层加密实现安全性能的提升,实验结果表明,所提出的PS-16QAM-OFDM加密信号较均匀16QAM-OFDM获得了 1.2 dB的接收灵敏度增益,且密钥空间达1.98×1073量级,表现出了良好的初值敏感性。

于超[3]（2021）在《全光OFDM系统中的光学传输损伤及其抑制》文中进行了进一步梳理正交频分复用系统（OFDM）因其子载波在频域可以相互交叠使其具有较高的频谱利用率,满足目前在有限带宽内实现高传输速率等需求。应用于各种场景中的OFDM技术在2010年后一直是无线通信与光通信的研究热点,其中全光OFDM系统是一种不需要高带宽数模转换器就可以产生频谱利用率极高且占据整个C波段的超信道传输系统,已成为光通信领域的研究热点之一。目前全光OFDM系统因两大主要问题限制其应用于商业光网络中,其一为重叠的子载波在使系统具有极高的频谱利用率的同时,也因为子载波频域间隔较小导致系统抗光学传输损伤能力尤其是抗色散与非线性效应的能力较低;其二是为了进行色散补偿以及降低非线性效应对全光OFDM系统的影响,全光OFDM系统中使用了较多的数字信号处理芯片导致系统成本与复杂度较高。因此如何提高全光OFDM系统抗光学传输损伤的能力以及降低系统的复杂度和传输成本成为了目前关于全光OFDM系统的研究热点。本文针对如何提高全光OFDM系统抗光学传输损伤能力、如何降低系统成本这两个问题,重点研究了色散、自相位调制、交叉相位调制和四波混频效应等光学传输损伤对全光OFDM系统传输质量的影响,提出了一种提高全光OFDM系统抗色散能力的方案以及一种提高全光OFDM系统抗四波混频效应能力的方案。这两种方案可以提高全光OFDM系统对色散以及非线性效应的鲁棒性,可以在某些应用场景中减少高速率数字信号处理芯片的使用,降低系统成本以及复杂度。本文的主要工作与创新点如下:1.建立了更加完善的全光OFDM系统传输模型,首次分析了走离、色散与非线性共同作用下光学传输损伤对系统传输质量的影响。在研究传统的光OFDM系统非线性传输模型的基础之上,提出了针对全光OFDM系统子载波间走离效应明显存在的情况下的非线性分析模型。使用改进过的迭代对称分步傅里叶法求解全光OFDM信号在光纤中传输时的非线性薛定谔方程。对子载波走离效应明显时,色散、非线性效应对系统造成的光学传输损伤进行了数值分析。仿真结果表明,色散是影响全光OFDM系统传输质量的主要因素,除色散外四波混频效应极大的限制了系统的传输性能。另外还对比了插入光循环前缀（CP）的全光OFDM系统与插入光保护间隔（GI）的全光OFDM系统的性能。通过仿真找到了系统在插入光CP或光GI之后,接收端sinc型滤波器的最佳接收带宽以及最佳采样点。仿真结果表明插入光CP与光GI都可以在一定程度上提高系统的传输质量,光CP对系统传输质量的提升较大。2.提出了一种提高全光OFDM系统抗色散能力的方法。在研究色散对全光OFDM系统传输质量影响的基础之上,提出了通过修改控制子载波生成的滤波器的滤波函数从而提高全光OFDM系统抗色散的能力的方法。该方法通过使用高斯型滤波器取代sinc型滤波器并对子载波进行频域稀疏化,使受到色散影响后的系统整体误码率明显降低。仿真结果表明具有32个子载波、调制格式为QPSK的全光OFDM系统,在使用sinc型滤波器时经过60km传输之后误码率为8.545×10-2,将sinc型滤波器替换为高斯滤波器将子载波间距增大1.5倍之后,误码率为1.596×10-3。3.提出了一种提高全光OFDM系统抗四波混频效应能力的方法。在研究四波混频效应对全光OFDM系统传输质量影响的基础之上,提出了一种提高全光OFDM系统抗四波混频效应能力的方法。该方法通过插入一定大小的光GI并将子载波进行分组与时延从而降低一部分四波混频效应产物的强度,同时将另外一部分四波混频效应产物作用于光GI之内,使之对每个符号周期内含有光信号的部分产生较小的影响。仿真验证了该方案能够降低四波混频效应对系统的影响,尤其是插入大小为0.33的光GI、相邻的两个子载波的时延差为三分之一个符号周期的全光OFDM系统,其误码率接近在仿真中不考虑四波混频效应的常规的全光OFDM系统的误码率,该方法很好的提高了全光OFDM系统对四波混频效应的鲁棒性,能更好的应对未来光网络中在有限的带宽内传输更大容量信息的需求。

李依桐[4]（2021）在《光子毫米波/太赫兹波通信理论与关键技术研究》文中认为近年来移动通信行业的飞速发展,给人们的生活带来了巨大的便利。在当前我国“互联网+”、大数据蓬勃发展的时代,对移动通信的传输容量及传输速度的需求日益增长。毫米波（Millimeter-wave,mm-wave）及太赫兹（Tera Hertz,THz）频段拥有丰富的频谱资源,将在“5G+人工智能”全面落地应用及下一代高速移动通信进程中发挥至关重要的作用。然而,毫米波及太赫兹信号具有较高的频率,容易在无线传输过程中受到各种损伤的影响,会限制其传输的距离。光纤无线融合通信（Radio over Fiber,RoF）,结合了光纤通信和无线通信的优点,能够同时满足未来通信网络对通信带宽、传输距离及移动性的需求,已经成为当今社会的研究热点。本论文研究了光子毫米波/太赫兹波通信过程中的理论和关键技术,通过结构改进、算法优化、器件减省等方式完成对毫米波/太赫兹信号生成系统的优化,并采用数字信号处理算法对信号传输过程中的损伤进行了补偿,提高了系统的频谱效率及传输容量;之后探究了自适应的光子毫米波/太赫兹技术,在调制格式自适应、生成频率多样化、波束追踪自反馈三个方面对光子毫米波/太赫兹波通信系统中的技术进行了创新;整个系统无缝融合光纤通信与无线通信,在提高传输过程中可用频谱资源的同时克服了光纤传输中可能存在的断裂问题,实现了高速率、低成本的光纤-无线一体化方案。主要工作和创新点如下:1、提出并通过实验证明了一种生成光学频率梳源的新结构,可在光传输系统中用来进行多载波调制。该方案将一个电吸收调制激光器和一个相位调制器相连,并运用共同的正弦射频信号对两者进行驱动和同步。文章通过VPI软件进行仿真得到了功率波动小于3 dB的光谱平坦度的最佳工作范围,并据此实验生成了 10个平顶锁频的光学频率梳,每个载波的频率间隔为12.5 GHz。利用所生成的光频梳源,可以实现3.125 Gb/s和12.5 Gb/s的开关键控（OOK）强度调制的毫米波信号在20公里标准单模光纤（SSMF）上的传输。2、提出并实验验证了一种新颖而简单的方法来实现D波段毫米波单边带（SSB）倍频矢量信号的产生。利用该系统生成的毫米波最高可达210 GHz,已经进入太赫兹领域。该方案使用一个单驱动的马赫-曾德尔调制器（MZM）和一个推挽模式的MZM级联,第一个MZM由20GHz的射频驱动,生成具有六个平坦化载波的光频率梳;再使用一个由10 GHz SSB矢量信号驱动的推挽MZM,实现对光梳的单边带调制过程。在运用光电二极管拍频检测后,得到频率为130GHz和150GHz的D波段SSB毫米波矢量信号。基于此方案生成的4 Gbaud D波段QPSK和16 QAM毫米波信号,分别在10公里/25公里的单模光纤加1米无线链路上进行传输,计算的误码率（BER）可达到小于3.8 × 103的7%硬判决前向纠错（FEC）门限阈值。3、提出并验证了一种基于光载波抑制和单边带调制的D波段毫米波信号产生方案。该方案省去了发射端的预编码过程,且不需要任何滤波器,从而使整个系统得到简化。首先,采用50 GHz射频信号（fRF）驱动的强度调制器来产生两个频率间隔为2 × fRF的载波,实现了光载波抑制的过程。随后,使用另一个由30 GHz射频信号驱动的同相/正交（I/Q）调制器,通过独立边带调制从而产生单边带矢量信号。在使用D波段光电混频器进行检测后,最终生成了 130 GHz的矢量毫米波。通过基于该系统产生的D波段毫米波信号,携带4 Gbaud/8 Gbaud的QPSK信息,在22.5公里的SSMF和1米的光纤无线距离链路上进行了传输。最后对传输结果进行了分析,并分别给出了在两种不同信号传输速率下,硬/软判决前向纠错门限下的误码率性能。4、提出并实验验证了一种可用于光子毫米波/太赫兹波通信系统中的自适应的N2-QAM调制格式的矢量信号生成技术。采用两个MZM及并联的移相器、衰减器和单个光混频器,实现了两个N-ASK信号合成N2-QAMW波段毫米波矢量信号的过程。该方案在发射端省去了数模转换器（DAC）及额外的数字信号处理过程,可以在用户端获得双倍的比特率。本文用N=2的情况举例,最终利用两个2-ASK信号,生成了 80 GHz 4 QAM的W波段毫米波,并完成了其在1米无线链路上的高性能传输,测量的误码率达到了低于3.8×103的7%硬判决前向纠错门限。5、探究了太赫兹波的应用前景,设计并实验验证了一种具有470 GHz大带宽的全波段发射机,涵盖Q、V、W、D波段的毫米波以及最高510 GHz的太赫兹波信号。该方案将独立的毫米波信道和太赫兹波信道结合起来,极大提高了无线网络的灵活性,同时也将促进功率放大器的发展。该方案可以同时产生多种频段的毫米波与太赫兹波,并集成了宽带多天线的发射系统和具有高工作带宽和动态范围的光混频器,可以实现频带的自适应切换与动态的无线传输,对于5G及6G具有巨大的应用价值。6、提出了一种基于机器学习算法的用于毫米波/太赫兹波束追踪的定位技术,可以为无线基站提供精准的方位来满足自适应波束赋形的需要。由于毫米波/太赫兹波的载波频率较高,在大气中衰减较大。波束赋形可以减小毫米波/太赫兹波的波束宽度,故需要知道用户的准确位置来进行波束赋形。本文结合室内高频电波应用场景,创新性的设计了基于人工神经网络（ANN）进行室内定位从而服务于光束赋形的系统。通过实验得到误差小于1厘米的精确度,是目前室内定位系统可以达到的精确性最高的方案,将为5G及下一代无线波束追踪提供新型的解决方案,对实现光载无线通信系统的高效率、大容量传输有着重要意义。

林鹏[5]（2021）在《高重频掺钬光纤激光器及其大气传输特性研究》文中研究说明空间激光通信技术（free-space optical communication,FSO）由于其具有带宽高、保密性好、功耗低、架设灵活等优势在对地观测、导航、5G网络、智慧城市、环境监测等多个领域有着广阔的应用前景。锁模光纤激光器具有脉冲持续时间短、峰值功率高、大气传输性能好的特点,可避免环境因素导致的调制信号相位噪声累积,对于高速激光通信系统极具潜力。随着集成光纤器件及光纤掺杂工艺的提升,2μm波段光纤激光器的研究成为热点。2μm波段处于大气、烟雾透射窗口,由于散射强度随光波长而减小,2μm波段受到大气散射等影响比目前空间激光通信主要采用的1.55μm波段更小。常用的空间激光通信载波源普遍为窄线宽半导体激光器,其相干性易受大气湍流干扰,容易造成波前相位畸变、光束漂移等,从而降低通信质量。雨雾天气下,特别是雾霾天气,通信链路甚至会中断。针对上述问题,以拓展光纤激光技术在空间激光通信领域的应用和探索未来高速空间激光通信新技术为目标,本文开展了高重频掺钬超快锁模光纤激光的产生、噪声抑制、锁模脉冲数字调制及大气传输特性等一系列研究,具体内容主要有:1.2μm多孤子锁模脉冲动力学特性研究基于非线性偏振旋转（NPR）锁模结构,研究了掺钬被动锁模光纤激光器,增益介质为一段1.2m的掺钬光纤,谐振腔长度为7.95m,对应基频25.52MHz,在泵浦功率1.2W下获得了稳定传统孤子锁模状态。由于掺钬光纤泵浦转换效率较低,腔阈值较高,研究了近零色散区掺铥光纤激光器,获得了fs量级的基频色散管理孤子脉冲。在孤子量子化作用下增加腔内连续光分量,引起调制不稳定性打破孤子间作用力的平衡,改变腔内线性相位延迟点抑制连续光的不稳定性并产生全局孤子作用力,实验获得了稳定的基频27.38MHz下的2,3,4,5个色散管理孤子。具有不同群色散的孤子经过色散管理腔循环后位置随机,但在每个周期的位置固定且具有不同的强度。随着腔内孤子能量增加,降低腔内峰值功率钳制临界值增加腔内孤子数量实现了多孤子聚束状态,孤子间距从全局孤子作用力主导的几ns降低到局部孤子作用力主导的300ps左右。2.掺钬主动锁模脉冲产生及锁模脉冲数字调制/解调研究为了实现2μm波段高速数字调制,研究了高重频掺钬主动锁模光纤激光器,腔内加入NPR结构可在实现波长可调谐的同时抑制腔内超模噪声。实验获得了2058.4nm～2078.6nm共5个波长信道的可调谐锁模脉冲,边模抑制比均高于40d B。谐振腔总长9.52m,对应的基频为21MHz,通过调节马赫-曾德尔强度调制器（MZM）的驱动信号和偏置电压,获得了重复频率最高为1.008GHz的48阶谐波锁模脉冲序列,对应的频谱信噪比为49.66d B。将驱动MZM的射频信号一部分作为时钟参考,输入任意波形发生器中产生同步伪随机数字信号,通过调节数字信号的延时实现调制信号与锁模脉冲的相位匹配,调制后的锁模脉冲眼图光信噪比为13.72d B。脉冲光信号误码率通过离线处理的方式获得,通过示波器采集波形数据使用MATLAB离线与发射信号比对计算误码率,受到计算机硬件处理能力的限制,实验可获得的误码率最小值为2.63×10-7,背对背传输条件下获得的误码率优于2.63×10-7。3.高重频锁模脉冲重频控制及多波长锁模光纤激光器研究基于铥钬共掺主动锁模光纤激光器,研究了腔内超模噪声及环境噪声对高重频锁模脉冲的影响,通过腔内添加光延时线的方法实现锁模脉冲的重频控制。考虑腔损耗较高,使用基于光纤双折射效应的Lyot滤波器和偏振相关隔离器抑制噪声,将重频680MHz左右的锁模脉冲频谱信噪比从42.64d B提升至49.45d B。通过在腔内加入高精度的光延时线可将腔长精度控制在几百fs至几十fs,从而可使腔长大于8m的锁模光纤激光器的基频精度控制在几十Hz。实验获得了腔基频调谐范围为18.21MHz-18.13MHz,调谐精度为73.52Hz,通过重频控制获得了1GHz,3GHz和6GHz的稳定锁模脉冲输出。通过改变腔内光延时线和驱动信号的种类可以实现锁模脉冲的重复频率与脉宽独立可调谐。腔内移除VODL产生了2、3、4、5个波长信道的多波长锁模脉冲,重频最高2.412GHz,经过同步数字调制后眼图光信噪比可达17.5d B。实验研究的2μm多波长锁模光纤激光器可应用与激光通信中的WDM系统。4.高重频掺钬锁模光纤激光载波复杂信道传输特性研究实验研究了速率2.02Gb/s的掺钬锁模光纤激光载波在湍流信道、烟雾信道中的传输特性。重频为2.02GHz的锁模脉冲加载同步数字信号后经过室内模拟湍流信道传输。在背对背,Cn2=1.01×10-16m-2/3,Cn2=2.79×10-16m-2/3,Cn2=5.71×10-16m-2/3四种条件下获得的眼图光信噪比分别为15.04d B,11.94d B,8.51d B,6.67d B。研究了1.55μm主动锁模光纤激光器与2μm主动锁模光纤激光器在相同条件下传输特性,获得了功率抖动和误码率。传输速率为2.02Gb/s时,2μm和1.55μm光载波的系统最低灵敏度分别为-19.52d Bm和-14.45d Bm,1.55μm光载波在Cn2=5.71×10-16m-2/3湍流条件下的接收功率标准差比2μm光载波高55.64%。此外,搭建了室内烟雾信道模拟装置,探究了0.85μm,1.06μm,1.55μm和2.04μm 4个波长在BTB,能见度V=0.5km,0.05km,0.005km条件下的传输衰减特性。研究了1.55μm和2.04μm主动锁模光纤激光在4.04Gb/s速率下的4种湍流条件传输眼图和误码率曲线。两个波段烟雾信道系统灵敏度分别为-14.59d Bm和-17.74d Bm,在V=0.005km下OSNR比BTB分别降低了16.66d B和7.53d B。结果表明,2μm波段锁模光载波在复杂信道下具有一定的传输优势,相较于传统1.55μm传统通信波段,2μm波段可靠性更好、链路裕量更高。

李隆胜[6]（2020）在《面向5G移动前传的数字与模拟光纤传输关键技术》文中研究表明2018年,3GPP Release 15的冻结标志着第一个可商用的5G标准正式确立。随后,于2020年冻结的Release 16进一步丰富了5G应用场景,加快了全球5G部署进程。传统分布式无线接入网（D-RAN）基于宏基站组网,基站具有完整的基带处理功能。为节省无线接入网建设与运维成本,5G独立组网对集中化无线接入网架构（C-RAN）进行了重构,基带处理功能被解耦并分配到中央单元（CU）、分布单元（DU）和射频单元（RU）,其中DU与RU之间的数据传输由光纤前传链路（fronthaul）承载。“5G部署,承载先行”,前传需提供大容量、高谱效率、低时延与高保真的传输性能且保持低成本,是5G组网中极具挑战的关键环节。前传解决方案可分为基于通用公共无线接口（CPRI）或演进版CPRI（e CPRI）的数字传输、模拟光载无线电（Ro F）传输以及数字模拟集成传输三类技术。本文围绕前传传输性能需求,针对上述三类前传技术方向开展了研究,其关键问题、主要学术贡献及创新点如下:一、面向CPRI数字前传的跃变四电平幅度调制技术基于下一代无源光网络（NG-PON）承载的CPRI链路中,低成本、低带宽器件的使用会造成高带宽信号的畸变,且PAM4等高阶调制格式的引入也会导致链路抗噪声能力降低。CPRI对传输链路的10-12误码率要求给NG-PON带来了巨大的挑战。本文提出了跃变四电平幅度调制（T-PAM4）的光调制格式以提升高速PON传输的可靠性与功率预算并满足CPRI的严苛误码率要求。T-PAM4符号由工作在2倍过采样的数模转换器（DAC）结合特殊设计的电平映射产生,接收端基于2倍过采样对T-PAM4进行二维判决以提升信号的抗噪声性能。实验验证了T-PAM4相较PAM4有5-d B的灵敏度提升。此外,该方案具有较低的硬件实现成本与计算复杂度。二、面向e CPRI数字前传的弹性量化技术相较于CPRI标准,5G前传最新标准e CPRI中传输的数据主要为量化后的频域无线IQ信号,具有更低的带宽开销。然而,采用e CPRI将导致前传数据量随无线网络负载的波动而动态变化。在满足前传峰值请求速率的前提下,过大的负载波动将导致前传带宽部署的冗余,影响了传输效率。此外,无线信道具有时变与频率选择性的功率衰落,加剧了上行IQ信号的量化噪声。针对以上问题,本文进行了如下研究:1)理论分析了频域IQ信号量化后的数据冗余度,提出了一种新型的弹性量化精度方案以缓解e CPRI前传流量的动态特性,减少冗余带宽部署。利用e CPRI功能划分的优势,该方案根据IQ信号的无线信号质量与前传实时负载,自适应地调整IQ信号的量化精度。本工作主要贡献为搭设了符合3GPP标准的无线接入仿真系统,其结果为方案的实际应用提供了可靠的参考价值。系统实现了Low-MAC层与物理层基带功能及无线信道的传输,实验实现了前传IQ信号数据通过光链路的传输。结果表明仅以满载时牺牲1.2～1.9%的终端速率为代价,方案降低了～40%的前传峰值速率,提升了传输效率并节约了链路带宽。此外,本方案基于5G前传广泛部署的e CPRI,比基于CPRI的传输与压缩技术更具实际应用价值。2)理论分析了无线信道衰落对e CPRI前传量化噪声的影响,并据此提出了利用无线系统已有的信道估计结果或解调参考信号对IQ信号进行补偿的方案。该方案在低计算复杂度的基础上能够抑制前传量化噪声高达6.5 d B,可显着提升e CPRI对无线信号的保真度,该效果优于现有针对CPRI的时域补偿方案。三、基于模拟前传的片段时分复用传输技术相较于数字前传,模拟Ro F前传具有更高的传输谱效率。将多路无线IQ信号合并为单路高速模拟信号的复用技术是模拟前传中的关键问题,其中低复杂度的模拟TDM技术是备受业界青睐的候选方案。综合考虑5G多天线（MIMO）场景与低时延要求,TDM方案可采用MIMO信号采样点交织排列的技术以缩短复用时延。该技术依靠大量保护间隔时隙和变频结构来消除光纤传输后采样点间的干扰,分别导致链路传输效率的下降和复杂度上升。本文相应工作如下:1)理论分析了模拟TDM光纤传输对MIMO信号损伤,并针对MIMO交织TDM中采用过多保护时隙导致传输带宽浪费的问题,提出以信号片段为时分复用粒度的改进方案（Se-TDM）。该方案拥有低复杂度的系统结构,在传输谱效率与时延性能间取得平衡。在等效162-Gbps CPRI速率的模拟TDM传输实验中,该方案将传输谱效率提升21%,且支持的QAM阶数从64提升至256。2)提出了一种无变频操作的MIMO交织方案,进一步简化了前传复用结构,并通过理论分析和实验证明了该方案能够实现相同于现有技术的干扰消除效果。该方案直接复用基带IQ信号,更易于减小复用后的信号带宽,提升频谱效率。四、面向数字模拟集成传输的频谱零点填充技术单波长集成共传数字、模拟信号能够实现二者优势互补。集成传输面临硬件结构复杂、谱效率低和信号参数不兼容行业标准等问题。为此,本文开展如下研究:提出了频谱零点填充的集成传输方案,其创新点在于利用56-Gbps PAM4信号在28 GHz处固有的频谱零点,插入5G毫米波射频信号以实现无频谱间隔的高谱效率集成传输;方案中数字信号只需低成本低精度DAC产生,且数字和模拟射频信号分别遵从NG-EPON和5G标准;理论推导了光纤色散对集成传输系统中模拟射频信号质量的影响,并实验演示了频段选择策略以最大化模拟信号传输带宽;基于首次提出的发射机结构,实现了56-Gbps PAM4叠加10×400-MHz模拟射频信号的25-km传输,为目前报道的强度调制直检集成传输方案中最高的容量。综上所述,本文通过理论分析、仿真与实验验证对前传传输中的关键技术开展了一系列研究,为促进光纤承载的5G移动前传演进提供可行的参考方案。

冯其光[7]（2020）在《光纤传输系统中随机分布式散射的研究与应用》文中研究说明光纤中的随机分布式散射效应,包括瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射是影响光纤传输系统性能的重要因素,在光放大、光纤链路和系统性能监测等方面具有重要的应用。在光纤随机散射效应的应用场景中,一般采用传输的光作为光放大、光链路监控、光传感的媒介,光纤随机散射的时间随机性和空间随机性都会对相关光传输系统性能产生显着影响。特别是对于长距离光传输系统,光纤中某些地方的总光功率往往很高,很容易在光纤非线性效应的影响下产生瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射之间的相互作用,进而在系统中引发新的光学现象。现有光纤随机散射的理论模型在应对随机散射在光纤传输中的新应用时面临着一些问题。一方面,现有理论模型对散射的随机性的建模是不够充分的,一般只考虑了散射光强度和相位随时间变化的随机性,但没有充分考虑散射源在空间分布上的随机性。另一方面,现有光纤随机散射模型中,每一种光纤散射效应是单独处理的,忽略了多种光纤散射效应之间的相互作用。由于在对光纤散射空间随机性和不同散射之间的相互作用建模方面的欠缺,现有理论模型在新兴的光纤传输系统应用中无法对系统进行足够准确的建模和有效的性能分析,从而限制了光纤随机散射应用的发展。本文从常见光传输系统中光纤随机散射效应引起的问题出发,通过实验测试和理论建模,对光纤中各种随机散射效应进行了较为系统和全面地研究。通过深入研究光纤随机散射的时间随机性、空间随机性及其相互作用,本文改进了现有的光纤随机散射理论分析模型,能够更加全面精确地分析光纤中的随机散射效应。论文的主要工作包括:（1）在短距离低成本光纤通信系统方面,考虑到后向散射源点空间分布的随机性,本文建立了单纤双向系统中后向散射噪声与信号光相互作用的理论模型,理论分析和实验测量了后向散射噪声的频域和时域特征,然后将模型用于分析和解决具有无色无光光网络单元的低成本单纤双向无源光网络（PON,Passive Optical Network）中后向瑞利散射噪声抑制的问题,提出了一种具有瑞利散射噪声抑制功能的PON架构,并进行了实验验证分析。（2）在光纤链路监控和光纤传感方面,本文基于香农极限理论分析了光时域反射仪（OTDR,Optical Time-Domain Reflectometry）的动态范围和空间分辨率之间的限制关系。基于香农极限理论对OTDR的性能分析和瑞利散射的随机特性,本文提出了一种采用线性调频信号、分数阶傅里叶变换算法和电域频分复用技术的大动态范围OTDR,并进行了实验验证;针对高入纤光功率时布里渊散射和瑞利散射光功率变化的相关性,本文改进了瑞利散射与布里渊散射的功率耦合模型,引入了布里渊散射和瑞利散射的相互作用,获得了更准确的散射功率计算结果。该模型可用于普通OTDR、相位敏感型OTDR和布里渊OTDR的性能分析和探测脉冲设计。（3）在基于分布式拉曼放大的长距离光纤通信系统方面,考虑到分布式拉曼放大系统中受激拉曼散射、自发拉曼散射和瑞利散射的相互作用与随机性,本文提出了分布式光纤拉曼放大器的噪声功率谱模型和信号光场传输模型。其中噪声功率谱模型可用于对接收端信号的光信噪比进行比较准确地计算,初步评估拉曼放大光纤通信系统的性能;而信号光场传输模型能够对拉曼放大系统中的光纤损耗、增益、色散、非线性效应和信号与噪声的相互作用等进行综合准确地分析,能够实现对拉曼放大光纤通信系统性能的更加准确地评估。

罗鸣[8]（2020）在《新型超高速、超大容量光纤通信系统架构的研究》文中提出超高速、超大容量光纤通信系统架构是光纤通信最基础和最重要的工程科技问题。单信道传输速率从40Gbit/s提高至100Gbit/s甚至1Tbit/s已经成为必然趋势。业界亟待新的系统架构和技术导入以实现传输性能和容量的革命性提升。针对以上这些问题,本文对新型超高速、超大容量光纤通信系统架构中最重要的三个方面:相干光超大容量光纤传输系统架构、超高速强度调制直接检测（IM-DD）城域网系统架构以及超大容量相干波分复用无源光网络（WDM-PON）系统架构开展了一系列理论与实验研究。在相干光超大容量光纤传输系统架构方面,如何提高单纤传输容量是最核心的问题。随着单模光纤传输容量的潜力即将耗尽,为了进一步提升传输容量,空分复用光纤传输系统的关键技术成为该领域研究的重点。在超高速IM-DD城域网系统架构方面,随着PAM-4调制格式脱颖而出,迅速进入商用阶段,研究如何利用新型数字信号处理算法优化和改进PAM-4调制格式的发送与接收性能成为学术界研究的热点问题。在超大容量相干WDM-PON系统架构方面,由于简化型相干结构与经典相干结构各有其优势,有必要在研究新型简化相干接收技术并将其引入WDM-PON架构的同时积极推进经典相干收发技术在WDM-PON系统中的应用。本文主要成果与创新点如下:（1）针对新型超大容量光纤传输系统架构的特点,提出运用DFT-S OFDM调制格式,在达到高频谱效率的同时,实现信号峰均功率比（PAPR）的降低,减轻光电器件和光纤传输中的非线性效应,并结合该调制格式实现了一系列相干光超大容量光纤传输系统实验。（2）在超大容量空分复用光纤传输系统领域,本文设计制造了一种3模式光纤,提出了利用同步头一致性校验峰值确定少模光纤中模式耦合和模式色散参数的创新方法,并由此确定了应用于少模光纤传输实验中DFT-S OFDM信号循环前缀的长度数值,设计实施了200Tbit/s相干光信号1公里少模光纤传输系统实验。在单模多芯光纤传输方面,分别本文沿着提升纤芯数量的技术路线先后设计制造了低耦合系数的单模7芯光纤和单模19芯光纤,分别实施了560Tbit/s相干光信号10公里传输系统实验以及1.068Pbit/s相干光信号单模19芯光纤传输系统实验。（3）为改进PAM-4调制的发送性能,提出了双二进制编码PAM-4调制格式,从而达到压缩PAM-4信号频谱宽度、提升频谱效率以及降低光纤色散和器件带宽对信号传输性能限制的目的。设计并实施了单通道112Gbit/s双二进制编码PAM-4信号12公里单模光纤传输实验,接收端仅使用一个50GSa/s采样速率的ADC模数转换器,系统整体的-3d B带宽仅为20GHz。在PAM-4信号的接收端,提出了一种较为简化的基于神经网络的非线性均衡接收算法,希望通过该算法提升PAM-4信号的接收性能。设计并实施了基于该神经网络接收算法的4×50 Gbit/s PAM-4信号传输80公里标准单模光纤实验,验证了该算法的可行性,且接收性能相比于常用的基于Volterra滤波器的非线性均衡算法获得了2d B的提升。（4）提出了一种简化型相干检测结构,降低了相干接收系统的成本与复杂度。紧接着,分别基于简化型相干结构和经典相干结构设计了新型超大容量相干WDM-PON系统架构。并针对这两种新型相干WDM-PON系统架构分别进行了实验验证,为相干接收技术在光接入网中的应用提供了有益的指导。实验结果形成的论文在2019年获得国际光通信领域顶级学术会议OFC高分论文称号。

龙颖[9]（2020）在《宽带光接入系统中新型调制格式的收发及传输性能研究》文中研究指明近年来,随着通信网络中新技术的不断发展和交互式多媒体、电子商务、智能交通等新业务的兴起,全球互联网流量不断增加,人们对网络接入带宽的需求日益剧增,从而对宽带接入系统发展提出了大容量和低延迟要求。考虑到在提升宽带光接入系统带宽容量的同时,要确保接入信号收发及传输性能尽可能不下降,因此在宽带接入系统中对若干新型调制格式的收发方式和传输模型进行改进使其适合实际应用十分必要;此外,采用改进后的新型调制格式形成的宽带接入信号不仅能提升系统频带利用率,还能优化相关光电子器件配置,因此也具有十分重要的理论价值和实践意义。本文着重对宽带光接入系统中新型调制格式的收发及传输性能进行了研究。首先,在分析国内外研究现状的基础上阐述了宽带光接入系统（包括光纤接入系统、自由空间光（FSO）接入系统和光纤承载射频（RoF）接入系统）的应用特性;然后,研究了若干新型调制格式（包括双二进制（DB）、脉冲幅度调制（PAM）、正交幅度调制（QAM）和正交频分复用（OFDM））的调制解调原理;最后,对上述新型调制格式做了相应改进并在宽带光接入系统中对接入信号的收发及传输性能展开了仿真或实验研究。本文提出并证明了一种使用低通滤波器的双二进制下行链路接入系统方案,成功实现了20km单模光纤的传输过程;提出并研究了一种10Gb/s DP-DB光纤融合FSO接入系统方案,分析比较了采用三种传输方式（背靠背、50km SMF和50km SMF+100m FSO信道）传输时的系统收发和信号传输特性;研究了应用不同放大方案（前置放大、混合放大以及后置放大）的DP-DB FSO接入系统性能,对不同放大方案下DP-DB信号的接收眼图进行对比,并通过分析接收信号的误码率比较了接收信号的差异;设计并证明了基于8-PAM光信号的光纤接入系统方案,进行了8-PAM信号的产生和传输实验,实验结果表明,8-PAM信号不仅能有效提升接入信号的频带利用率,而且当接收信号误码率为10-3时,其接收机灵敏度值为-16.5dBm;给出并证明了一种32QAM-OFDM-PON接入系统新方案,成功在42km单模光纤上传输了不同子载波数的5Gb/s 32QAM-OFDM下行链路信号,实验结果表明:具有128个子载波的32QAM-OFDM信号比64个子载波的32QAM-OFDM信号的频谱效率更高,且其峰均比值和计算复杂度也比256个子载波的32QAM-OFDM信号低,更适合作为实际应用的接入信号。

乔铮[10]（2020）在《基于DWDM技术的邯郸永年本地二平面设计与实现》文中指出随着固网IP业务和移动4G业务的快速增长,运营商对传输网络带宽的需求变得越来越大,如何利用现有的物理资源提高通信系统的性价比和网络带宽,满足日益增长的多种业务需求己成为传输网络发展的焦点。永年撤县并区乡镇农村大发展,电信业务的重心已从语音业务转移到数据业务,导致一些人口密集型乡镇,家庭宽带上网和IPTV浏览感到卡顿,个别节点传输容量已接近饱和,构建可以承载多种业务的、高速率的新型网络,以满足用户的不同需求成为了当务之急。DWDM技术可以直接接入多种业务,同时也为通向未来全光传输网奠定了良好的基石,且适用于永年联通传输网络现状及移动产业的进一步发展,满足人们对信息日益膨胀的需求。2010年建设的永年中兴ZXMP M800波分系统,容量勉强满足人们网络需求,但个别节点已无法满足用户需求。永年联通公司二平面的构筑是为了解决现有永年传输网络所面临的许多设备已经老化、饱和的情况。主要研究工作如下:（1）从波分二平面设计角度出发,提出了基于DWDM技术的永年二平面设计方案。该设计方案综合考虑了中兴一平面的容量小与速率低,构建了大容量和高速率的光信号华为波分二平面传输网。在此基础上,研究了根据业务请求在网元节点对之间的传输距离需求,据实地为该请求提供最合理的网元格式,并以最小频隙位置为华为二平面完成频谱分配过程。这样既满足了业务的传输质量需求,同时还减少了业务请求的频谱资源消耗,提高了网络频谱资源利用率。（2）从波分二平面建设角度出发,提出了基于DWDM技术的永年二平面实施。该建设实施考虑到不同网元实际业务差异性,根据网络节点配置和规划原则,构建了环形网络节点配置下的20条光波道网。在此基础上,为增加不同速率业务之间的传输稳定性,测试了永年波分网络光放大单元收发光功率值,发现9网元实际输入功率趋近于理想输入功率,保障了网络上各波道指标良好,达到工程测试要求,同时还提升了业务请求的传输质量。

### 二、Transmission of 2.5 Gb/s WDM Channels Spaced at 5 GHz over 480 km of Single-Mode Fiber（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、Transmission of 2.5 Gb/s WDM Channels Spaced at 5 GHz over 480 km of Single-Mode Fiber（论文提纲范文）

#### （1）光载射频信号处理若干技术及应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 光载射频信号处理的研究背景和意义

1.2 光载射频通信的发展动态及技术优势

1.2.1 光载射频信号处理与光载射频通信的国内外研究现状

1.2.2 光载射频通信技术的未来发展趋势

1.2.3 光载射频通信技术面临的挑战

1.2.4 射频光子信号处理在雷达系统中的应用及发展前景

1.3 论文主要内容及结构安排

参考文献

第二章 光载射频信号处理的理论基础

2.1 RoF系统中光载射频信号的产生

2.1.1 光载射频通信系统中的调制器

2.1.2 双光源外差混频技术

2.2 光电上变频和下变频技术

2.2.1 MZM实现上变频

2.2.2 EAM实现上变频

2.2.3 光电下变频技术

2.3 射频信号的光域调制与解调技术

2.3.1 光载射频信号的直接调制技术

2.3.2 光载射频信号的外调制技术

2.3.3 光载射频信号的包络检波解调

2.4 光载射频通信链路中的信号失真原因及分析

2.4.1 谐波失真问题研究

2.4.2 RoF系统光纤链路中的传输色散

2.4.3 RoF链路中的噪声产生原因及特性分析

2.5 本章小结

参考文献

第三章 多信道高谱效相干光载射频通信系统

3.1 基于串联单边带调制的光载射频信号产生

3.1.1 光载射频信号串联单边带调制的方案设计

3.1.2 光载射频信号串联单边带调制的数学模型与理论推导

3.2 基于光正交单边带复用的光载射频信号产生

3.2.1 光载射频信号正交单边带复用的方案设计

3.2.2 光载射频信号正交单边带复用的理论推导与分析

3.3 多信道高谱效相干光载射频通信系统仿真与实验研究

3.3.1 相干光载射频通信系统仿真研究

3.3.2 多模态相干光载射频通信系统的设计及实验平台的建立

3.3.3 基于数字信号处理的光载射频通信相干接收与信号解调恢复

3.3.4 多信道高谱效光载射频通信系统实验结果及性能分析

3.4 本章小结

参考文献

第四章 基于硅基光电子的相干光载射频通信集成收发机

4.1 高Q值超窄带的光带通滤波器设计

4.1.1 基于硅基单微环的波长选择性光带通滤波器

4.1.2 基于串联多微环的可调谐超窄带光带通滤波器

4.2 基于硅基滤波器和硅基调制器的集成光载射频信号发射机设计

4.2.1 硅基双电极马赫-曾德尔调制器的设计与实现

4.2.2 硅基集成多信道光载射频信号发射机设计与实现

4.2.3 硅基光载射频信号发射机的仿真验证及结果分析

4.3 基于集成发射机的相干光载射频通信系统

4.3.1 集成相干光载射频信号发射机的实现

4.3.2 光载射频通信系统性能验证及结果分析

4.4 光载射频通信集成数字相干光接收机前端设计

4.4.1 集成数字相干光接收机的方案设计

4.4.2 集成数字相干光接收机前端的设计结构

4.4.3 数字相干光接收机前端模块的性能参数指标

4.5 本章小结

参考文献

第五章 基于DP-DPMZM和SOA-MZI的光载射频信号处理技术

5.1 基于DP-DPMZM的光载射频信号移相与倍频方案

5.1.1 基于DP-DPMZM倍频相移方案的机理分析与数学模型

5.1.2 倍频功能的数值仿真与验证分析

5.1.3 移相功能的数值仿真结果及分析

5.1.4 基于DP-DPMZM的倍频移相系统性能影响因素分析

5.2 基于MZM和SOA的射频光子滤波器的设计方案

5.2.1 基于MZM和SOA的射频光子滤波模块设计

5.2.2 基于MZM和SOA的射频光子滤波器仿真验证及结果分析

5.2.3 射频光子滤波器的应用分析

5.3 基于SOA-MZI结构的光载射频信号移相器设计

5.3.1 光载射频信号移相的机理特点及典型设计方案分析

5.3.2 基于SOA-MZI结构的射频光子移相器设计方案

5.3.3 基于SOA-MZI的光载射频移相器仿真验证及结果分析

5.4 本章小结

参考文献

第六章 总结与展望

6.1 本文研究成果

6.2 不足之处及改进措施

6.3 未来展望

附录

缩略语

致谢

攻读博士学位期间取得的学术成果目录

#### （2）基于概率成形的新型编码调制关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 光纤通信系统研究现状

1.2.2 基于概率成形的编码调制技术研究现状

1.3 论文主要工作及创新点

1.4 论文组织结构

参考文献

第二章 光纤通信系统中的编码调制基础理论研究

2.1 引言

2.2 光纤通信系统概述

2.2.1 IMDD系统

2.2.2 相干光通信系统

2.2.3 IMDD系统与相干光通信系统的比较

2.3 编码调制技术

2.3.1 IMDD系统中的先进调制技术

2.3.2 相干光通信系统中的先进调制技术

2.4 星座成形技术

2.4.1 概率成形技术

2.4.2 几何成形技术

2.5 本章小结

参考文献

第三章 非均匀分布概率成形信号的产生方法研究

3.1 引言

3.2 恒定成分分布匹配器

3.3 基于符号分类的多子集分区映射概率成形信号产生方法

3.3.1 方法原理

3.3.2 实验验证与结果分析

3.4 基于霍夫曼编码的比特交织多载波概率成形信号产生方法

3.4.1 方法原理

3.4.2 仿真验证与结果分析

3.5 本章小结

参考文献

第四章 星座几何概率混合成形技术研究

4.1 引言

4.2 星座增益指数

4.3 基于类蜂巢型判决区域设计的二维星座混合成形方案

4.3.1 方案原理

4.3.2 实验验证与结果分析

4.4 基于正四面体基元设计的三维星座混合成形方案

4.4.1 方案原理

4.4.2 实验验证与结果分析

4.5 本章小结

参考文献

第五章 基于混沌加密的概率成形安全机制研究

5.1 引言

5.2 混沌加密基础理论

5.3 基于两级球形星座掩蔽的3D-CAP-PON系统

5.3.1 系统原理

5.3.2 实验验证与结果分析

5.4 基于混沌CCDM的PS-OFDM-PON系统

5.4.1 系统原理

5.4.2 实验验证与结果分析

5.5 本章小结

参考文献

第六章 总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 未来相关工作展望

缩略语

致谢

攻读学位期间发表的学术论文和申请专利目录

#### （3）全光OFDM系统中的光学传输损伤及其抑制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 光纤通信系统的研究背景

1.2 全光OFDM系统研究现状

1.3 论文研究内容和创新点

1.4 论文组织结构

第二章 全光OFDM系统原理及关键技术

2.1 引言

2.2 全光OFDM系统原理

2.3 全光OFDM系统关键技术

2.3.1 全光OFDM系统发射机相关技术

2.3.2 全光OFDM系统接收机相关技术

2.3.3 全光OFDM系统接收端的数字信号处理技术

2.4 全光OFDM系统在光纤传输中受到的光学传输损伤

2.4.1 衰减

2.4.2 色散

2.4.3 非线性损伤

2.5 本章小结

第三章 光纤中光学传输损伤对全光OFDM信号的影响

3.1 引言

3.2 全光OFDM信号传输模型

3.2.1 全光OFDM信号在光纤传输时的非线性耦合方程

3.2.2 求解非线性耦合方程的数值方法

3.3 全光OFDM仿真系统搭建

3.4 仿真结果分析

3.4.1 色散对系统传输质量的影响

3.4.2 非线性效应对系统传输质量的影响

3.5 本章小结

第四章 一种提高全光OFDM系统抗色散能力的方案

4.1 引言

4.2 插入光CP的全光OFDM系统的最佳接收

4.2.1 光CP的插入方法

4.2.2 全光OFDM系统插入CP后的最佳采样点

4.2.3 插入CP前后系统抗色散能力的对比

4.3 高斯型滤波器对全光OFDM系统抗色散能力的提升

4.3.1 基于高斯型滤波器的全光OFDM系统

4.3.2 基于高斯型与sinc型滤波器的系统抗色散能力的对比

4.3.3 仿真分析

4.4 本章小结

第五章 一种提高全光OFDM系统抗FWM效应能力的方法

5.1 引言

5.2 插入GI的全光OFDM系统

5.2.1 全光OFDM系统插入GI方法

5.2.2 插入GI后的全光OFDM系统的最佳接收

5.3 通过对子载波进行分组时延从而提高系统抗FWM效应的能力

5.3.1 对插入GI的子载波分组时延从而降低FWM效应影响的原理

5.3.2 仿真系统的搭建与设计

5.3.3 仿真结果的分析

5.4 本章小结

第六章 全文总结与展望

6.1 总结

6.2 未来相关工作展望

参考文献

附录1: 缩略词列表

附录2: 仿真程序的可靠性验证

致谢

攻读学位期间发表的学术成果

#### （4）光子毫米波/太赫兹波通信理论与关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 光子毫米波/太赫兹波生成与RoF传输

1.2.2 毫米波/太赫兹的波束追踪及定位

1.3 论文的课题来源和创新点

1.4 论文的主要研究内容和结构安排

第二章 光载无线系统的理论研究和关键技术介绍

2.1 光子毫米波/太赫兹波通信系统

2.1.1 毫米波/太赫兹波生成技术

2.1.2 毫米波/太赫兹波接收技术

2.2 信号调制方式

2.2.1 调制解调技术及相关器件

2.2.2 数字信号处理技术

2.3 毫米波/太赫兹信号的波束赋形与追踪定位

2.3.1 自适应高频天线波束赋形技术

2.3.2 基于机器学习的精密室内定位技术

2.4 本章小结

第三章 基于电吸收调制激光器的平坦化光频梳源毫米波系统

3.1 引言

3.2 基于EML和相位调制器级联生成光频梳的原理分析

3.2.1 平顶化脉冲串的产生原理

3.2.2 基于电吸收效应的强度调制器

3.2.3 基于EML和相位调制器级联的光频梳生成结构

3.3 基于EML和相位调制器生成最佳工作范围的仿真分析

3.4 平坦化光频梳源生成系统搭建和实验结果

3.4.1 实验装置

3.4.2 实验结果讨论

3.5 本章小结

第四章 D波段矢量毫米波生成技术及在RoF系统中的传输与探测

4.1 引言

4.2 基于强度调制器的D波段SSB矢量毫米波的生成系统

4.2.1 基于单驱动MZM产生光频梳原理

4.2.2 基于推挽MZM实现单边带调制技术

4.2.3 系统方案与实验装置

4.2.4 实验结果分析

4.3 基于I/Q调制器的D波段SSB矢量毫米波的生成系统

4.3.1 光载波抑制的原理分析与仿真

4.3.2 基于I/Q调制器实现单边带调制技术

4.3.3 系统方案与实验架构

4.3.4 实验结果分析与讨论

4.4 本章小结

第五章 基于强度调制器的自适应N~2-QAMW波段矢量毫米波生成技术

5.1 引言

5.2 基于单个强度调制器实现光子倍频信号产生方案

5.3 N~2-QAM调制格式生成原理

5.3.1 N~2-QAM格式的生成条件

5.3.2 N~2-QAM实现的公式推导

5.4 N~2-QAMW波段矢量倍频毫米波生成的实验装置

5.5 实验结果分析与讨论

5.6 本章小结

第六章 毫米波与太赫兹波的全波段发射与波束追踪定位

6.1 引言

6.2 基于光混频器的毫米波与太赫兹波全波段无线发射机

6.2.1 全波段无线电波波发射机实验装置

6.2.2 实验结果讨论

第七章 总结与展望

7.1 论文工作总结

7.2 未来工作展望

参考文献

图目录

附录一 缩略语列表

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （5）高重频掺钬光纤激光器及其大气传输特性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 掺钬光纤激光器概述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 光纤激光大气传输研究进展及发展趋势

1.4 本文的章节安排

第2章 高重频掺钬锁模光纤激光产生及大气传输基本理论

2.1 钬离子能级结构及泵浦原理

2.1.1 掺钬光纤能级结构与泵浦原理

2.1.2 铥钬共掺光纤能级结构与泵浦原理

2.2 高重频锁模光纤激光器理论模型及结构

2.2.1 被动锁模光纤激光器

2.2.2 主动锁模光纤激光器

2.3 光纤激光大气传输特性理论分析

2.3.1 大气湍流信道模拟系统原理

2.3.2 烟雾信道模拟系统原理

2.3.3 光纤激光大气传输关键指标

2.4 本章小结

第3章 2μm多孤子锁模脉冲特性研究

3.1 引言

3.2 2μm单孤子锁模脉冲

3.2.1 负色散区掺钬基频传统孤子脉冲产生

3.2.2 近零色散区基频色散管理孤子产生

3.3 2μm多孤子锁模脉冲

3.3.1 强度不均的多孤子脉冲

3.3.2 多孤子脉冲聚束

3.4 本章小结

第4章 高重频掺钬锁模脉冲产生及数字调制

4.1 引言

4.2 高重频掺钬主动锁模光纤激光产生

4.2.1 掺钬主动锁模光纤激光泵浦优化

4.2.2 基于NPR滤波效应的高重频掺钬主动锁模光纤激光器

4.2.3 基于F-P滤波器的高重频掺钬主动锁模光纤激光器

4.3 高重频掺钬主动锁模脉冲同步数字调制/解调技术

4.4 本章小结

第5章 主动锁模重频控制及多波长产生研究

5.1 引言

5.2 高重频锁模脉冲噪声抑制及重频控制

5.2.1 高阶谐波锁模脉冲超模噪声抑制

5.2.2 锁模脉冲重频控制研究

5.3 2μm多波长主动锁模脉冲产生

5.4 本章小结

第6章 掺钬光纤激光大气传输特性研究

6.1 引言

6.2 掺钬锁模光纤激光湍流信道传输特性研究

6.3 掺钬锁模光纤激光烟雾信道传输特性研究

6.3.1 室内烟雾信道模拟装置标定

6.3.2 1.55μm与2.04μm激光载波烟信道传输特性对比

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 总结及创新点

7.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间取得的成果

致谢

#### （6）面向5G移动前传的数字与模拟光纤传输关键技术（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 光纤承载的无线接入网研究背景

1.2 光纤前传关键问题及研究现状

1.3 本论文的研究内容和创新点

1.4 本文的结构安排

参考文献

第二章 高可靠CPRI数字传输与压缩技术

2.1 基于跃变PAM4 调制格式的低误码传输技术

2.2 基于椭圆滤波重采样的前传数据压缩

2.3 CPRI前传FPGA系统仿真及时延验证

2.4 本章小结

参考文献

第三章 针对e CPRI数字前传的弹性量化精度技术

3.1 针对无线信号质量多样性的灵活量化精度技术

3.2 负载自适应的链路弹性容量方案

3.3 基于无线衰落补偿的量化噪声抑制技术

3.4 本章小结

参考文献

第四章 承载MIMO信号的模拟光纤传输技术

4.1 基于片段时分复用的模拟前传传输技术

4.2 无中频变换的基带MIMO交织时分复用方案

4.3 本章小结

参考文献

第五章 数字与模拟前传集成传输

5.1 零点填充技术原理及信号质量分析

5.2 实验系统与结果分析

5.3 本章小结

参考文献

第六章 总结和展望

6.1 工作总结

6.2 工作展望

附录 缩略语

致谢

攻读博士学位期间已发表的论文

攻读博士学位期间申请的发明专利

攻读博士学位期间参与的科研项目

#### （7）光纤传输系统中随机分布式散射的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 研究现状

1.3 现有研究存在的问题

1.4 研究内容与意义

1.5 本文组织结构

2 光纤散射的理论模型及应用

2.1 瑞利散射的原理及理论模型

2.2 光纤布里渊散射的原理及理论模型

2.3 光纤拉曼散射和拉曼放大的基本原理和模型

2.4 本章小结

3 光纤后向散射对单纤双向光纤通信系统影响的研究

3.1 典型单纤双向系统及其问题

3.2 光纤后向散射的特性

3.3 后向散射对上行信号误码率的影响

3.4 本章小结

4 单纤双向系统中后向瑞利散射噪声抑制的研究

4.1 单纤双向PON的实现及其问题

4.2 一种基于正交编码的单纤双向PON架构

4.3 基于正交编码的单纤双向PON性能测试

4.4 本章小结

5 基于香农极限理论的OTDR性能分析与动态范围提升方法

5.1 OTDR系统架构

5.2 OTDR实现光纤损耗测试的数学模型

5.3 基于香农极限理论的OTDR性能分析

5.4 基于线性调频信号和电域频分复用的大动态范围OTDR

5.5 本章小结

6 光纤布里渊散射的改进模型

6.1 布里渊散射与瑞利散射的改进功率耦合模型

6.2 改进功率耦合模型的实验验证

6.3 本章小结

7 光纤拉曼放大系统噪声功率谱模型和光场传输模型的研究

7.1 基于拉曼放大的光纤通信系统

7.2 分布式光纤拉曼放大系统中随机分布式噪声的精确建模

7.3 分布式光纤拉曼传输系统的信号光场传输模型

7.4 本章小结

8 总结与展望

8.1 论文总结

8.2 工作展望

致谢

参考文献

附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录

附录2 缩略词中英文对照表

#### （8）新型超高速、超大容量光纤通信系统架构的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题的研究意义

1.2 光纤通信的兴起与发展

1.3 超高速、超大容量光纤通信系统架构的研究背景及现状

1.4 超高速、超大容量光纤通信系统架构中的关键技术

1.5 论文的主要工作和结构安排

2 相干光超大容量光纤传输系统架构的研究与实验

2.1 引言

2.2 相干光超大容量光纤传输系统架构中的关键技术研究

2.3 100Tbit/s相干光DFT-S OFDM单模光纤传输系统实验

2.4 200Tbit/s相干光DFT-S OFDM少模光纤传输系统实验

2.5 560Tbit/s相干光DFT-S OFDM单模7 芯光纤传输系统实验

2.6 1Pbit/s相干光DFT-S OFDM单模19 芯光纤传输系统实验

2.7 本章小节及主要创新点

3 超高速PAM-4调制城域网系统架构的研究与实验

3.1 引言

3.2 超高速PAM-4调制城域网系统架构中的新型收发技术研究

3.3 双二进制编码PAM-4信号单模光纤传输实验

3.4 基于神经网络接收算法的PAM-4信号单模光纤传输实验

3.5 本章小节及主要创新点

4 超大容量相干WDM-PON系统架构的研究与实验

4.1 引言

4.2 适用于接入网的相干调制解调技术及波分复用架构的研究

4.3 基于新型简化相干结构的UDWDM-PON实验

4.4 基于经典相干结构的实时UDWDM-PON实验

4.5 本章小节及主要创新点

5 总结与展望

致谢

参考文献

附录1 攻读博士学位期间发表论文目录

附录2 攻读博士学位期间发表的专利目录

附录3 攻读博士学位期间参与项目

附录4 论文中英文缩写简表

附录5 1Pbit/s系统实验平台及第三方检测报告

#### （9）宽带光接入系统中新型调制格式的收发及传输性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 宽带光接入系统

1.2.2 新型调制格式

1.3 主要研究工作

2 新型调制解调在宽带光接入系统中的应用特性

2.1 宽带光接入系统技术研究

2.1.1 光纤接入技术

2.1.2 自由空间光接入技术

2.1.3 光纤承载射频接入技术

2.2 新型调制解调技术

2.2.1 双二进制调制与解调

2.2.2 脉冲幅度调制与解调

2.2.3 正交幅度调制与解调

2.2.4 正交频分复用调制与解调

2.3 小结

3 双二进制接入系统的收发及传输性能研究

3.1 双二进制光纤接入系统性能研究

3.2 DP-DB光纤融合FSO接入系统性能研究

3.3 不同光放大方案的DP-DB FSO接入系统性能研究

3.4 小结

4 PAM及OFDM接入系统的收发及传输性能研究

4.1 PAM信号及OFDM信号概述

4.2 8PAM光纤接入系统性能研究

4.3 32QAM-OFDM-PON接入系统性能研究

4.4 小结

5 总结与展望

5.1 论文工作总结

5.2 展望

参考文献

附录 缩写词表

攻读学位期间发表论文及研究成果清单

攻读学位发表学术论文

攻读学位期间科研项目

攻读学位期间获奖情况

攻读学位期间申请发明专利情况

其他

致谢

#### （10）基于DWDM技术的邯郸永年本地二平面设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 DWDM国内外研究现状

1.3 论文结构及内容安排

第2章 DWDM技术介绍

2.1 DWDM技术简介

2.2 常见通信传输技术对比

2.3 DWDM原理概述

2.3.1 DWDM技术原理

2.3.2 DWDM技术优缺点

2.4 DWDM的组网关键技术

2.4.1 DWDM网络结构

2.4.2 DWDM组网设计

2.5 本章小结

第3章 基于DWDM技术的邯郸永年本地网二平面总体设计

3.1 城域本地网概述

3.2 工程实施的背景与必要性

3.3 现有网络及业务现状简要说明

3.3.1 固网业务传输系统现状

3.3.2 移动网传输系统现状

3.4 系统需求分析

3.4.1 固网系统业务需求分析

3.4.2 移动网系统业务需求分析

3.5 本工程设计

3.5.1 波道配置

3.5.2 节点类型选取

3.6 DWDM网络保护方案

3.7 DWDM网络监控的实现方案

3.7.1 全网网元ID规划

3.7.2 DWDM网络监控通道的实现

3.8 本章小结

第4章 邯郸永年DWDM系统二平面建设的实施

4.1 设备选型

4.2 ID及波道配置

4.3 DWDM模块配置

4.4 单站配置示例

4.5 永年DWDM网络放大单元收光功率理想值计算

4.6 永年DWDM网络放大单元系统调测

4.7 本章小结

第5章 网络性能测试与总体评价

5.1 网络性能测试

5.2 10 GE通道性能测试

5.2.1 测试概述

5.2.2 测试方法和结果分析

5.3 10 GE单波道保护测试

5.3.1 测试概述

5.3.2 测试方法和结果分析

5.4 OSC监控通道保护测试

5.4.1 测试概述

5.4.2 测试方法和结果分析

5.5 网络总体评价

5.6 小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表论文和参加科研情况

致谢

作者简介

### 四、Transmission of 2.5 Gb/s WDM Channels Spaced at 5 GHz over 480 km of Single-Mode Fiber（论文参考文献）

- [1]光载射频信号处理若干技术及应用研究[D]. 陈光. 北京邮电大学, 2021(01)

- [2]基于概率成形的新型编码调制关键技术研究[D]. 任建新. 北京邮电大学, 2021(01)

- [3]全光OFDM系统中的光学传输损伤及其抑制[D]. 于超. 北京邮电大学, 2021(01)

- [4]光子毫米波/太赫兹波通信理论与关键技术研究[D]. 李依桐. 北京邮电大学, 2021(01)

- [5]高重频掺钬光纤激光器及其大气传输特性研究[D]. 林鹏. 长春理工大学, 2021(01)

- [6]面向5G移动前传的数字与模拟光纤传输关键技术[D]. 李隆胜. 上海交通大学, 2020(01)

- [7]光纤传输系统中随机分布式散射的研究与应用[D]. 冯其光. 华中科技大学, 2020(01)

- [8]新型超高速、超大容量光纤通信系统架构的研究[D]. 罗鸣. 华中科技大学, 2020

- [9]宽带光接入系统中新型调制格式的收发及传输性能研究[D]. 龙颖. 重庆三峡学院, 2020(01)

- [10]基于DWDM技术的邯郸永年本地二平面设计与实现[D]. 乔铮. 河北工程大学, 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c9d045921459e263a4212a6.html