# 高速电主轴在线动平衡补偿技术研究

### 论文摘要

高速电主轴,是高速加工的重要部件,是先进制造的需求。其在高转速下,容易产生振动,从而对回转系统或整个系统产生破坏,因此,必须进行平衡措施以减少不平衡振动。本课题主要研究高速电主轴的在线动平衡补偿技术,以德国GMN公司电主轴系统HC120cg—22000/6为例,设计一套新型的高速电主轴在线动平衡补偿装置,创新性地提出一种“实时节能”补偿的概念,为寻求解决动平衡问题的新方法提供新思路,指导企业增加效益。我们所做工作的主要内容包括以下:一、分析动平衡的相关理论研究基础,尤其是现有各种动平衡头的工作原理及技术特点,找出各自的不足与优势,为此次高速电主轴动平衡设计提供理论依据和设计基础。二、设计动平衡装置实验方案。基本思路:首先,基于间接在线动平衡头的设计思想,利用电磁场的耦合作用,无接触地在加重平面处形成一个具有相同幅值和相位的径向电磁力,使该电磁力与所需的离心力等效,以实现在线实时精密补偿;考虑到此时空旋转电磁力能耗大、机械结构内应力大的缺点,接着,基于混合型在线动平衡头的设计思想,应用电磁混合型动平衡头的工作原理,运用影响系数法控制策略,在平衡头上利用旋转极坐标合成矢量力,实现转子系统质量再分布,使得转子质心落在旋转中心上;同时,时空旋转电磁力消失,转子系统在极坐标合成力的作用下实现最终动平衡。三、利用Pro/Engneer3.0工程软件,建立此高速电主轴动平衡装置三维实体几何模型,分别计算出整个主轴系统的质量、质心位置及转动惯量,进行整体模型的虚拟装配。四、以建立好的几何模型为基础,借助Mech/Pro接口模块在ADAMS工程软件中建立运动仿真模型,并通过仿真分析,证明该平衡装置能够实现预期的动平衡效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 课题的来源

- 1.2 课题研究的目的

- 1.3 课题研究的意义

- 1.4 动平衡的研究现状

- 1.5 关于高速电主轴的论述

- 1.5.1 电主轴的结构特点

- 1.5.2 高速电主轴的主要技术难点

- 1.6 关于仿真的一般论述

- 1.7 课题研究的内容及预计达到的目标

- 2. 动平衡的理论研究基础

- 2.1 转子的分类

- 2.1.1 临界转速

- 2.1.2 转子分类

- 2.2 转子故障的分类

- 2.3 转子动平衡的动力学基础

- 2.3.1 静不平衡与动不平衡

- 2.3.2 刚性转子的平衡

- 2.3.3 挠性转子的平衡

- 2.4 现有动平衡技术分析

- 2.4.1 直接在线动平衡装置

- 2.4.2 间接在线动平衡装置

- 2.4.3 混合型在线动平衡装置

- 2.5 本章小结

- 3. 高速电主轴在线动平衡装置设计

- 3.1 电主轴主要技术参数及本设计的选型

- 3.2 动平衡装置设计

- 3.2.1 总体模型设计

- 3.2.2 动平衡装置结构设计

- 3.2.3 a-a 截面工作原理

- 3.2.4 b-b/c-c 截面工作原理

- 3.3 传感器选用

- 3.4 本章小结

- 4. 高速电主轴系统的建模与虚拟装配

- 4.1 软件平台

- 4.1.1 Pro/E 简介

- 4.1.2 Pro/E 基本特性

- 4.1.3 Pro/E 基本功能

- 4.2 高速电主轴系统3D 实体模型的建立

- 4.3 HC120cg—22000/6 电主轴系统的虚拟装配

- 4.3.1 Pro/E 中的装配模块

- 4.3.2 HC120cg—22000/6 电主轴系统装配模型的特点

- 4.3.3 基于基础件的主轴的装配模型

- 4.4 计算各零部件的质量、质心位置及转动惯量

- 4.5 本章小结

- 5. 模型仿真及平衡块的优化

- 5.1 ADAMS 软件简介

- 5.2 MECHANISM/Pro 模块简介

- 5.3 电主轴 ADAMS 模型仿真

- 5.3.1 传送模型

- 5.3.2 约束的确定

- 5.3.3 在动力系统模型中添加传感器

- 5.3.4 确定输入输出变量

- 5.3.5 动画仿真

- 5.4 在线动平衡头仿真优化

- 5.4.1 ADAMS 的优化仿真功能介绍

- 5.4.2 时空旋转电磁力补偿仿真

- 5.4.3 电主轴最终动平衡补偿仿真

- 5.5 结果分析

- 5.6 本章小结

- 6. 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].矢量法现场动平衡研究[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [2].海洋石油现场动平衡技术的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [3].液体大幅晃动中的动平衡位置研究[J]. 振动与冲击 2020(09)

- [4].现场风机动平衡应用[J]. 设备管理与维修 2020(05)

- [5].现场动平衡技术在设备检修中的应用[J]. 设备管理与维修 2020(07)

- [6].一种环保机械设备轴承动平衡检测系统的设计[J]. 电子制作 2020(11)

- [7].如何提高155/165型轮胎动平衡合格率[J]. 时代汽车 2020(09)

- [8].天然气离心压缩机现场动平衡调整方法[J]. 石油管材与仪器 2020(04)

- [9].涨套式动平衡芯轴的设计及制作工艺[J]. 风机技术 2020(S1)

- [10].山东齐鲁石化汽机动平衡分析[J]. 电站系统工程 2020(05)

- [11].基于系统固有特性参数在现场动平衡中的研究与应用[J]. 冶金动力 2020(09)

- [12].现场动平衡技术在风机检修中的应用探究[J]. 科技经济导刊 2020(28)

- [13].单面动平衡检测及监测系统[J]. 光电技术应用 2019(06)

- [14].高速主轴动平衡技术研究现状[J]. 机电工程 2017(05)

- [15].造纸机械旋转件动平衡技术的发展与应用[J]. 黑龙江造纸 2017(02)

- [16].SOLIDWORKS Motion在动平衡设计仿真中的应用[J]. 智能制造 2016(Z1)

- [17].烟机现场动平衡技术应用[J]. 中国设备工程 2016(04)

- [18].石化生产中风机现场动平衡技术的研究及应用[J]. 山东化工 2016(12)

- [19].造纸机械旋转件现场动平衡技术探究[J]. 科技展望 2015(03)

- [20].曲轴动平衡工艺及影响因素分析[J]. 装备制造技术 2015(01)

- [21].卫生部“吃动平衡 走向健康”2012年项目启动[J]. 中老年保健 2012(05)

- [22].动平衡技术在化工强腐蚀装置的运用[J]. 冶金动力 2020(11)

- [23].吃动平衡读懂6000步[J]. 中国石油企业 2016(09)

- [24].吃动平衡[J]. 食品与生活 2016(06)

- [25].吃动平衡走向健康[J]. 晚霞 2011(01)

- [26].动平衡技术的现场应用及分析[J]. 河南科技 2014(06)

- [27].全矢动平衡方法在卧螺离心机上的应用研究[J]. 机械设计与制造 2014(09)

- [28].离心压缩机现场动平衡[J]. 风机技术 2014(S1)

- [29].现场动平衡技术在天钢风机动平衡校正中的应用[J]. 天津冶金 2014(04)

- [30].现场动平衡技术在风机上的应用[J]. 设备管理与维修 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ca16e3c2d3b85408b966343.html