# 基于TD-SCDMA核电专网的短消息接收解决方案

### 论文摘要

为了加快核电事业的发展，在核电站建立有效的、安全的、可靠的通信系统非常必要。随着无线通信技术的迅速发展，目前核电站中的通信系统已经远远不能满足自身发展的需求。因此，必须寻求一种合适的通信技术为核电事业服务。第三代移动通信技术TD-SCDMA能够提供集语音通信、数据通信、视频监控等于一体的多业务平台，在核电通信网络的建设中有非常广泛的应用前景。本文首先介绍了核电站无线通信系统的发展现状，并说明了核电站环境对无线通信技术的特殊要求。其次，通过对几种无线通信技术的对比，依次分析了其应用于核电行业的优势与不足，重点对TD-SCDMA技术的发展、关键技术及应用优势进行了介绍。在此基础上，本文设计了基于TD-SCDMA技术的核电专网，对专网的组成、设计原则和功能特色都做了详细介绍。之后，结合TD-SCDMA技术和核电通信环境的特点，本文将TD-SCDMA技术应用于核电行业，研究了适合核电通信的解决方案，具体包括零发射解决方案和短消息接收解决方案，并详细描述了解决方案的流程化实现和模块化实现。最终设计了若干测试用例，并通过测试对方案的可行性进行了验证分析。测试结果表明，课题成功完成了TD-SCDMA核电专网的方案设计、模块实现以及部分软硬件的联调测试工作，并将研究结果应用到了小型化的专用通信设备中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 无线通信在核电站的发展现状

- 1.1.2 核电站无线通信技术的要求

- 1.2 课题研究意义

- 1.3 本文的主要内容及安排

- 1.3.1 研究的主要内容与创新点

- 1.3.2 论文章节安排

- 2 课题的技术支持与对比

- 2.1 无线通信技术比较

- 2.2 TD-SCDMA技术介绍

- 2.2.1 TD-SCDMA 技术发展

- 2.2.2 TD-SCDMA关键技术

- 2.2.3 TD-SCDMA技术应用优势

- 2.3 本章小结

- 3 TD-SCDMA核电专网整体设计

- 3.1 基于TD-SCDMA的核电专网设计

- 3.1.1 TD-SCDMA核电专网的组成

- 3.1.2 专网的设计原则

- 3.1.3 专网的功能特色

- 3.2 本文预实现的专网功能

- 3.3 本章小结

- 4 TD-SCDMA核电专网解决方案

- 4.1 零发射小区解决方案

- 4.1.1 方案1：借用现在的IE标识

- 4.1.2 方案2：增加AREAID字段

- 4.1.3 方案3：使用SIB1中的保留字段

- 4.1.4 方案4：使用SIB3中的字段

- 4.1.5 零发射小区解决方案总结

- 4.2 零发射小区接收短消息解决方案

- 4.2.1 短消息业务相关概念描述

- 4.2.2 传统接收短消息流程

- 4.2.3 零发射小区接收短消息流程

- 4.3 短消息发送系统流程

- 4.3.1 方案1：Iu接口增加消息SMS Transfer

- 4.3.2 方案2：采用RNC模拟UE的方式

- 4.4 本章小结

- 5 核岛区通信解决方案的实现

- 5.1 解决方案实现平台

- 5.1.1 硬件实现平台

- 5.1.2 软件实现平台

- 5.2 RNC侧模块化流程实现

- 5.2.1 模块功能介绍

- 5.2.2 模块功能实现

- 5.2.3 模块化流程实现

- 5.3 对现有接口影响

- 5.4 本章小结

- 6 测试与分析

- 6.1 测试环境搭建

- 6.1.1 硬件测试环境配置

- 6.1.2 软件测试环境VxWorks

- 6.2 测试方法

- 6.3 相关测试用例设计

- 6.4 测试结果与分析

- 6.5 本章小结

- 7 结论

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].无线通信航标灯系统的结构、原理、运行及管理[J]. 石家庄理工职业学院学术研究 2015(03)

- [2].浅谈无线通信技术的应用及发展[J]. 中国新通信 2019(22)

- [3].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2019(24)

- [4].关于5G无线通信技术概念及相关应用探讨[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(24)

- [5].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用研究[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [6].关于地铁无线通信技术的分析与探究[J]. 数字通信世界 2020(01)

- [7].浅谈无线通信技术在电力通信中的应用[J]. 通讯世界 2020(01)

- [8].大数据背景下无线通信技术的发展趋势[J]. 通讯世界 2020(02)

- [9].大数据下的无线通信技术[J]. 中国新通信 2020(03)

- [10].《无线通信技术》2019年总目录[J]. 无线通信技术 2019(04)

- [11].地铁中的无线通信系统及其制式[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [12].短距离无线通信技术及其融合发展研究[J]. 中国新通信 2020(05)

- [13].ZigBee无线通信技术及其应用研究[J]. 数字技术与应用 2020(03)

- [14].基于5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(07)

- [15].无线通信技术发展下探讨射频功率放大器线性化技术的应用[J]. 数字技术与应用 2020(06)

- [16].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用分析[J]. 信息记录材料 2020(05)

- [17].5G无线通信技术概念及在冶金工程中的应用分析[J]. 冶金管理 2020(13)

- [18].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(15)

- [19].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(12)

- [20].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(16)

- [21].5G无线通信概念及应用的思考[J]. 中国信息化 2020(08)

- [22].无线通信技术的发展趋势阐述[J]. 电子元器件与信息技术 2020(08)

- [23].浅谈无线通信技术的发展趋势[J]. 数字技术与应用 2018(10)

- [24].浅谈无线通信技术的发展趋势[J]. 数字技术与应用 2018(11)

- [25].试论5G无线通信技术的应用前景[J]. 电子世界 2019(01)

- [26].论现代无线通信技术的现状与发展研究[J]. 数字通信世界 2019(02)

- [27].无线通信工程的特点、现状、发展研究[J]. 信息技术与信息化 2019(02)

- [28].无线通信技术的现状与发展[J]. 农家参谋 2019(08)

- [29].无线通信工程和维护的研究方式与分析过程[J]. 科技资讯 2019(15)

- [30].无线通信工程和维护的研究方式与分析过程[J]. 中国新通信 2019(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ccd46fbed8cc653f66daa00.html