# 纤维素改性耐盐性高吸水树脂的合成及性能研究

### 论文摘要

纤维素是地球上最丰富的天然资源，以其可再生性和丰富的含量以及无毒、可降解、对环境友好的特点受到各国研究人员的关注。相应的纤维素改性高吸水树脂的研发也逐渐受到重视，但是目前的研究报道中，该类产品普遍存在吸水倍率低、耐盐性差的缺点。为了得到耐盐性强、生物降解性能高的高吸水树脂，本文选用不同的聚合单体，与羧甲基纤维素(CMC)进行接枝共聚反应，将阴离子、阳离子和非离子等不同的亲水基团引入到树脂分子中，使树脂亲水基团多样化；研究不同聚合方法下各种反应因素(比如单体比例、CMC用量、反应体系pH值、以及交联剂和引发剂等等)对反应过程和树脂产物性能的影响，探寻优化的工艺条件，合成耐盐性好的高吸水树脂产品，并对其生物降解性能和实际应用性能进行测试。 将CMC与丙烯酰胺(AM)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(MAETAC)接枝共聚，创新合成了分子中同时含有阳离子和非离子亲水基团的纤维素改性阳离子型高吸水树脂。比较了水溶液聚合法、反相悬浮聚合法以及微波辐射法等三种合成方法对树脂性能的影响，分别得出三种方法的优化合成工艺条件。研究发现，反相悬浮聚合法合成的树脂(ICAM)性能优于另外两种方法，其吸蒸馏水倍率为657g／g，吸自来水倍率为273g／g，吸0.9％NaCl溶液倍率为116g／g。 将CMC与丙烯酸(AA)、AM和MAETAC接枝共聚，创新合成了分子中同时含有阴离子、阳离子和非离子亲水基团的纤维素改性两性离子型高吸水树脂。比较了水溶液聚合法、反相悬浮聚合法以及微波辐射法等三种合成方法对树脂性能的影响，分别得出三种方法的优化合成工艺条件。研究发现，反相悬浮聚合法合成的树脂(ICAAM)性能优于另外两种方法，其吸蒸馏水倍率为2184g／g，吸自来水倍率为670g／g，吸0.9％NaCl溶液倍率为197g／g。 本文合成的纤维素改性高吸水树脂的溶胀现象符合Flory膨胀理论，在电解质溶液中，随着溶液浓度增加，树脂吸水性能下降，对于相同浓度的电解质溶液，金属离子所带电荷数越大，树脂的吸收性能越低。树脂在中性范围内使用，能发挥较高吸水性能，强酸性或强碱性条件下，吸水性能下降。树脂的吸收性能受温度的影响较小，可以在较宽温度范围内使用。粒径大小影响树脂的吸水性能，粒径范围在80～120目之间的树脂颗粒具有较高的吸水倍率和吸水速度。树脂的重复吸水性能和保水性能均较好。 研究发现，本文合成的树脂在蒸馏水、自来水以及0.9％NaCl溶液中的吸水性能

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 高吸水树脂的分类

- 1.1.1 淀粉系高吸水树脂

- 1.1.2 合成树脂系高吸水树脂

- 1.1.3 纤维素系高吸水树脂

- 1.2 高吸水树脂合成方法

- 1.2.1 液相均相体系法

- 1.2.2 液相非均相体系法

- 1.3 高吸水树脂发展现状

- 1.4 高吸水树脂耐盐性改进方法

- 1.4.1 SAP吸水过程

- 1.4.2 溶液对SAP吸水能力的影响

- 1.4.3 高吸水树脂耐盐性的改进方法

- 1.5 课题研究内容及意义

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 研究意义

- 第二章 水溶液法合成SCAM树脂及性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要原料及仪器

- 2.2.2 合成方法

- 2.2.3 产物表征

- 2.2.4 性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 产物表征

- 2.3.2 合成工艺研究

- 2.3.3 性能研究

- 2.4 小结

- 第三章 反相悬浮法合成ICAM树脂及性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要原料及仪器

- 3.2.2 合成方法

- 3.2.3 产物表征

- 3.2.4 性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 产物表征

- 3.3.2 合成工艺研究

- 3.3.3 性能研究

- 3.4 小结

- 第四章 水溶液法合成SCAAM树脂及性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料及仪器

- 4.2.2 合成方法

- 4.2.3 产物表征

- 4.2.4 性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 产物表征

- 4.3.2 合成工艺研究

- 4.3.3 性能研究

- 4.4 结论

- 第五章 反相悬浮法合成ICAAM树脂及性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 主要原料及仪器

- 5.2.2 合成方法

- 5.2.3 产物表征

- 5.2.4 性能测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 产物表征

- 5.3.2 合成工艺研究

- 5.3.3 性能测试

- 5.4 结论

- 第六章 微波辐射法合成MCAM和MCAAM树脂及性能研究

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 主要原料及仪器

- 6.2.2 合成方法

- 6.2.3 产物表征

- 6.2.4 性能测试

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 产物表征

- 6.3.2 合成工艺研究

- 6.3.3 性能研究

- 6.4 小结

- 第七章 纤维素改性高吸水树脂的生物降解性能研究

- 7.1 引言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 主要原料

- 7.2.1 微生物降解实验

- 7.2.2 土壤掩埋降解实验

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 纤维素改性高吸水树脂的微生物降解性能

- 7.3.2 纤维素改性高吸水树脂的土壤掩埋降解性能

- 7.4 小结

- 第八章 应用实验

- 8.1 引言

- 8.2 实验部分

- 8.2.1 主要原料

- 8.2.2 实验方法

- 8.3 结果与讨论

- 8.3.1 不同树脂吸水性能比较

- 8.3.2 人工尿溶液应用实验

- 8.3.3 人工血溶液应用实验

- 8.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录1：纤维素改性高吸水树脂红外光谱图

- 附录2：作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].KCl-NaCl-MgCl_2熔盐体系的脱水及吸水性能试验研究[J]. 湿法冶金 2020(02)

- [2].一种磷类防火涂料对花旗松力学性能和吸水性能的影响[J]. 建筑技术 2020(03)

- [3].碳纳米管复合聚丙烯酸钠的制备及吸水性能[J]. 应用化学 2017(03)

- [4].水解度对聚丙烯酰胺树脂吸水性能的影响[J]. 科学技术创新 2020(31)

- [5].陶粒对混凝土结构及毛细吸水性能的影响(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(07)

- [6].川渝输气管外壁3PE防蚀层的吸水性能[J]. 材料保护 2013(08)

- [7].改善泡沫混凝土吸水性能的研究[J]. 建材技术与应用 2011(06)

- [8].聚乳酸/麦秸秆纤维复合材料力学及吸水性能研究[J]. 中国塑料 2018(08)

- [9].PMMA/OMMT复合材料抗吸水性能研究[J]. 科技资讯 2010(01)

- [10].魔芋辐照接枝丙烯酸及其产物吸水性能的研究[J]. 核农学报 2008(05)

- [11].静电纺超吸水纤维毡的制备及其吸水性能分析[J]. 纺织科学与工程学报 2020(01)

- [12].陶粒不同压力状态下吸水性能的试验研究[J]. 混凝土 2013(11)

- [13].短期持压载荷对高强混凝土毛细吸水性能的影响[J]. 建筑材料学报 2020(03)

- [14].无卤阻燃电缆吸水性能测试方法探讨[J]. 通信电源技术 2019(04)

- [15].多孔介质材料表面孔隙特性对吸水性能影响分析研究[J]. 流体机械 2012(05)

- [16].方钠石的合成及其吸水性能研究[J]. 化学工程与装备 2008(10)

- [17].砖石质文物表面吸水性能检测初探[J]. 文博 2016(01)

- [18].卷烟纸吸水性的影响因素[J]. 造纸装备及材料 2019(02)

- [19].肥料对不同粒径保水剂吸水性能的影响[J]. 北方园艺 2015(03)

- [20].提高吸水滤纸的湿强度和吸水性能的试验研究[J]. 天津造纸 2015(03)

- [21].明胶海绵吸水性能的研究[J]. 明胶科学与技术 2014(01)

- [22].鞣制对羊革吸水性能的影响[J]. 中国皮革 2009(19)

- [23].工艺条件对MMT/SVS-AM复合材料吸水性能的影响[J]. 化学与粘合 2008(06)

- [24].聚氨酯型吸水膨胀橡胶的制备及性能研究[J]. 陕西科技大学学报 2018(04)

- [25].淀粉糊化用水量对高吸水树脂吸水性能影响的研究[J]. 功能材料 2011(S1)

- [26].3种丙烯酸系列高吸水树脂的吸水性能[J]. 应用化学 2013(11)

- [27].淀粉的链结构及聚集态对高吸水树脂吸水性能的影响研究综述[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [28].测试分析Coolmax织物吸水性能[J]. 广西纺织科技 2010(01)

- [29].保水剂重复吸水性能的比较研究[J]. 中国农业科技导报 2010(03)

- [30].疏水剂对水泥浆体早期水化和吸水性能的影响[J]. 武汉理工大学学报 2010(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ccd65c78d24b12cfaee5eaa.html