# 生化—膜法处理皂素生产废水的应用基础研究

### 论文摘要

皂素生产废水是一种色度大（10000倍）,酸性强（pH＜1）,污染物浓度高(CODcr在20000-60000mg/L)的有机废水,由于废水具有这些特点而使其治理难度特别大,处理费用高。目前尚无较好的处理方法,大多数生产企业将废水直接排放,对周围的水体及土壤造成很大程度的污染。因此,皂素生产废水已成为废水处理行业的又一难点。本文采用白腐真菌—壳聚糖膜组合工艺法处理皂素生产废水,考察了白腐真菌、壳聚糖膜处理皂素生产废水的工艺参数,并具体研究了壳聚糖膜的制备,通过交联、共混等手段对壳聚糖膜进行改性。白腐真菌对难降解污染物的特殊降解已引起了世界范围内的普遍关注,它对污染物的降解由细胞内和细胞外两个过程组成。论文采用单因素寻优方法考察了皂素生产废水的初始浓度、pH以及白腐真菌培养时间对降解皂素生产废水的影响。结果表明,将皂素生产废水稀释5倍,调节pH到4.5,待菌种液体培养2天后加入废水,处理效果显著:CODCr去除率达到85%;糖份去除率达到90%以上。以壳聚糖为膜材料,滤纸为支撑体,用相转化法制备超滤膜,研究了交联、共混对壳聚糖膜性能的影响,通过控制成膜工艺制备强度高、分离性能好的壳聚糖超滤膜,研究了制备条件及操作条件对分离效果的影响。实验采用壳聚糖超滤膜处理生化后的皂素生产废水,实验结果表明:超滤膜对CODCr的去除率为53.2%以上,对色度的去除率为84%以上。通过对不同操作压力下超滤膜的运行性能的比较,选择△P=0.06MPa作为最佳工作压力。本组合工艺能够很好的对皂素生产废水进行脱色,较大程度的降低了废水CODCr。是一条切实可行、投资较省、管理比较简单的工艺技术,有较大的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Content

- 1 文献综述

- 1.1 皂素生产废水及治理技术

- 1.1.1 皂素生产废水来源

- 1.1.2 皂素生产废水特点

- 1.1.3 皂素生产废水的处理方法

- 1.2 白腐真菌及其研究现状

- 1.2.1 白腐真菌的主要分类

- 1.2.2 白腐真菌的降解特点

- 1.2.3 白腐真菌的研究现状及应用前景

- 1.3 壳聚糖性质及其研究现状

- 1.3.1 壳聚糖结构与性质

- 1.3.2 壳聚糖的研究现状

- 1.3.3 壳聚糖成膜机理

- 1.3.4 壳聚糖膜的应用

- 1.4 研究内容和方法

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究方法

- 2 微生物法处理皂素生产废水

- 2.1 材料

- 2.1.1 试验仪器

- 2.1.2 试验药品

- 2.1.3 菌种

- 2.1.4 废水来源与成分分析

- 2.2 方法

- 2.2.1 白腐真菌的培养

- 2.2.2 白腐真菌处理皂素生产废水的方法与步骤

- 2.2.3 分析测定项目及方法

- 2.3 结果与分析

- 2.3.1 糖含量标准曲线

- 2.3.2 单因素对废水处理结果的影响

- 2.3.3 稳定性实验

- 2.4 结论

- 3 壳聚糖超滤膜的制备及表征

- 3.1 材料

- 3.1.1 实验药品

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 壳聚糖超滤膜的制备工艺

- 3.2.2 壳聚糖超滤膜的表征及分离性能测试

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 壳聚糖溶液的性质

- 3.3.2 交联壳聚糖膜的制备

- 3.3.3 壳聚糖膜的红外光谱分析

- 3.3.4 膜厚度、溶胀度及强度的测定

- 3.3.5 截流率和渗透通量的研究结果分析

- 3.4 结论

- 4 壳聚糖膜处理皂素生产废水的研究

- 4.1 实验仪器及药品

- 4.1.1 实验仪器

- 4.1.2 实验材料及试剂

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 壳聚糖膜处理皂素生产废水的流程

- 4.2.2 分析测定项目及方法

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 膜的厚度对处理废水的影响

- 4.3.2 系统压力对膜处理废水的影响

- 4.3.3 膜凝固浴的选择对废水处理的影响

- 4.4 结论

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水[J]. 环境污染与防治 2020(05)

- [2].聚乙烯醇缩丁醛生产废水的处理方法[J]. 云南化工 2020(06)

- [3].化工生产废水环保处理办法研究[J]. 环境与发展 2020(07)

- [4].自来水厂生产废水的回收与利用研究[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [5].化工生产废水环保处理方法研究[J]. 资源节约与环保 2020(09)

- [6].乳状液膜法处理草甘膦生产废水[J]. 精细与专用化学品 2017(05)

- [7].利用钢铁生产废水实现零排放[J]. 山西冶金 2017(04)

- [8].白腐真菌处理聚乙烯醇生产废水的研究[J]. 安徽科技 2016(05)

- [9].2-萘酚生产废水综合治理与资源化利用工程实例[J]. 环境科技 2014(06)

- [10].富丽达拟投资5亿元深度处理生产废水[J]. 染整技术 2015(11)

- [11].好氧颗粒污泥处理增塑剂生产废水[J]. 化工环保 2013(03)

- [12].生产废水的循环再利用[J]. 化工技术与开发 2012(01)

- [13].电路板生产废水硝化系统波动解析及生物增效应用[J]. 环境工程学报 2020(06)

- [14].氯化苯生产废水的来源及处理[J]. 氯碱工业 2016(12)

- [15].连续流中好氧颗粒污泥处理氯化苄生产废水[J]. 水处理技术 2017(08)

- [16].黄金冶炼生产废水的综合治理及利用[J]. 中国有色冶金 2016(03)

- [17].微生物法处理巴豆酸生产废水的实验研究[J]. 化学与生物工程 2011(08)

- [18].内循环厌氧反应器在维生素生产废水中的应用[J]. 水处理技术 2010(01)

- [19].高锰酸钾预氧化处理嘧啶生产废水研究[J]. 中国给水排水 2009(21)

- [20].2-丁烯醛生产废水的臭氧脱毒预处理[J]. 环境科学研究 2020(01)

- [21].聚硅硫酸铁的制备及其在氧化铁生产废水中的应用研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [22].生产废水余热回收技术应用探讨[J]. 科技视界 2014(36)

- [23].液液萃取—气相色谱-质谱法测定丙烯酸生产废水中的特征污染物[J]. 化工环保 2015(03)

- [24].筛选降解季铵盐生产废水的微生物及其培养条件优化[J]. 中国胶粘剂 2014(10)

- [25].曝气生物滤池处理高档卷烟纸生产废水[J]. 中国给水排水 2012(02)

- [26].聚苯硫醚生产废水的资源化利用[J]. 化工进展 2020(10)

- [27].糖精生产废水的处理工艺选择和设计优化[J]. 河南科技 2015(04)

- [28].双膜法在光伏生产废水中的应用[J]. 能源环境保护 2014(02)

- [29].氟环唑生产废水的测定及评价[J]. 广东化工 2014(17)

- [30].用味精生产废水培养好氧颗粒污泥[J]. 化工环保 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6cd1d23e0af2ed9a18787142.html