# 基于EPON的光纤通信接入网模式研究

黑龙江省哈尔滨市150040

摘要：EPON网络利用以太网传输协议，融入了带宽动态分配、多点控制等技术，具有带宽高、分配灵活、速度快等优势，同时利用先进的光网管理技术，使得OLT、ODN、ONU等光网单元更加容易组网。EPON网络根据不同的应用场景，开发了FTTX系列的具体场景接入模式，诞生了FTTH、FTTB、FTTC、FTTO等接入网络，更好的满足住宅小区、大中型企业、小规模企业、商业广场和写字楼应用光纤通信，满足人们高清晰视频、大型网游等需求，具有重要的作用和意义。

关键词：EPON光纤通信；接入网模式；研究

1、EPON技术应用现状

EPON（Ethernetpassiveopticalnetwork），其组网结构是多点型的，可以利用太网传输协议在光纤网络上充分的实现数据通信、语言通信。构成EPON网络的设备相对较多主要包括：OLT、ONU和ODN，其中OLT可以完成设备的注册管理、认证管理以及运行管理并实现与EPON网络数据通信数据的同步，对网络协议进行转换。ONU可以为用户提供一个可靠的接入模式，并完成光纤数据与局域网数据的转换，为计算机数据识别提供便利。ODN网络可以为OLT设备与ONU设备间提供通信传输渠道，从互联网局端到用户端可以将ODN划分为4个部分，主要有馈线光缆子系统、配线光缆子系统、入户线光缆子系统、光纤终端子系统。现阶段，EPON网络已被广泛的使用到不同的场景中并取得了非常好的效果。EPON网络的组成结构、设备组成都比较简单，可以为互联网拓展提供便利，其升级维护的过程也比较简便。同时EPON网络在运行的过程中不需要电源所以在很大程度上节约了运行的成本也为后期的维护提供的便利。此外，EPON网络在进行数据传输的过程中可以有效的规避雷电电磁干扰，所以即使是再恶略的环境也可以正常使用。

2、EPON技术

2.1、EPON技术概述

EPON技术的全称为以太无源光网络，其是一种新型的光纤通信接入技术，其在进行信息传输时采用多点结构、无缘光纤模式，在以太网平台、媒体访问控制的基础上提供综合业务宽带接入技术。由于其具有自身特点所以被广泛的应用到网络连接与通信中。EPON技术将以太网和无源光网络（PON）相结合、同时具备低成本、高宽带、扩展性强、与以太网兼容等优点，成为各大运营商的选择。

2.2、EPON技术特点

（1）上下行均为千兆速率，能够提供上下行对称的带宽，上行利用时分复用共享带宽，下行采用针对不同用户加密传输的方式共享带宽，满足了接入网客户的带宽要求，并灵活方便地根据用户需求的变化对带宽进行动态分配；（2）OLT和ONU之间只有光纤、光分路器等光无源器件，不用租用机房、配备电源和不需要对源设备进行维护的人员，有效节约建设、运营和维护成本；（3）采用点到多点的网络结构，ONU侧通过光分路器最多可分送给64个用户，因此极大地降低了OLT和主干光纤的成本压力，方便灵活的对网络进行升级和扩容；（4）具备可以综合数据、语音和视频，以及同时传输TDM、IP数据等能力，业务扩展性强；（5）点对多点的结构，通过增加少量用户侧光纤和ONU数量，即可方便进行扩容和升级，控制运营商的投资成本。

3、EPON技术的优势分析

EPON中广泛采用光纤进行数据传输，在通信网络密布的城市中心区域具有很大的应用优势。首先，通过EPON进行组网可以使网络拓扑更加灵活多样，用户可以根据技术条件、资金条件和实际需求进行灵活选择，树型、星型、环型和总线型等组网方案都经常被采用，通过合理的网络拓扑结构设计，可以大大节省光缆的用量，还可以实现通信链路的冗余备份，提高了系统的可靠性；其次，EPON采用了先进的波分复用技术来提升传输容量，同时具有一对多的通信能力，也就是通过一个分光器、一根光纤、一个OLT就能实现同时给多个用户传输数据。EPON技术提供的各方面网络性能，是通信网络建设的内在要求，为用户提供了一个更优质的网络环境；再次，EPON技术由于不涉及有源器件，其设备投资相对较少，系统稳定性较高，由于无需考虑电源的安装与电缆的布设，也大大提高了现场施工的便利性，简化系统硬件结构。由于采用无源设备进行组网，因此节省了机房的建设和运维费用。因此基于EPON技术的通信网络系统在未来具有广阔的市场前景。

4、EPON技术应用中存在的问题

4.1、选择位置问题

光缆网络的布局和成本很大的程度上容易受到设备的选择位置问题，光路终端的布置会占用光缆的一些主干部分，会造成资源的浪费。同时，不同的用户放置不同的网线在相同的地区内，不合理的布局也会造成资源的浪费。因此，在选择位置时，一定要注意区域合理性，避免资源的浪费。

4.2、光缆网络组网问题

光缆的放置、选择、入户方式这三个要素会影响到资源利用、整体投资以及设备利用。当用户在使用EPON技术进行宽带连接时，需要进行网络组网，会给布网带来较大的压力。如果每一个宽带用户都要求一个单独的光缆，会使得光缆的需求增大，增加用户的成本。

4.3、运行维护问题

在未来的使用中，EPON技术需要解决的一个难题就是解除对以太网的依赖，并且不断的加强对网络的运行维护，建立好相应的网络管理系统。

5、EPON在光纤通信接入网中的应用

5.1、FTTC模式

FTTC模式可以将光纤部署到每一个街道，适用于每一个中心局到距离家庭或办公室一千英尺以内的路边光缆的安装和使用，能够有效地利用FTTC同轴电缆或其他介质，可以把信号从路边传递到家中，也可以实现一个办公室的管理，FTTC能够有效地代替普通旧式电话服务，只需要通过一条线就可以完成高清晰视频、大型网游、多媒体等其他行业的通信业务。FTTC可以将ONU部署在商业街、道路两旁，为路边的商户提供数据接入服务，可以减少铜缆铺设的长度，同时提高光纤资源利用率。目前，农村宽带通信发展迅速，每一个村庄都位于路边，这样就可以提高数据操作的服务能力。

5.2、FTTB模式

FTTB模式可以将ONU放置在大楼内，然后利用LAN、Cable、ADSL等方式接入到每一个用户。FTTB作为一个连接模式，其可以为用户提供强大的光信号，办公楼内部能够提供强大的配线箱，实现光纤信号的接入和服务，在办公室大楼或公寓大厦内部，利用同轴电缆、双绞线、光纤信号实现信号的分拨，也可以实现高速的数据传输应用，是一种功能强大的光通信接入模式。

5.3、FTTO模式

FTTO模式能够为用户提供一种写字楼的互联网服务，能够为用户提供强大的操作支撑，提供一种良好的互联网服务，将ONU部署于办公室，然后构建一个强大的小型局域网。FTTO运营起来之后，运营商可以针对客户实现密集的操作服务，经过合适的分支后连接到机房设备，针对CBD等用户进行密集的大型商业写字楼操作，可以直接将EPON的OLT的设备放置到大楼机房，光缆垂直部署之后，再通过合适的分支将光纤连接到最终用户。FTTO到ONU设备需要提供1-4个FE接口，同时为用户提供1-2个E1接口，也可以提供4～8个POTS接口，满足FTTO用户网络连接需求。

6结语

EPON网络可以为用户提供高速的带宽资源，实现高清晰视频、大型网游、政企办公软件数据的传输和共享，真正的实现全光网络管理模式，进一步提高人们的互联网传输速率，具有重要的作用和意义。

参考文献

[1]刘源.EPON技术在智能用电小区建设中的设计与应用[D].天津大学，2017.

[2]言语佳，刘晟，颜辰凡.基于EPON的配网自动化接入网分析与应用[J].通信技术，2017，50（08）：1860-1864.

[3]李天野.EPON技术在配电网通信系统中的应用[D].华北电力大学（北京），2017.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6ce12a21cd2310ec6f45d8a9.html