# 石家庄市污灌区重金属生态地球化学效应评价

### 论文摘要

污水灌溉在我国北方农业生产中极为普遍,由于污水灌溉管理体系的不健全,重金属污染物在各环境介质中均有累积,由此造成的区域健康危害已日益引起重视。本论文选取长期使用污水灌溉的石家庄污灌区为研究对象,对本区内的土壤、地下水和人体健康状况进行了评价。通过对比污灌区和净灌区的土壤质量、地下水质和人群发病率,得出以下结论:（1）Cd、Cr、Hg、Pb、Zn污灌区的表层,特别是0～20cm范围内显著高于深部的含量,且在紧邻东明渠的土壤中有向下迁移的趋势。As由于在偏酸性污水的淋溶作用下发生了明显的向下迁移,所以在越靠近污灌区的地方As的含量相对低。（2）通过选用国家土壤环境质量标准（GB 15618-1995）二级标准、《绿色食品产地环境质量标准》（NY/T391-2000）和石家庄土壤背景值作为评价标准进行对比评价,得出结论:污灌区内的土壤除去一个采样点以外,其他采样点均适合种植无公害农作物,但是已经不适合种植绿色农作物。（3）污灌区浅层地下水受到了不同程度污染,COD、挥发酚、砷、铅、镉、NO3--N和NO2--N的含量均高于清灌区。砷、铅、镉等重金属污染物已出现积累,砷、镉含量虽没有超过地下水水质Ⅲ级标准,但是已经超过Ⅱ级标准,铅含量已超过Ⅱ级标准。（4）通过采用流行病学中的对照区法,对石家庄市栾城污灌区和净灌区人群的发病率情况进行了调查分析,结果表明:石家庄市污水灌溉对污灌区人群健康已产生明显的影响。与清灌区对比,污灌区的全死因标化死亡率、由心脑血管、恶性肿瘤、糖尿病引起的死亡率都要高。而且对比1984年的调查资料显示,恶性肿瘤的发病率成逐年上升的趋势。（5）污水灌溉增加了不稳定As含量,离子交换态的Cd,强有机态、铁锰氧化态和腐殖酸态的Cr和铁锰氧化态的Pb。所以,在污灌区,As、Cd、Cr、Pb的生物有效性增大,有利于污灌区内植物的吸收,进而对人体产生危害。同时污水灌溉对于地下水中的As、Cd、Pb含量产生了影响。但是污水灌溉对于Hg元素却产生了不同的影响,使强有机态的Hg向残渣态转化,增加了它的稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的与意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 生态地球化学

- 1.2.2 污水灌溉研究现状

- 1.3 研究目标及内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.4 技术路线

- 1.5 完成工作量

- 第二章 研究区概况

- 2.1 地理位置

- 2.2 水文地质特征

- 2.3 气候特征

- 2.4 主要土壤类型

- 2.5 研究区污水灌溉历史、现状及水质评价

- 2.5.1 污水灌溉历史

- 2.5.2 污水水质现状

- 第三章 污灌区重金属元素分布特征

- 3.1 土壤重金属概述

- 3.2 研究材料与方法

- 3.2.1 采样点的选择

- 3.2.2 土样的采集、处理与分析

- 3.3 重金属在表层和垂向上的分布特征

- 3.3.1 重金属在表层上的分布特征

- 3.3.2 重金属在垂向上的分布特征

- 第四章 污灌区土壤重金属元素污染程度评价

- 4.1 土壤重金属污染评价

- 4.1.1 评价方法

- 4.1.2 单项污染指数法的评价模式

- 4.1.3 综合污染指数法的评价模式

- 4.2 结果与分析

- 4.2.1 对采样点进行单因子指数法评价

- 4.2.2 对采样点进行综合污染指数法评价

- 第五章 污水灌溉对于地下水的影响

- 5.1 概述

- 5.2 污灌区地下水质量评价

- 5.3 结论

- 第六章 污水灌溉对人群健康状况的影响

- 6.1 概述

- 6.2 研究材料与方法

- 6.2.1 研究方法

- 6.2.2 结果分析与讨论

- 6.3 小结

- 第七章 污灌区表层土壤重金属元素形态分析及危害性研究

- 7.1 概述

- 7.2 重金属元素形态划分

- 7.3 结果与分析

- 第八章 结论

- 8.1 结论

- 8.2 建议与对策

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 科研情况

### 相关论文文献

- [1].污水灌溉国内外研究综述及基于中国问题的展望[J]. 世界农业 2018(01)

- [2].污水灌溉在农业水利中的应用[J]. 北京农业 2015(34)

- [3].生活污水灌溉对稻田土壤磷形态和吸附特征的影响[J]. 农业环境科学学报 2017(07)

- [4].关于我国农田污水灌溉现状的分析[J]. 科技致富向导 2011(12)

- [5].污水灌溉对玉米生长及产量的影响研究[J]. 山西水利科技 2016(02)

- [6].污水灌溉对冬小麦的影响[J]. 华北水利水电学院学报 2011(02)

- [7].污水灌溉对高原不同作物生长量的影响[J]. 科学咨询(科技·管理) 2014(01)

- [8].养殖污水灌溉对土壤养分和重金属含量的影响[J]. 环境科学与技术 2016(S1)

- [9].污水灌溉技术在贫水地区的应用[J]. 北京农业 2013(27)

- [10].污水灌溉对土壤质量的影响研究进展[J]. 水利水电技术 2010(10)

- [11].污水灌溉对地表水污染风险的量化分析[J]. 水利科技与经济 2011(08)

- [12].敦煌石油基地防护林带污水灌溉对土壤的影响[J]. 防护林科技 2008(04)

- [13].我国污水灌溉现状及典型区域分析[J]. 中国农村水利水电 2009(06)

- [14].污水灌溉浅性研究[J]. 现代企业教育 2012(11)

- [15].养殖污水灌溉对蔬菜地土壤质量和蔬菜品质的影响[J]. 水土保持学报 2011(01)

- [16].污水灌溉对土壤重金属累积和迁移的影响及其对策[J]. 江西农业学报 2012(07)

- [17].污水灌溉存在的问题与对策[J]. 民营科技 2011(05)

- [18].污水灌溉对土壤及地下水环境的污染分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [19].我国农田污水灌溉现状综述[J]. 水利天地 2009(11)

- [20].镉污水灌溉下芦蒿生长及镉富集特性研究[J]. 安全与环境学报 2009(04)

- [21].污水灌溉重金属污染严重农业生产禁止使用污水[J]. 油气田环境保护 2013(01)

- [22].灌溉水质对土壤重金属含量的影响研究进展[J]. 中国农村水利水电 2012(02)

- [23].污水灌溉区土壤环境监测分析[J]. 大众投资指南 2018(19)

- [24].“污水”灌溉在农业生产中的SWOT分析[J]. 北京农业 2014(12)

- [25].工业污水灌溉处理对地下水的影响和防治对策[J]. 环境保护与循环经济 2013(06)

- [26].污水灌溉对作物生长影响及重金属富集规律研究进展[J]. 灌溉排水学报 2015(S1)

- [27].麦秸还田下生活污水灌溉对水稻产量及氮素吸收利用的影响[J]. 江苏农业科学 2018(02)

- [28].人工湿地对提高春小麦抗逆性的作用[J]. 环境工程 2010(06)

- [29].污水灌溉风险概率分布的研究[J]. 灾害学 2008(04)

- [30].污水灌溉区生态环境污染和粮食安全风险评价[J]. 华北水利水电学院学报 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6cfacd360e4573007321cd14.html