# 水利工程施工中导流施工技术的应用史鸣

山东水总有限公司山东济南250013

摘要：随着我国经济社会的不断发展，水利工程作为保证我国发展的基础设施工程也在迅速的发展。但是由于水利工程建设过程当中所处的环境具有一定的特殊性，使得水利工程在实际进行建设的过程当中会遇到各种方面的困难，在这些困难当中，最为主要的就是河流对整个工程所造成的阻碍。因此，在进行水利工程建设的过程当中，导流施工技术起到了十分重要的作用，并且对于水利工程的顺利建设有着十分重要的意义，只有对水利工程施工过程当中所应用到的导流施工技术进行更加深入的研究，不断对其进行探索，更好的应用在水利工程建设当中，才能保证水利工程顺利进行。

关键词：水利工程；导流施工技术；应用

水利工程作为保证国家发展、百姓生活的基础工程，一直以来都受到人们的广泛关注，随着社会的不断发展，水利工程的规模也变得越来越大，相比与从前的水利工程建设而言，施工技术也有着十分迅速的发展。导流施工技术作为水利工程建设过程当中使用到的一种关键技术，能够保证水利工程的顺利进行、加快水利工程的施工速度、提高水利工程的施工质量，对整个水利工程的发展有着十分重要的意义。因此，本文将简单对现阶段我国水利工程施工中导流施工技术的应用进行分析，希望能够对我国水利工程发展起到促进作用。

1水利工程导流技术概述

我们所提到的导流技术主要就是在水利工程实际进行施工的过程当中，将水流绕过施工地段流向下游所采取的一种引导水流的技术，应用这种技术进行水利施工的主要目的就是为了保证能够为水利工程提供一个更加干燥的环境，使工程能够顺利进行施工，简单来说的话，我们可以将导流技术看作为一种控制水流以及引导水流的技术。水利工程当中的导流施工技术主要包括了截流、基坑排水以及下闸注水几个步骤，在整个水利工程进行施工的过程当中，导流施工技术作为一种重要的施工技术，起到了十分重要的作用，与水利工程的顺利实施、工程的质量以及工程的效率具有直接的关系。因此，我们在继续拧水利工程建设的过程当中，应该重视导流施工技术在整个工程当中的应用，根据水利工程的实际情况来选择合适的导流施工方案，为水利工程的顺利进行提供保障。

2导流施工方式的选择以及设计特点

2.1导流施工方式的选择

在整个水利工程当中，导流施工占据了十分重要的地位并且对水利工程的整体质量起到了十分重要的作用，因此，我们在选择导流施工方式的过程当中一定要谨慎选择，以水利工程的实际环境作为基础，制定出几个实际可行的导流施工方案，再将这些方案进行对比，根据实际的情况音经济方面的影响因素进行综合比较，选择最适合水利工程实际情况的方案进行使用。一般来说，我们在进行水利工程导流施工方案设计的过程当中应该从以下几个方面进行综合考虑：第一、地形条件。在进行水利工程建设的过程当中，工程周围的地形条件对工程整体实施是十分重要的，也是选择导流施工方案的一项重要依据。在进行水利工程施工的过程当中，如果工程的施工地段河谷较窄。两岸山坡陡峭，并且具有非常坚硬的岩石，那么我们就可以选择隧洞导流进行导流。如果施工地点的河床较为宽阔，并且在实际施工过程当中存在着通航的情况，那么我们选择导流方案的过程当中就可以选择分期导流进行导流。如果施工地点的河岸平坦开阔，那么就可以选择明渠进行导流。第二、水文条件。我们在对水文条件进行考察的过程当中应该注意，水文条件主要包括了河流流量的大小、枯水期以及汛期的水流情况等很多情况，这些相关的水文条件都会对水利工程的正常实施起到一定的影响，因此，我们在选择导流方案的过程当中，应该对水文条件进行参考，例如在水位变化幅度过大的时候，我们可以选择水围晏的方式来开展工程。

2.2导流施工设计的特点

为了更好地保证水利工程的质量，我们在实际进行水利工程施工的过程当中，一定要对实际情况进行详细的考察，在此基础上对导流施工技术进行相应的设计，简单来说，导流施工技术的设计具有以下几个特点：第一、坝址的选择。我们在进行导流施工设计的过程当中，应该对坝址的位置选择进行充分的考虑，在选择坝址时结合地质条件、水能标准以及工程的周期长短来选择合适的导流施工技术。第二、水电枢纽的布置方案。在整个水利工程建设的过程当中，水利枢纽的布置同样起到了十分重要的作用，在确定了坝址之后，紧跟着就应该确定水利枢纽的相关位置，在确定水利枢纽位置的时候，我们首先需要确定明渠导流，然后再确定厂房的分布，这样可以更好的保证设计的合理性。第三、涉及的范围较广。在选择施工导流技术的过程当中，我们不仅需要考虑以上两点，还需要对工程周边的建筑物的分布情况、生态环境以及周围居民的情况进行综合性的分析。第四、水利施工技术。我国的水利工程建设所存在的历史较为悠久，长时间的防洪抗灾为水利工程的施工技术提供了更多的宝贵经验，随着我国科学技术的迅速发展，已经有越来越多的新型科技以及新型技术被越来越多的应用到了水利工程当中，使水利工程的整体水平得到了提高。

3导流施工技术的种类

导流施工技术在水利工程建设的过程当中起到了十分重要的作用，因此，我们需要对导流施工技术的种类进行更加深层的分析以及了解，以便能够在实际水利工程施工的过程当中选择更加适合水利工程的导流施工技术进行应用。一下我们将简单对导流施工技术的种类进行相应的分析。第一、明渠导流。这种导流方式一般适用于较为宽阔平坦的河道以及两岸较为平缓的河谷当中，主要是的挖渠地点为河道或者是滩地上面，在布置这种明渠的过程当中我们应该注意的是应该在较宽的地点布置明渠，尽量避免对渠道进行深挖，并且避开地质交叉的地段，尽量缩短渠道的长度。第二、隧洞导流。这种导流方式主要适用于地形较为陡峭、岩石坚硬并且河床较为狭窄情况下的水利工程建设，为了在建设的过程当中能够有效地节约资金，我们额可以将隧洞导流与永久隧洞相结合，在进行隧洞布置的过程当中，应该选择地质条件较好的地区进行隧洞的布置。第三、分段围堰法。我们在这里所提到的分段围堰法又可以将其称为分期围堰法，这种方法主要是从时间上面将建筑物用围堰维护，在对其分期进行施工的一种方法。在应用这种方法进行施工的过程当中应该注意导流分段的段数以及分期的期数不应该设置太多，不然会导致工程的难度变大，影响工程的整体进度。而分段围堰法我们又可以将其分为缺口导流以及底孔导流两种。缺口导流主要就是将缺口建立在还没有建成的坝体上面，坚强潮汛上涨可能对工程所产生的影响，而底孔导流主要所指的就是在混凝土坝体上面设置永久的或者临时的灌水道来有效的保证工程施工所需要的施工条件，是二期导流当中经常应用到的一种导流方法，在应用这种方法进行导流的过程当中，底孔的位置、尺寸以及高度都需要经过精确地计算来确定。

结语：在整个水利工程建设的过程当中，导流施工技术作为十分重要的施工技术，对整个水利工程的质量都有着十分重要的影响，在进行施工的过程当中，科学合理的做好导流施工，不仅能够有效的加快工程的进度，保证水利工程能够按时完成，还能够减少工程所需要应用到的成本。我们在进行导流施工的过程当中，应该根据实际工程情况选择合适的导流施工技术，并且不断对导流施工技术进行创新，有效地提高贺岁力工程的施工水平以及施工质量，为整个水利工程领域的发展提供相应的保障，为我国的全面发展提供保障。

参考文献：

[1]李雪松.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].黑龙江科技信息，2013，28（8）：17-19.

[2]魏才.施工导流技术在水利工程中的应用[J].科技创新与应用，2014，6（10）：36-38.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6cfdc35fb2afabedf8491957.html